Source	Marketwire
Date	04/09/2014
Time	05:46:04 AM

Company	 CLIFTON STAR RESOURCES INC.
Title	Clifton Star annonce une étude de préfaisabilité positive sur le Projet 
Duparquet





    CDNX Symbol: CFO











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Clifton Star Inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: CFO
SYMBOLE FRANKFURT: C3T

Le 9 avril 2014

Clifton Star annonce une étude de préfaisabilité positive sur le Projet 
Duparquet


QUEBEC, QUEBEC--(Marketwired - 9 avril 2014) - Ressources Clifton Star Inc 
("Clifton Star" ou "la Société") (TSX CROISSANCE:CFO)(FRANCFORT:C3T) est 
heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une étude de Préfaisabilité sur le Projet 
Duparquet dont les résultats sont positifs. Le projet est situé dans le 
nord-ouest du Québec, à 50 kilomètres par la route, au nord de la ville minière 
de Rouyn- Noranda. L'étude a été préparé par InnovExplo Inc. avec la 
contribution de Roche Ltée., Groupe conseil (Roche), Tenova Mining and Minerals 
(Tenova) et Dreisinger Consulting, en conformité avec les normes de divulgation 
concernant les projets miniers tel que défini par la Norme canadienne 43-101 
("NI 43 -101"). L'étude complète sera déposée sur le site Internet de la 
Société et sur SEDAR dans les 45 jours suivant l'émission de ce communiqué.

L'Etude de Préfaisabilité (EPF) a été préparée comme un projet d'exploitation 
minière à ciel ouvert de 10 000 tonnes par jour, avec une production annuelle 
moyenne de 173 000 onces d'or pour les 5 premières années et une moyenne de 158 
000 onces par année au cours des 11 années de production prévues. Les réserves 
prouvées et probables totalisent 39,4 million de tonnes à une teneur moyenne de 
1,50 g / t Au, desquelles un total de 1,7 million onces d'or seraient 
récupérées.

Les coûts en capital de pré-production et les coûts de maintien pour le Projet 
Duparquet sont estimés, respectivement, à 394M$ et 118M$, excluant 24,5M$ pour 
les coûts de fermeture du projet. Les contingences et les coûts indirects 
inclus dans les coûts en capital et des coûts en immobilisations de maintien 
totalisent 98,7M$, soit en moyenne 26% de tous les coûts de pré- production. Le 
coût comptant de production au site d'une once d'or est estimé à 775$US pour la 
durée de vie de la mine (LOM) de 11 ans. Le coût total et inclusif des capitaux 
est estimé à 1 042$US l'once d'or.

En utilisant un prix à long terme de l'or à 1 300$US l'once, l'analyse 
financière indique une valeur actualisée nette ("VAN") avant impôt de 222M$ (en 
utilisant un taux d'actualisation de 5%) avec un taux de rendement interne 
("TRI") de 15,1% avant impôt et une période de remboursement de 4,3 ans. Après 
impôt, la VAN est estimée à 135M$ et le TRI est de 12,1%.

L'analyse de sensibilité indique que pour une augmentation de 10% du prix de 
l'or à 1 430$US, la VAN avant impôt est de 377M$, avec un TRI de 21,1%, et une 
période de remboursement de 3,4 ans. A des fins comparatives, au même prix de 
l'or et taux de change (1 472 $US, 1.00 $US = 1.10 $CDN) utilisés dans l'étude 
économique préliminaire (EEP), publiée en janvier 2013, la VAN avant impôt est 
de 281M$ et le TRI est de 17,5% et la période de remboursement est de 3,9 ans.

Un estimé NI 43-101 des ressources, préparé par InnovExplo en août 2013, 
constitue la base de l'étude EPF (voir ci-après) et a été utilisé pour élaborer 
un plan d'exploitation minière à ciel ouvert avec pour résultante une 
production de 1,89 million d'onces d'or. La durée de vie de la mine (LOM) est 
de 11 ans avec un excellent potentiel d'expansion future, avec un programme de 
forage qui convertirait en partie ou en totalité les ressources Présumées à une 
catégorie Indiquée. Pendant l'exploitation, un total de 1.7 million d'onces 
d'or seront récupéré.

L'EPF a examiné deux scénarios de traitement. La stratégie d'utiliser le 
procédé d'oxydation sous pression (POX) démontre une rentabilité financière 
supérieure au scénario produisant un concentré de sulfures, même si celui-ci 
requiert moins d'investissement en capital et implique des coûts d'opération 
moindres. Sur la base des résultats actuels, le scénario POX est favorisé dans 
l'étude de préfaisabilité. La récupération métallurgique de l'or utilisée dans 
l'étude de préfaisabilité est de 90.1%, puisqu'il fut décidé de ne pas 
récupérer l'or des résidus de flottation de la nouvelle usine, due au rendement 
financier insuffisant pour cette opération, au prix de l'or utilisé.

La différence entre les scénarios financiers des deux procédés est liée aux 
revenus inférieurs du scénario produisant un concentré qui résulte des frais de 
transport et de fonderie ainsi que les pourcentages payables de l'or et de 
l'argent par les acheteurs des concentrés. Le scénario de production des 
concentrés produirait une moyenne annuelle de 94 500 tonnes de concentrés avec 
une teneur moyenne de 50g/t d'or (et une teneur similaire en argent). La VAN de 
ce procédé (actualisation à 5%) est de 68,7$ million et le TRI avant impôt est 
de 8,6%, à un prix de l'or de 1 300 US$. Cependant, si ce procédé de production 
de concentrés était intégré dans une structure corporative où le traitement 
final était réalisé par le même propriétaire, le scénario pourrait générer des 
rendements financiers semblables au procédé POX, avec des couts en capitaux 
inférieurs, de l'ordre de 357$ million et un coût de production sur le site de 
670 $US l'once d'or.

La Société et les firmes de consultants ont identifié plusieurs aspects 
techniques pour améliorer les scénarios de production et d'usinage. 
L'augmentation du rendement financier est possible en lien avec l'optimisation 
du design de la fosse, de la séquence de production minière, et de la 
diminution du ratio stérile/minerai. La Société va également poursuivre le 
scénario produisant un concentré en poursuivant des discussions avec des 
utilisateurs potentiels.

Seules des ressources Mesurées et Indiquées ont été considérées pour établir la 
séquence d'exploitation minière. Ces ressources ont été converties en réserves 
Prouvées et Probables, puisqu'elles sont inclues dans un plan minier 
économique. Les réserves et ressources du Projet Duparquet sont présentées 
ci-après.

La base de données des ressources utilisée dans l'étude de préfaisabilité, 
datée du 6 mai 2013, contient un total de 849 forages au diamant, ce qui 
représente un total de 260 948 mètres de forage en longueur avec 168 555 
intervalles d'échantillonnage. Elle comprend également 2 371 échantillons 
provenant de 892 échantillons en rainure de surface, équivalent à 1 827 mètres 
d'échantillonnage.

Lorsque la date butoir du 6 mai 2013 fut atteinte, la banque de données pour 
calculer les ressources fut finalisée. Les données de 47 forages ont été reçues 
par après et seront intégrées dans un estimé futur des réserves et ressources. 
Les résultats de ces forages furent publiés en juin et août 2013 et incluent le 
forage BD13-22 qui a intersecté 34 mètres à une teneur de 5,64 g/t en or, la 
meilleure intersection de toute l'histoire du projet par la Société. Le 
gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur.

EPF -Points Saillants et Hypothèses

(Tous les $ sont en devises canadiennes à moins d'indication contraire)

/T/

Prix de l'or ($US/once)                                                1 300
----------------------------------------------------------------------------
Taux de change ($Cdn/$US)                                         1,10: 1,00
----------------------------------------------------------------------------
Réserves et résidus minés : (Million d'onces)                           1,89
----------------------------------------------------------------------------
Coût moyen total (US$/once)     au site.                                775$
Coût moyen total (US$/once) Tous les coûts inclus.                    1 042$
----------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie annuel moyen avant impôt (années 1 à 10)
(Million $)                                                            99.1
----------------------------------------------------------------------------
Période de remboursement du capital (années)                             4,3
----------------------------------------------------------------------------
TRI avant impôt (%)                                                     15,1
----------------------------------------------------------------------------
TRI après impôt (%)                                                     12,1
----------------------------------------------------------------------------
VAN (5% d'actualisation) avant impôt (Million $)                         222
----------------------------------------------------------------------------
Plan minier (11 ans, LOM) :
39.36 Million de tonnes @1,50g/t Au et 1,94 g/t Ag.
----------------------------------------------------------------------------
Plan minier Tonnage et teneur   En fosses (ROM):         29.45Mt    1,69 g/t
Basse teneur (ROM):       5.79Mt    0,90 g/t
Résidus miniers:           4.1Mt    0,94 g/t
----------------------------------------------------------------------------
Ratio de déblaiement (Stérile : Minerai)                            8.26 : 1
Rampes inclues, angle moyen des murs de 45 degrés
et 48 degrés .
----------------------------------------------------------------------------
Usinage journalier (tonnes)                                           10 000
----------------------------------------------------------------------------
Récupération moyenne de l'or (%)                                       90,1%
----------------------------------------------------------------------------
Récupération finale de l'or (Million d'onces)                            1,6
----------------------------------------------------------------------------
Période de pré-production (années)                                         4
----------------------------------------------------------------------------
Durée de vie de la mine (années) (LOM)                                    11
----------------------------------------------------------------------------
Production moyenne annuelle d'or (onces):
Moyenne Premier 5 ans:                                               173,000
Moyenne 11 ans :                                                     158,000
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Capital Pré-production (Million $)                                       394
----------------------------------------------------------------------------
Capital de maintien (excluant 24.5 million de frais de
fermeture) (Million $)                                                  118
----------------------------------------------------------------------------
Coût d'usinage ($/t) moyen par tonne de minerai                       15,96$
Coût d'usinage ($/t) moyen par tonne de résidus miniers               13,68$
----------------------------------------------------------------------------
Coût moyen d'opération ($)/t usinée, LOM, 11 ans                       36,94

/T/

Scénario d'exploitation minière

Le projet minier règlera d'abord des problèmes de contamination 
environnementale de la propriété provenant d'activités industrielles 
antérieures à l'implication de la Société. La fonderie, datant des années 30, 
sera démolie et le site sera décontaminé selon les normes environnementales. 
Les anciens résidus miniers de Beattie seront isolés du Lac Duparquet et 
re-usinés. Les eaux du bassin versant de la propriété seront contrôlées et 
traitées. Le capital nécessaire à ces activités d'amélioration 
environnementale, pour les opérations minières historiques et proposées, est 
estimé à 53,1M$ et sera déboursé avant le début des activités minières dans les 
fosses. Ces frais totaliseront 70,4M$ durant le projet minier. Les coûts de 
remise en état, à la fin des opérations futures sont estimés à 24,5M$.

Le Projet Duparquet a été conçu comme une mine à ciel ouvert avec un taux de 
production de minerai prévu de 3 650 000 tonnes par an (10 000 tpj). Le 
démarrage de l'usine se fera durant la dernière année de pré-production où 535 
500 tonnes de minerai seront usinées progressivement. Le plan minier est 
complété par 4,12 million de tonnes d'anciens résidus, disponibles sur le site.

En raison de la proximité de la ville de Duparquet, adjacente et au sud des 
concessions minières du Projet Duparquet, il a été décidé de choisir un plan 
d'exploitation qui minimise tout effet à la ville de Duparquet ou aux 
infrastructures provinciales. Cliquez ici pour voir la Figure 1 et la Figure 2. 
Le développement de la mine serait donc plus acceptable socialement, mais a 
pour effet de laisser en place une partie du dépôt. Ces portions minéralisées 
pourront probablement être récupérées par la suite. Il est prévu que 
l'obtention des permis et la construction de la mine prendrait environ quatre 
ans.

L'optimisation de la fosse a été réalisée par InnovExplo à l'aide du logiciel 
Whittle de Geovia (anciennement Gemcom). La fosse optimisée a été générée par 
l'algorithme d'optimisation de flux monétaire de Lerchs-Grossmann. Toutes les 
rampes et chemins furent intégrés. Le mur nord de la fosse a une pente de 45 
degrés pour permettre la présence d'une rampe et une pente de 48 degrés pour le 
mur au sud.

Le circuit de traitement pour le scénario d'oxydation sous pression comprend le 
concassage, le broyage, la flottation, l'oxydation sous pression, la 
cyanuration, l'adsorption sur charbon (CIP), l'élution du charbon, le placage 
électrolytique et le raffinage ainsi que la destruction des cyanures.

Le plan d'exploitation nécessitera l'extraction de 39,4 millions de tonnes de 
matériel minéralisé et de 291,2 millions de tonnes de roches stériles, 
résultant en un ratio stérile : minerai global de 8,26 à 1. Les morts terrains 
sont formés de 23,4 millions de tonnes, et seront mis de côté pour des travaux 
de remise en état. La comptabilisation des morts terrains implique un ratio 
total stérile : minerai de 8,92 à 1.

Les méthodes conventionnelles d'exploitation minière à ciel ouvert seront 
utilisées, ce qui nécessite une flotte de camions hors route de 136 tonnes de 
capacité, des pelles hydrauliques (16,5 m3), des foreuses de production et 
divers équipements auxiliaires. L'exploitation de la mine a été conçue pour 
soutenir une production moyenne quotidienne de 96 600 tonnes, y compris les 
morts terrains.

Les fosses ont été conçues avec un agencement à banc double et comprennent une 
berme de sécurité géotechnique de 8,5 mètres à tous les 20 mètres de profondeur 
verticale.

Estimé des ressources NI 43-101 pour le Projet Duparquet:
L'étude de préfaisabilité est basée sur le dernier estimé des ressources 
minérales publié dans le rapport daté du 2 août 2013. L'estimé des ressources 
NI 43-101 a été préparé par InnovExplo Inc., et constitue la base de l'étude de 
préfaisabilité sur le projet aurifère de Duparquet. L'estimation a été générée 
à partir d'un modèle de blocs tridimensionnels et les teneurs des blocs ont été 
estimées à partir de la méthode d'interpolation par la distance inverse au 
carré (ID2). La base de données actualisée des ressources a actuellement un 
total de 849 forages au diamant, ce qui représente un total de 260 948 mètres 
de forage en longueur avec 168 500 intervalles d'échantillonnage. Il comprend 
également 2 371 échantillons provenant de 892 échantillons en rainure de 
surface, équivalent à 1 827 mètres d'échantillonnage. Cette base de données 
contient tous les forages et les résultats d'analyse jusqu'à la date butoir du 
6 mai 2013. L'objectif du forage depuis le dernier estimé des ressources était 
de mieux définir la continuité et la qualité des ressources à ciel ouvert entre 
la surface et une profondeur de 350 mètres. L'estimé des réserves provient de 
ressources Mesurées et Indiquées dans le périmètre de la mine et ne comprend 
pas toutes les ressources souterraines. Au-delà de l'étude restreinte de 
préfaisabilité actuelle, le potentiel d'augmentation des réserves et une fosse 
plus grande est envisageable lorsque les contraintes des routes seront 
écartées. InnovExplo indique qu'un excellent potentiel existe pour augmenter 
les ressources du projet par de forages additionnels.

InnovExplo a estimé les Réserves et Ressources suivantes pour le Projet 
Duparquet :

/T/

--  Les réserves Prouvées et Probables globales dans les fosses totalisent
39 363 000 tonnes à une teneur moyenne de 1,50 g/t (1 895 530 onces d'or
contenues). Celles-ci sont exclues des ressources minérales ci-après.

--  Les ressources Mesurées et Indiquées globales dans les fosses totalisent
18 644 100 tonnes à une teneur de 1,32 g/t (789 896 onces d'or
contenues). Dans la catégorie Présumée, l'estimé est de 18 201 700
tonnes a une teneur de 1,28 g/t (750 616 onces d'or contenues).

--  Les ressources souterraines des catégories Mesurées et Indiquées
totalisent 3 550 200 tonnes à une teneur de 2,75 g/t( 314 275 onces d'or
contenues). Dans la catégorie Présumée, le total est de 5 705 400 tonnes
à une teneur de 2,96 g/t, (532 059 onces d'or contenues).


/T/

Les Réserves et Ressources du Projet Duparquet sont présentées dans les 
tableaux suivants :

Estimation des réserves minérales (exclusif des ressources minérales)

/T/

Zone
------------------------------------
Type de      Paramètres
TOTAL
Ressources                              Résidus    En fosse (PFS)
-----------------------------------------------------------------
plus grand que    plus grand que
Coupure (g/t)                 0.45              0.51
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)                  19 600           175 100    194 700
---------------------------------------------------------------
Prouvé       Teneur (g/t)                  2.06              1.31       1.38
---------------------------------------------------------------
Au (Oz)                      1 295             7 372      8 667
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)               4 105 000        35 063 400 39 168 400
---------------------------------------------------------------
Probable     Teneur (g/t)                  0.93              1.56       1.50
---------------------------------------------------------------
Au (Oz)                    123 200         1 763 664  1 886 864
----------------------------------------------------------------------------
Prouvé       Tonnes (t)               4 124 600        35 238 400 39 363 000
---------------------------------------------------------------
+            Teneur (g/t)                  0.94              1.56       1.50
---------------------------------------------------------------
Probable     Au (Oz)                    124 495         1 771 035  1 895 530
----------------------------------------------------------------------------

/T/

(i) Paramètres Whittle utilisés pour l'enveloppe de la fosse de réserve: le 
coût de l'exploitation minière = 2.20 $/t, le coût d'usinage = 16,77 $/t, 
dépenses administratives et autres frais généraux = 3.12 $/t, le prix d'or = 
1,350 USD (taux de change @1.05 $), la récupération minière = 95%, récupération 
d'usinage = 93,9%, la dilution 10%, pente de fosse de 45 degrés  sur le mur 
nord et 48 degrés  sur le mur sud, le coût de raffinage = 5 $ / oz, la 
production de 10 000 tonnes par jour, l'enlèvement des morts terrain = 0,88 $ / 
t, le coût supplémentaire lié à l'ancien chantier = 1,00 $ / t, le coût de 
transport entre l'empilement de minerai et l'usine = 0,88 $ / t. La teneur de 
coupure résultante est de 0,51 g / t.5

(i) L'ensemble des réserves minérales (à l'exclusion des ressources minérales) 
est actuellement classé comme prouvées et probables.

Estimation des ressources minérales (exclusif des réserves minérales)

/T/

Zone
------------------------
Paramètres
En fosse    En fosse
Resources type                     (PFS)(Ressources)  Souterrain       TOTAL
------------------------------------------------
Coupure       plus grand  plus grand  plus grand
(g/t)          que  0.45   que  0.45   que  2.00
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)             -           -           -           -
------------------------------------------------------------
Mesurée         Teneur (g/t)           -           -           -           -
------------------------------------------------------------
Au (Oz)                -           -           -           -
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)     1 542 200  18 644 100   3 550 200  23 736 500
------------------------------------------------------------
Indiquée        Teneur (g/t)        0.48        1.32        2.78        1.48
------------------------------------------------------------
Au (Oz)           23 800     789 896     314 275   1 127 972
----------------------------------------------------------------------------
Mesurée         Tonnes (t)     1 542 200  18 644 100   3 550 200  23 736 500
------------------------------------------------------------
+               Teneur (g/t)        0.48        1.32        2.75        1.48
------------------------------------------------------------
Indiquée        Au (Oz)           23 800     789 896     314 275   1 127 972
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)     5 702 600  18 201 700   5 705 400  29 609 700
------------------------------------------------------------
Présumée        Teneur (g/t)        0.81        1.28        2.96        1.50
------------------------------------------------------------
Au (Oz)          149 227     750 616     532 059   1 431 902
----------------------------------------------------------------------------

/T/

(i) Les personnes Qualifiées et Indépendantes pour l'estimation des Ressources 
Minérales, tel que défini par le Règlement 43-101, sont Carl Pelletier, B.Sc., 
géo. et Karine Brousseau, ing (InnovExplo inc, et la date d'effet de l'estimé 
est le 26 Juin 2013.

(i) Les Ressources Minérales ne sont pas des Réserves Minérales et n'ont pas 
démontré de viabilité économique.

(i) L'estimation comprend 60 zones aurifères et une enveloppe restante 
contenant des intersections aurifères isolées.

(i) Les résultats en fosse sont présentés non dilués et in situ, à l'intérieur 
d'un modèle de fosse unique optimisé (Whittle).

(i) Les résultats en fosse (ressources) sont présentés non dilués dans les 
enveloppes de fosse des ressources calculées par le Whittle-optimisé, à 
l'exclusion de tout matériel contenu dans l'enveloppe de fosse dans la 
préfaisabilité.

(i) Les résultats souterrains (ressources) sont présentés non dilués et in situ 
à l'extérieur d'un modèle de fosse unique optimisé (Whittle).

(i) Les Ressources en fosse ont été compilées avec une teneur de coupure de 
0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,80 et 0,90 g / t Au.

(i) Les Ressources souterraines ont été compilées avec une teneur de coupure de 
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 et 5,0 g / t Au.

(i) Les Teneurs de coupure doivent être réévaluées en tenant compte des 
conditions actuelles du marché (prix de l'or, taux de change et coûts 
d'extraction).

(i) En fosse et souterrain: Une densité fixe de 2,73 g/cm3 a été utilisée dans 
les zones et dans l'enveloppe.

(i) En fosse et souterrain: Une épaisseur minimale réelle de 3,0 m a été 
appliquée, en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'analysé ou une 
valeur de zéro si non analysé.

(i) En fosse et souterrain: La limite supérieure des hautes teneurs a été 
calculée sur les données brutes et établie à 25,0 g / t Au pour l'analyses des 
forages au diamant et des rainures.

(i) En fosse et souterrain: les composites ont été générées à partie des 
sections de forage et des rainures contenues à l'intérieur des zones 
minéralisées (composite = 1 mètre).

(i) Les ressources ont été évaluées à partir de forages au diamant et des 
échantillons en rainure de surface en utilisant une méthode d'interpolation ID2 
dans un modèle de bloc.

(i) La catégorie Mesurée dans la fosse est définie par blocs ayant un volume 
d'au moins 25 % dans une enveloppe construite à une distance de 10m autour de 
rainures existantes.

(i) En fosse et souterrain la catégorie Indiquées est définie par la 
combinaison des blocs situés à une distance maximale de 15m de chantiers 
existants et des blocs pour lesquels la distance moyenne des composites de 
forage est inférieure à 45m.

(i) Once ( troy ) = Tonnes métriques x Teneur / 31,10348 . Les calculs ont été 
effectués avec des unités métriques (mètres, tonnes et g / t) .

(i) Le tonnage estimé a été arrondi à une centaine de tonnes près. Tout écart 
entre les totaux est dû aux effets d'arrondissement. Les pratiques 
d'arrondissement sont conformes aux recommandations établies par le formulaire 
43-101F1.

(i) InnovExplo n'a connaissance d'aucun problème lié à l'environnement, aux 
permis, aux titres, à la commercialisation ou à des questions d'ordre 
juridique, fiscal ou sociopolitique ou de tout autre facteur pertinent qui 
pourrait avoir un effet négatif sur l'estimation des ressources minérales.

(i) Paramètres Whittle utilisés: coût de l'exploitation minière = 2,40 $US/t, 
le coût d'usinage = 13,46 $US/t, dépenses adminitratives et autres frais 
généraux = 4,18 $US/t, prix de l'or = 1,445 $US (taux de change @1.01 $), 
récupération minière = 90,9 %, récupération d'usinage = 93,9 %, 52 degrés de 
pente de fosse.

Métallurgie et transformation

La minéralisation aurifère du Projet Duparquet est associée à des sulfures 
disséminés, principalement de la pyrite (95%) et en moindre pourcentage 
d'arsénopyrite (5%). Etant donné que le matériel est réfractaire, la sélection 
d'un procédé d'oxydation avant la cyanuration du concentré de flottation est 
nécessaire afin d'optimiser la récupération de l'or. La cohérence des résultats 
obtenus, combinés avec l'utilisation historique de cette technologie ailleurs 
dans le monde au cours des 30 dernières années, a conduit à la sélection de la 
technologie par oxydation sous pression (POX) utilisant un autoclave comme 
étant la méthode d'oxydation sélectionnée pour le Projet Duparquet.

Ce procédé permet l'oxydation des sulfures sous pression et à des températures 
élevées, ce qui accélère la cinétique de la réaction. Les installations de 
traitement seront situées à Duparquet et comprennent: le concassage, le 
broyage, la flottation, l'oxydation sous pression, la cyanuration et 
l'adsorption sur charbon (CIP), l'élution du charbon, le placage électrolytique 
et le raffinage de l'or ainsi que la destruction des cyanures.

Les essais métallurgiques effectués par SGS Lakefield indiquent que 
l'utilisation du circuit d'oxydation sous pression avant la lixiviation de 
concentré combinée à la cyanuration des résidus de flottation, améliore la 
récupération globale de l'or prévue à 93,9% pour le matériel minéralisé et à 
83,9% lors du traitement des résidus miniers existants. Après avoir évalué le 
rendement financier du circuit de cyanuration des résidus de flottation, il fut 
décidé de ne pas l'inclure dans l'usine car le rendement ne justifie pas, au 
prix de l'or utilisé, cet investissement. En conséquence, la récupération 
globale de l'or utilisée dans l'étude de préfaisabilité est de 90,1 % pour l'or 
et de 90% pour l'argent.

L'usine traitement a été conçue pour une alimentation moyenne de 10 000 tonnes 
par jour (tpj)

Un scénario alternatif, soit la production de concentrés, fut aussi étudié. Il 
comprend les circuits de : concassage, broyage, flottation, cyanuration et CIL 
des résidus de flottation, l'élution du charbon, le placage électrolytique et 
le raffinage de l'or ainsi que la destruction des cyanures. Le concentré 
produit par flottation, durant les essais en usine pilote, contient 50 g/t en 
or et argent. Des échantillons furent expédiés à des fonderies pour des tests. 
Des réponses furent positives. Cependant les coûts associés à l'ensachage et au 
transport du concentré, les coûts de fonderie et les faibles ristournes à 
consentir sur l'or et l'argent contenus expliquent le rendement financier moins 
élevé de ce scénario.

Aire d'entreposage des résidus

L'étude comprend deux parcs à résidus distincts pour le scénario d'oxydation 
sous pression. La conception préliminaire des parcs à résidus a été préparée 
par Roche. Quatre-vingt-quatorze pourcent (94%) des résidus qui contiennent peu 
de sulfures seront stockés dans un bassin pour les résidus de flottation 
épaissis. Les 6% de résidus restants, provenant du circuit d'oxydation seront 


COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Clifton Star Inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: CFO
SYMBOLE FRANKFURT: C3T

Le 9 avril 2014

Clifton Star annonce une étude de préfaisabilité positive sur le Projet 
Duparquet


QUEBEC, QUEBEC--(Marketwired - 9 avril 2014) - Ressources Clifton Star Inc 
("Clifton Star" ou "la Société") (TSX CROISSANCE:CFO)(FRANCFORT:C3T) est 
heureuse d'annoncer qu'elle a reçu une étude de Préfaisabilité sur le Projet 
Duparquet dont les résultats sont positifs. Le projet est situé dans le 
nord-ouest du Québec, à 50 kilomètres par la route, au nord de la ville minière 
de Rouyn- Noranda. L'étude a été préparé par InnovExplo Inc. avec la 
contribution de Roche Ltée., Groupe conseil (Roche), Tenova Mining and Minerals 
(Tenova) et Dreisinger Consulting, en conformité avec les normes de divulgation 
concernant les projets miniers tel que défini par la Norme canadienne 43-101 
("NI 43 -101"). L'étude complète sera déposée sur le site Internet de la 
Société et sur SEDAR dans les 45 jours suivant l'émission de ce communiqué.

L'Etude de Préfaisabilité (EPF) a été préparée comme un projet d'exploitation 
minière à ciel ouvert de 10 000 tonnes par jour, avec une production annuelle 
moyenne de 173 000 onces d'or pour les 5 premières années et une moyenne de 158 
000 onces par année au cours des 11 années de production prévues. Les réserves 
prouvées et probables totalisent 39,4 million de tonnes à une teneur moyenne de 
1,50 g / t Au, desquelles un total de 1,7 million onces d'or seraient 
récupérées.

Les coûts en capital de pré-production et les coûts de maintien pour le Projet 
Duparquet sont estimés, respectivement, à 394M$ et 118M$, excluant 24,5M$ pour 
les coûts de fermeture du projet. Les contingences et les coûts indirects 
inclus dans les coûts en capital et des coûts en immobilisations de maintien 
totalisent 98,7M$, soit en moyenne 26% de tous les coûts de pré- production. Le 
coût comptant de production au site d'une once d'or est estimé à 775$US pour la 
durée de vie de la mine (LOM) de 11 ans. Le coût total et inclusif des capitaux 
est estimé à 1 042$US l'once d'or.

En utilisant un prix à long terme de l'or à 1 300$US l'once, l'analyse 
financière indique une valeur actualisée nette ("VAN") avant impôt de 222M$ (en 
utilisant un taux d'actualisation de 5%) avec un taux de rendement interne 
("TRI") de 15,1% avant impôt et une période de remboursement de 4,3 ans. Après 
impôt, la VAN est estimée à 135M$ et le TRI est de 12,1%.

L'analyse de sensibilité indique que pour une augmentation de 10% du prix de 
l'or à 1 430$US, la VAN avant impôt est de 377M$, avec un TRI de 21,1%, et une 
période de remboursement de 3,4 ans. A des fins comparatives, au même prix de 
l'or et taux de change (1 472 $US, 1.00 $US = 1.10 $CDN) utilisés dans l'étude 
économique préliminaire (EEP), publiée en janvier 2013, la VAN avant impôt est 
de 281M$ et le TRI est de 17,5% et la période de remboursement est de 3,9 ans.

Un estimé NI 43-101 des ressources, préparé par InnovExplo en août 2013, 
constitue la base de l'étude EPF (voir ci-après) et a été utilisé pour élaborer 
un plan d'exploitation minière à ciel ouvert avec pour résultante une 
production de 1,89 million d'onces d'or. La durée de vie de la mine (LOM) est 
de 11 ans avec un excellent potentiel d'expansion future, avec un programme de 
forage qui convertirait en partie ou en totalité les ressources Présumées à une 
catégorie Indiquée. Pendant l'exploitation, un total de 1.7 million d'onces 
d'or seront récupéré.

L'EPF a examiné deux scénarios de traitement. La stratégie d'utiliser le 
procédé d'oxydation sous pression (POX) démontre une rentabilité financière 
supérieure au scénario produisant un concentré de sulfures, même si celui-ci 
requiert moins d'investissement en capital et implique des coûts d'opération 
moindres. Sur la base des résultats actuels, le scénario POX est favorisé dans 
l'étude de préfaisabilité. La récupération métallurgique de l'or utilisée dans 
l'étude de préfaisabilité est de 90.1%, puisqu'il fut décidé de ne pas 
récupérer l'or des résidus de flottation de la nouvelle usine, due au rendement 
financier insuffisant pour cette opération, au prix de l'or utilisé.

La différence entre les scénarios financiers des deux procédés est liée aux 
revenus inférieurs du scénario produisant un concentré qui résulte des frais de 
transport et de fonderie ainsi que les pourcentages payables de l'or et de 
l'argent par les acheteurs des concentrés. Le scénario de production des 
concentrés produirait une moyenne annuelle de 94 500 tonnes de concentrés avec 
une teneur moyenne de 50g/t d'or (et une teneur similaire en argent). La VAN de 
ce procédé (actualisation à 5%) est de 68,7$ million et le TRI avant impôt est 
de 8,6%, à un prix de l'or de 1 300 US$. Cependant, si ce procédé de production 
de concentrés était intégré dans une structure corporative où le traitement 
final était réalisé par le même propriétaire, le scénario pourrait générer des 
rendements financiers semblables au procédé POX, avec des couts en capitaux 
inférieurs, de l'ordre de 357$ million et un coût de production sur le site de 
670 $US l'once d'or.

La Société et les firmes de consultants ont identifié plusieurs aspects 
techniques pour améliorer les scénarios de production et d'usinage. 
L'augmentation du rendement financier est possible en lien avec l'optimisation 
du design de la fosse, de la séquence de production minière, et de la 
diminution du ratio stérile/minerai. La Société va également poursuivre le 
scénario produisant un concentré en poursuivant des discussions avec des 
utilisateurs potentiels.

Seules des ressources Mesurées et Indiquées ont été considérées pour établir la 
séquence d'exploitation minière. Ces ressources ont été converties en réserves 
Prouvées et Probables, puisqu'elles sont inclues dans un plan minier 
économique. Les réserves et ressources du Projet Duparquet sont présentées 
ci-après.

La base de données des ressources utilisée dans l'étude de préfaisabilité, 
datée du 6 mai 2013, contient un total de 849 forages au diamant, ce qui 
représente un total de 260 948 mètres de forage en longueur avec 168 555 
intervalles d'échantillonnage. Elle comprend également 2 371 échantillons 
provenant de 892 échantillons en rainure de surface, équivalent à 1 827 mètres 
d'échantillonnage.

Lorsque la date butoir du 6 mai 2013 fut atteinte, la banque de données pour 
calculer les ressources fut finalisée. Les données de 47 forages ont été reçues 
par après et seront intégrées dans un estimé futur des réserves et ressources. 
Les résultats de ces forages furent publiés en juin et août 2013 et incluent le 
forage BD13-22 qui a intersecté 34 mètres à une teneur de 5,64 g/t en or, la 
meilleure intersection de toute l'histoire du projet par la Société. Le 
gisement demeure ouvert latéralement et en profondeur.

EPF -Points Saillants et Hypothèses

(Tous les $ sont en devises canadiennes à moins d'indication contraire)

/T/

Prix de l'or ($US/once)                                                1 300
----------------------------------------------------------------------------
Taux de change ($Cdn/$US)                                         1,10: 1,00
----------------------------------------------------------------------------
Réserves et résidus minés : (Million d'onces)                           1,89
----------------------------------------------------------------------------
Coût moyen total (US$/once)     au site.                                775$
Coût moyen total (US$/once) Tous les coûts inclus.                    1 042$
----------------------------------------------------------------------------
Flux de trésorerie annuel moyen avant impôt (années 1 à 10)
(Million $)                                                            99.1
----------------------------------------------------------------------------
Période de remboursement du capital (années)                             4,3
----------------------------------------------------------------------------
TRI avant impôt (%)                                                     15,1
----------------------------------------------------------------------------
TRI après impôt (%)                                                     12,1
----------------------------------------------------------------------------
VAN (5% d'actualisation) avant impôt (Million $)                         222
----------------------------------------------------------------------------
Plan minier (11 ans, LOM) :
39.36 Million de tonnes @1,50g/t Au et 1,94 g/t Ag.
----------------------------------------------------------------------------
Plan minier Tonnage et teneur   En fosses (ROM):         29.45Mt    1,69 g/t
Basse teneur (ROM):       5.79Mt    0,90 g/t
Résidus miniers:           4.1Mt    0,94 g/t
----------------------------------------------------------------------------
Ratio de déblaiement (Stérile : Minerai)                            8.26 : 1
Rampes inclues, angle moyen des murs de 45 degrés
et 48 degrés .
----------------------------------------------------------------------------
Usinage journalier (tonnes)                                           10 000
----------------------------------------------------------------------------
Récupération moyenne de l'or (%)                                       90,1%
----------------------------------------------------------------------------
Récupération finale de l'or (Million d'onces)                            1,6
----------------------------------------------------------------------------
Période de pré-production (années)                                         4
----------------------------------------------------------------------------
Durée de vie de la mine (années) (LOM)                                    11
----------------------------------------------------------------------------
Production moyenne annuelle d'or (onces):
Moyenne Premier 5 ans:                                               173,000
Moyenne 11 ans :                                                     158,000
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
Capital Pré-production (Million $)                                       394
----------------------------------------------------------------------------
Capital de maintien (excluant 24.5 million de frais de
fermeture) (Million $)                                                  118
----------------------------------------------------------------------------
Coût d'usinage ($/t) moyen par tonne de minerai                       15,96$
Coût d'usinage ($/t) moyen par tonne de résidus miniers               13,68$
----------------------------------------------------------------------------
Coût moyen d'opération ($)/t usinée, LOM, 11 ans                       36,94

/T/

Scénario d'exploitation minière

Le projet minier règlera d'abord des problèmes de contamination 
environnementale de la propriété provenant d'activités industrielles 
antérieures à l'implication de la Société. La fonderie, datant des années 30, 
sera démolie et le site sera décontaminé selon les normes environnementales. 
Les anciens résidus miniers de Beattie seront isolés du Lac Duparquet et 
re-usinés. Les eaux du bassin versant de la propriété seront contrôlées et 
traitées. Le capital nécessaire à ces activités d'amélioration 
environnementale, pour les opérations minières historiques et proposées, est 
estimé à 53,1M$ et sera déboursé avant le début des activités minières dans les 
fosses. Ces frais totaliseront 70,4M$ durant le projet minier. Les coûts de 
remise en état, à la fin des opérations futures sont estimés à 24,5M$.

Le Projet Duparquet a été conçu comme une mine à ciel ouvert avec un taux de 
production de minerai prévu de 3 650 000 tonnes par an (10 000 tpj). Le 
démarrage de l'usine se fera durant la dernière année de pré-production où 535 
500 tonnes de minerai seront usinées progressivement. Le plan minier est 
complété par 4,12 million de tonnes d'anciens résidus, disponibles sur le site.

En raison de la proximité de la ville de Duparquet, adjacente et au sud des 
concessions minières du Projet Duparquet, il a été décidé de choisir un plan 
d'exploitation qui minimise tout effet à la ville de Duparquet ou aux 
infrastructures provinciales. Cliquez ici pour voir la Figure 1 et la Figure 2. 
Le développement de la mine serait donc plus acceptable socialement, mais a 
pour effet de laisser en place une partie du dépôt. Ces portions minéralisées 
pourront probablement être récupérées par la suite. Il est prévu que 
l'obtention des permis et la construction de la mine prendrait environ quatre 
ans.

L'optimisation de la fosse a été réalisée par InnovExplo à l'aide du logiciel 
Whittle de Geovia (anciennement Gemcom). La fosse optimisée a été générée par 
l'algorithme d'optimisation de flux monétaire de Lerchs-Grossmann. Toutes les 
rampes et chemins furent intégrés. Le mur nord de la fosse a une pente de 45 
degrés pour permettre la présence d'une rampe et une pente de 48 degrés pour le 
mur au sud.

Le circuit de traitement pour le scénario d'oxydation sous pression comprend le 
concassage, le broyage, la flottation, l'oxydation sous pression, la 
cyanuration, l'adsorption sur charbon (CIP), l'élution du charbon, le placage 
électrolytique et le raffinage ainsi que la destruction des cyanures.

Le plan d'exploitation nécessitera l'extraction de 39,4 millions de tonnes de 
matériel minéralisé et de 291,2 millions de tonnes de roches stériles, 
résultant en un ratio stérile : minerai global de 8,26 à 1. Les morts terrains 
sont formés de 23,4 millions de tonnes, et seront mis de côté pour des travaux 
de remise en état. La comptabilisation des morts terrains implique un ratio 
total stérile : minerai de 8,92 à 1.

Les méthodes conventionnelles d'exploitation minière à ciel ouvert seront 
utilisées, ce qui nécessite une flotte de camions hors route de 136 tonnes de 
capacité, des pelles hydrauliques (16,5 m3), des foreuses de production et 
divers équipements auxiliaires. L'exploitation de la mine a été conçue pour 
soutenir une production moyenne quotidienne de 96 600 tonnes, y compris les 
morts terrains.

Les fosses ont été conçues avec un agencement à banc double et comprennent une 
berme de sécurité géotechnique de 8,5 mètres à tous les 20 mètres de profondeur 
verticale.

Estimé des ressources NI 43-101 pour le Projet Duparquet:
L'étude de préfaisabilité est basée sur le dernier estimé des ressources 
minérales publié dans le rapport daté du 2 août 2013. L'estimé des ressources 
NI 43-101 a été préparé par InnovExplo Inc., et constitue la base de l'étude de 
préfaisabilité sur le projet aurifère de Duparquet. L'estimation a été générée 
à partir d'un modèle de blocs tridimensionnels et les teneurs des blocs ont été 
estimées à partir de la méthode d'interpolation par la distance inverse au 
carré (ID2). La base de données actualisée des ressources a actuellement un 
total de 849 forages au diamant, ce qui représente un total de 260 948 mètres 
de forage en longueur avec 168 500 intervalles d'échantillonnage. Il comprend 
également 2 371 échantillons provenant de 892 échantillons en rainure de 
surface, équivalent à 1 827 mètres d'échantillonnage. Cette base de données 
contient tous les forages et les résultats d'analyse jusqu'à la date butoir du 
6 mai 2013. L'objectif du forage depuis le dernier estimé des ressources était 
de mieux définir la continuité et la qualité des ressources à ciel ouvert entre 
la surface et une profondeur de 350 mètres. L'estimé des réserves provient de 
ressources Mesurées et Indiquées dans le périmètre de la mine et ne comprend 
pas toutes les ressources souterraines. Au-delà de l'étude restreinte de 
préfaisabilité actuelle, le potentiel d'augmentation des réserves et une fosse 
plus grande est envisageable lorsque les contraintes des routes seront 
écartées. InnovExplo indique qu'un excellent potentiel existe pour augmenter 
les ressources du projet par de forages additionnels.

InnovExplo a estimé les Réserves et Ressources suivantes pour le Projet 
Duparquet :

/T/

--  Les réserves Prouvées et Probables globales dans les fosses totalisent
39 363 000 tonnes à une teneur moyenne de 1,50 g/t (1 895 530 onces d'or
contenues). Celles-ci sont exclues des ressources minérales ci-après.

--  Les ressources Mesurées et Indiquées globales dans les fosses totalisent
18 644 100 tonnes à une teneur de 1,32 g/t (789 896 onces d'or
contenues). Dans la catégorie Présumée, l'estimé est de 18 201 700
tonnes a une teneur de 1,28 g/t (750 616 onces d'or contenues).

--  Les ressources souterraines des catégories Mesurées et Indiquées
totalisent 3 550 200 tonnes à une teneur de 2,75 g/t( 314 275 onces d'or
contenues). Dans la catégorie Présumée, le total est de 5 705 400 tonnes
à une teneur de 2,96 g/t, (532 059 onces d'or contenues).


/T/

Les Réserves et Ressources du Projet Duparquet sont présentées dans les 
tableaux suivants :

Estimation des réserves minérales (exclusif des ressources minérales)

/T/

Zone
------------------------------------
Type de      Paramètres
TOTAL
Ressources                              Résidus    En fosse (PFS)
-----------------------------------------------------------------
plus grand que    plus grand que
Coupure (g/t)                 0.45              0.51
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)                  19 600           175 100    194 700
---------------------------------------------------------------
Prouvé       Teneur (g/t)                  2.06              1.31       1.38
---------------------------------------------------------------
Au (Oz)                      1 295             7 372      8 667
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)               4 105 000        35 063 400 39 168 400
---------------------------------------------------------------
Probable     Teneur (g/t)                  0.93              1.56       1.50
---------------------------------------------------------------
Au (Oz)                    123 200         1 763 664  1 886 864
----------------------------------------------------------------------------
Prouvé       Tonnes (t)               4 124 600        35 238 400 39 363 000
---------------------------------------------------------------
+            Teneur (g/t)                  0.94              1.56       1.50
---------------------------------------------------------------
Probable     Au (Oz)                    124 495         1 771 035  1 895 530
----------------------------------------------------------------------------

/T/

(i) Paramètres Whittle utilisés pour l'enveloppe de la fosse de réserve: le 
coût de l'exploitation minière = 2.20 $/t, le coût d'usinage = 16,77 $/t, 
dépenses administratives et autres frais généraux = 3.12 $/t, le prix d'or = 
1,350 USD (taux de change @1.05 $), la récupération minière = 95%, récupération 
d'usinage = 93,9%, la dilution 10%, pente de fosse de 45 degrés  sur le mur 
nord et 48 degrés  sur le mur sud, le coût de raffinage = 5 $ / oz, la 
production de 10 000 tonnes par jour, l'enlèvement des morts terrain = 0,88 $ / 
t, le coût supplémentaire lié à l'ancien chantier = 1,00 $ / t, le coût de 
transport entre l'empilement de minerai et l'usine = 0,88 $ / t. La teneur de 
coupure résultante est de 0,51 g / t.5

(i) L'ensemble des réserves minérales (à l'exclusion des ressources minérales) 
est actuellement classé comme prouvées et probables.

Estimation des ressources minérales (exclusif des réserves minérales)

/T/

Zone
------------------------
Paramètres
En fosse    En fosse
Resources type                     (PFS)(Ressources)  Souterrain       TOTAL
------------------------------------------------
Coupure       plus grand  plus grand  plus grand
(g/t)          que  0.45   que  0.45   que  2.00
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)             -           -           -           -
------------------------------------------------------------
Mesurée         Teneur (g/t)           -           -           -           -
------------------------------------------------------------
Au (Oz)                -           -           -           -
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)     1 542 200  18 644 100   3 550 200  23 736 500
------------------------------------------------------------
Indiquée        Teneur (g/t)        0.48        1.32        2.78        1.48
------------------------------------------------------------
Au (Oz)           23 800     789 896     314 275   1 127 972
----------------------------------------------------------------------------
Mesurée         Tonnes (t)     1 542 200  18 644 100   3 550 200  23 736 500
------------------------------------------------------------
+               Teneur (g/t)        0.48        1.32        2.75        1.48
------------------------------------------------------------
Indiquée        Au (Oz)           23 800     789 896     314 275   1 127 972
----------------------------------------------------------------------------
Tonnes (t)     5 702 600  18 201 700   5 705 400  29 609 700
------------------------------------------------------------
Présumée        Teneur (g/t)        0.81        1.28        2.96        1.50
------------------------------------------------------------
Au (Oz)          149 227     750 616     532 059   1 431 902
----------------------------------------------------------------------------

/T/

(i) Les personnes Qualifiées et Indépendantes pour l'estimation des Ressources 
Minérales, tel que défini par le Règlement 43-101, sont Carl Pelletier, B.Sc., 
géo. et Karine Brousseau, ing (InnovExplo inc, et la date d'effet de l'estimé 
est le 26 Juin 2013.

(i) Les Ressources Minérales ne sont pas des Réserves Minérales et n'ont pas 
démontré de viabilité économique.

(i) L'estimation comprend 60 zones aurifères et une enveloppe restante 
contenant des intersections aurifères isolées.

(i) Les résultats en fosse sont présentés non dilués et in situ, à l'intérieur 
d'un modèle de fosse unique optimisé (Whittle).

(i) Les résultats en fosse (ressources) sont présentés non dilués dans les 
enveloppes de fosse des ressources calculées par le Whittle-optimisé, à 
l'exclusion de tout matériel contenu dans l'enveloppe de fosse dans la 
préfaisabilité.

(i) Les résultats souterrains (ressources) sont présentés non dilués et in situ 
à l'extérieur d'un modèle de fosse unique optimisé (Whittle).

(i) Les Ressources en fosse ont été compilées avec une teneur de coupure de 
0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,70, 0,80 et 0,90 g / t Au.

(i) Les Ressources souterraines ont été compilées avec une teneur de coupure de 
1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 et 5,0 g / t Au.

(i) Les Teneurs de coupure doivent être réévaluées en tenant compte des 
conditions actuelles du marché (prix de l'or, taux de change et coûts 
d'extraction).

(i) En fosse et souterrain: Une densité fixe de 2,73 g/cm3 a été utilisée dans 
les zones et dans l'enveloppe.

(i) En fosse et souterrain: Une épaisseur minimale réelle de 3,0 m a été 
appliquée, en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'analysé ou une 
valeur de zéro si non analysé.

(i) En fosse et souterrain: La limite supérieure des hautes teneurs a été 
calculée sur les données brutes et établie à 25,0 g / t Au pour l'analyses des 
forages au diamant et des rainures.

(i) En fosse et souterrain: les composites ont été générées à partie des 
sections de forage et des rainures contenues à l'intérieur des zones 
minéralisées (composite = 1 mètre).

(i) Les ressources ont été évaluées à partir de forages au diamant et des 
échantillons en rainure de surface en utilisant une méthode d'interpolation ID2 
dans un modèle de bloc.

(i) La catégorie Mesurée dans la fosse est définie par blocs ayant un volume 
d'au moins 25 % dans une enveloppe construite à une distance de 10m autour de 
rainures existantes.

(i) En fosse et souterrain la catégorie Indiquées est définie par la 
combinaison des blocs situés à une distance maximale de 15m de chantiers 
existants et des blocs pour lesquels la distance moyenne des composites de 
forage est inférieure à 45m.

(i) Once ( troy ) = Tonnes métriques x Teneur / 31,10348 . Les calculs ont été 
effectués avec des unités métriques (mètres, tonnes et g / t) .

(i) Le tonnage estimé a été arrondi à une centaine de tonnes près. Tout écart 
entre les totaux est dû aux effets d'arrondissement. Les pratiques 
d'arrondissement sont conformes aux recommandations établies par le formulaire 
43-101F1.

(i) InnovExplo n'a connaissance d'aucun problème lié à l'environnement, aux 
permis, aux titres, à la commercialisation ou à des questions d'ordre 
juridique, fiscal ou sociopolitique ou de tout autre facteur pertinent qui 
pourrait avoir un effet négatif sur l'estimation des ressources minérales.

(i) Paramètres Whittle utilisés: coût de l'exploitation minière = 2,40 $US/t, 
le coût d'usinage = 13,46 $US/t, dépenses adminitratives et autres frais 
généraux = 4,18 $US/t, prix de l'or = 1,445 $US (taux de change @1.01 $), 
récupération minière = 90,9 %, récupération d'usinage = 93,9 %, 52 degrés de 
pente de fosse.

Métallurgie et transformation

La minéralisation aurifère du Projet Duparquet est associée à des sulfures 
disséminés, principalement de la pyrite (95%) et en moindre pourcentage 
d'arsénopyrite (5%). Etant donné que le matériel est réfractaire, la sélection 
d'un procédé d'oxydation avant la cyanuration du concentré de flottation est 
nécessaire afin d'optimiser la récupération de l'or. La cohérence des résultats 
obtenus, combinés avec l'utilisation historique de cette technologie ailleurs 
dans le monde au cours des 30 dernières années, a conduit à la sélection de la 
technologie par oxydation sous pression (POX) utilisant un autoclave comme 
étant la méthode d'oxydation sélectionnée pour le Projet Duparquet.

Ce procédé permet l'oxydation des sulfures sous pression et à des températures 
élevées, ce qui accélère la cinétique de la réaction. Les installations de 
traitement seront situées à Duparquet et comprennent: le concassage, le 
broyage, la flottation, l'oxydation sous pression, la cyanuration et 
l'adsorption sur charbon (CIP), l'élution du charbon, le placage électrolytique 
et le raffinage de l'or ainsi que la destruction des cyanures.

Les essais métallurgiques effectués par SGS Lakefield indiquent que 
l'utilisation du circuit d'oxydation sous pression avant la lixiviation de 
concentré combinée à la cyanuration des résidus de flottation, améliore la 
récupération globale de l'or prévue à 93,9% pour le matériel minéralisé et à 
83,9% lors du traitement des résidus miniers existants. Après avoir évalué le 
rendement financier du circuit de cyanuration des résidus de flottation, il fut 
décidé de ne pas l'inclure dans l'usine car le rendement ne justifie pas, au 
prix de l'or utilisé, cet investissement. En conséquence, la récupération 
globale de l'or utilisée dans l'étude de préfaisabilité est de 90,1 % pour l'or 
et de 90% pour l'argent.

L'usine traitement a été conçue pour une alimentation moyenne de 10 000 tonnes 
par jour (tpj)

Un scénario alternatif, soit la production de concentrés, fut aussi étudié. Il 
comprend les circuits de : concassage, broyage, flottation, cyanuration et CIL 
des résidus de flottation, l'élution du charbon, le placage électrolytique et 
le raffinage de l'or ainsi que la destruction des cyanures. Le concentré 
produit par flottation, durant les essais en usine pilote, contient 50 g/t en 
or et argent. Des échantillons furent expédiés à des fonderies pour des tests. 
Des réponses furent positives. Cependant les coûts associés à l'ensachage et au 
transport du concentré, les coûts de fonderie et les faibles ristournes à 
consentir sur l'or et l'argent contenus expliquent le rendement financier moins 
élevé de ce scénario.

Aire d'entreposage des résidus

L'étude comprend deux parcs à résidus distincts pour le scénario d'oxydation 
sous pression. La conception préliminaire des parcs à résidus a été préparée 
par Roche. Quatre-vingt-quatorze pourcent (94%) des résidus qui contiennent peu 
de sulfures seront stockés dans un bassin pour les résidus de flottation 
épaissis. Les 6% de résidus restants, provenant du circuit d'oxydation seront 
stockés dans un bassin étanche après la destruction des cyanures. Les résidus 
rencontreront toutes les normes environnementales.
Information technique supplémentaire relative à l'étude EPF

Le Projet Duparquet est composée des propriétés Beattie, Donchester, Central 
Duparquet et Dumico. La production historique souterraine de Beattie et 
Donchester a totalisé 1,3 million d'onces d'or. Le site de la mine historique 
Beattie sera nettoyé et les bâtiments actuels seront démolis avant le 
développement de l'exploitation minière à ciel ouvert.

La Société a terminé les deux premières phases de son étude environnementale de 
base et travaille avec le gouvernement, les groupes communautaires et des 
Premières nations qui entourent le projet afin de maintenir un dialogue ouvert 
au fur et à mesure que le projet avance.

Infrastructure de surface proposée

L'infrastructure de la mine proposée comprend les éléments suivants: (Cliquez 
ici pour voir la Figure 1 et la Figure 2)

/T/

--  Une usine comprenant un circuit de concassage, de broyage, de flottation
d'oxydation sous pression, de la cyanuration, d'adsorption sur charbon
(CIP) et une raffinerie;
--  Deux bassins de résidus, une zone de stockage des morts-terrains et
trois haldes à stériles
--  Un bâtiment administratif, un garage de six portes pour la flotte
minière et des bâtiments de services associés;
--  Une nouvelle ligne électrique liée au réseau d'Hydro-Québec, une sous-
station de transformation au site et des installations de distribution
électrique sur le site;
--  Un système de traitement de l'eau, de pompage de la fosse et de gestion
de l'eau de surface;
--  Les routes d'accès sur le site, les stationnements, les rampes et un mur
végétalisé.

/T/

Fermeture de la mine et restauration

Les coûts de fermeture et de restauration de la mine sont estimés à 24.5M$ par 
Roche. Ils sont considérés dans la simulation financière du projet mais sont 
exclus des dépenses de capital.

Une approche de remise en état progressive est recommandée puisque deux (2) 
bassins de résidus seront construits par étapes. Les morts-terrains seront 
récupérés et utilisés comme matériel de recouvrement afin de rétablir la 
végétation des sites d'entreposage des résidus miniers.

Estimation des coûts en capital et du capital de soutien

L'étude de préfaisabilité est basée sur les coûts en capital, en date du 
dernier trimestre de 2013. Les coûts d'investissement comprennent diverses 
contingences ajoutées en fonction des secteurs. Les coûts en capital de pré-
production sont estimés à 394M$ et le capital de maintien pour la durée de la 
mine est estimé à 118,0M$. Ces montants comprennent 98.7M$ pour les 
contingences et les coûts indirects excluant les frais du propriétaire. Les 
coûts indirects et la contingence représente globalement 26% de 
l'investissement en Capital pour l'ensemble du projet. Les coûts indirects (les 
frais du propriétaire, de l'ingénierie, l'approvisionnement et la gestion de 
construction ("EPCM") et de l'ingénierie détaillée) de 37%, ont été appliqués à 
l'usine de traitement et aux autres infrastructures de surface. Le capital de 
maintien est estimé à 118$ million sur 11 ans.

/T/

Capital de
Coûts de Capital         Maintien
($ million)      ($ million)
----------------------------------------------------------------------------
Usine de traitement (concassage,
entreposage du minerai, broyage,
flottation, oxydation sous pression,
cyanuration, circuit de lixiviation et
raffinerie).                                         226,6
----------------------------------------------------------------------------
Parcs à résidus, halde à stériles, usine
de traitement des eaux,.                              57.1             16,7
----------------------------------------------------------------------------
Equipement minier.                                     23.1             91.1
----------------------------------------------------------------------------
Installations de surface et équipements.               58.2             10.1
----------------------------------------------------------------------------
Enlèvement des morts-terrains : inclus
dans les frais d'opérations.                            0
----------------------------------------------------------------------------
Frais du propriétaire, infrastructures du
site                                                 51,01
----------------------------------------------------------------------------
Revenu capitalisé                                     -22,0
----------------------------------------------------------------------------
Coûts totaux (arrondis)                                 394              118
============================================================================
Coûts totaux d'investissement, durée de la
mine. (arrondis)                                                        511
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Coûts d'exploitation

La moyenne des coûts de production pendant la LOM est estimée à 774.8$US par 
once d'or et une moyenne de 36.94$/t usinée.

/T/

Coûts d'opération moyens                                          $/t usinée
----------------------------------------------------------------------------
Mine et environnement                                                  18,82
----------------------------------------------------------------------------
Usinage (Option POX)                                                   15,66
----------------------------------------------------------------------------
Administration et autres                                                2,46
----------------------------------------------------------------------------
Total                                                                  36,94
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Analyse financière

L'analyse financière pour le scénario de référence (Or à 1300 $US, 1.00 $US = 
1.10 $CDN) indique une VAN avant impôts de 222.2$M à un taux d'actualisation de 
5%, avec un TRI de 15.11% et une période de récupération du capital de 4,3 ans.

ANALYSE DE SENSIBILITE

/T/

% variation
de                       TRI     VAN, M$,
AVANT TAXES                    valeur       Valeur  Avant taxes         (5%)
----------------------------------------------------------------------------
+ 10%     1,430$US       21.14%          377
----------------------------------------------------------------------------
Prix de l'or - Scénario
de base-$US                        -     1,300$US       15.11%          222
----------------------------------------------------------------------------
- 10%     1,170$US        8.33%           68
============================================================================
+ 10%       852$US       11.26%          131
----------------------------------------------------------------------------
Coûts moyens d'opération
par once
Scénario de base                    -       775$US       15.11%          222
----------------------------------------------------------------------------
- 10%       697$US       18.67%          313
============================================================================
+10%         433$       13.02%          189
----------------------------------------------------------------------------
Coûts d'immobilisation
initiaux -
Scénario de base ($
Million)                           -         394$       15.22%          222
----------------------------------------------------------------------------
-10%         $355       17.54%          256
============================================================================

/T/

Recommandations de la Préfaisabilité:

Suite aux conclusions positives de la préfaisabilité, InnovExplo recommande que 
le Projet Duparquet soit l'objet d'une Etude de Faisabilité.

Pour ce faire, il est recommandé d'effectuer une mise à jour de l'estimé des 
réserves et des ressources en incluant les 47 forages reçus après la date de 
coupure. Des études géotechniques et hydrogéologiques devront être entreprises 
pour le design des fondations des bâtiments et des digues des parcs a résidus 
ainsi que pour pouvoir accentuer les pentes des fosses par rapport au design 
actuel.

D'autres forages d'exploration sur le Projet Duparquet sont recommandés afin 
d'accroître les ressources et la confiance sur le modèle géologique. Plus 
précisément, les zones secondaires NE-SO devraient être forées pour tester 
leurs extensions latérales et en profondeur. De la même manière, la 
cartographie détaillée de la surface est recommandée pour améliorer le modèle 
structurel.

En outre le forage de définition qui est recommandé d'accroître les ressources 
minérales et potentiellement convertir des ressources Présumées à une catégorie 
Indiquée.

D'autres essais métallurgiques en lien avec la viabilité de l'or et pour 
préciser les bases de conception sont également recommandés afin de mieux 
définir le schéma de traitement et la conception finale de l'usine de 
traitement du minerai.,

De plus, Roche recommande de commencer à procéder à l'obtention des permis et 
transmettre l'information et présenter le projet aux communautés, tout en 
définissant le caractère environnemental du projet minier. Des données de base 
supplémentaires devront continuer à être compilées pour compléter ce qui a été 
recueillies à ce jour afin d'évaluer adéquatement les effets environnementaux 
et sociaux potentiels du projet.

Il est recommandé que les négociations avec Hydro-Québec soient initiées pour 
l'avancement des travaux du réseau électrique.

Contrôle de la qualité et de vérification des données

Les renseignements de nature scientifique ou technique relatives à l'étude de 
préfaisabilité ont été élaborés par et sous la direction de Sylvie Poirier, 
ing., d'InnovExplo.

Les informations techniques liées à l'estimation des ressources du projet 
Duparquet, qui sont présentées dans ce communiqué ont été révisées et approuvés 
par Carl Pelletier, B.Sc., Géo et Karine Brousseau, ing. Personnes Qualifiées 
indépendantes aux termes des normes NI 43 -101, en employant les normes ICM de 
ressources et réserves minérales de l'Institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole (ICM).

Les informations techniques complémentaires et les détails concernant la 
vérification des données, y compris l'échantillonnage, les données analytiques 
et de tests sur lesquelles reposent l'information dans ce communiqué se 
retrouvent dans le "rapport technique" - Rapport technique et estimé des 
ressources minérales pour le Projet Duparquet (selon Règlement 43 -101 et le 
formulaire 43-101F1) préparé par InnovExplo, avec date d'effet le 26 juillet 
2013, qui se trouve sous le profil de Clifton Star sur le site www.sedar.com et 
sur le site Web de la société.

Personnes Qualifiées

L'étude EPF a été préparée par des firmes d'ingénierie indépendantes et des 
consultants reconnus dans l'industrie, toutes des personnes qualifiées selon la 
Norme canadienne 43-101, avec la collaboration du Groupe technique de 
Ressources Clifton Star.

/T/

InnovExplo Inc:

L'estimé des ressources:

Carl Pelletier, B.Sc., Géo

Karine Brousseau, ing

Conception des fosses, planification minière, analyse financière,
exploitation minière et les coûts d'investissement et d'exploitation:

Sylvie Poirier, ing.

Laurent Roy, ing.

Denis Gourde, ing.

Dreisinger Consulting, Tenova Mining and Minerals et Roche Ltée., Groupe
conseil

Hydrométallurgie et supervision des essais de laboratoires

David Dreisinger, B.A.Sc., Ph.D., ing.

Schémas des traitements, présentation des opérations et estimations
d'immobilisation

Alain Dorval, ing.

Philippe Côté, ing.

L'environnement, la restauration, l'estimation des coûts
d'exploitation et des coûts d'investissement.

Martin Magnan, ing. M.Sc.A.

Aménagement de l'aire d'entreposage des résidus
David Sims, Géo (Qc), P. Geo (NL)

/T/

Le contenu de ce communiqué a été examiné et approuvé par Sylvie Poirier, ing. 
et Carl Pelletier, B.Sc., P. Géo, Alain Dorval, ing., et Philippe Côté, ing., 
personnes qualifiées tel que défini par la Norme canadienne 43-101.

Information complémentaire

Le rapport sera affiché sur le site Web de Clifton Star à www.cfo-star.com et 
sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, dans un délai de 45 jours suivant le 
communiqué.

Toute autre information précédemment diffusée sur le Projet Duparquet est 
également disponible sur le site de Clifton Star à www.cfo-star.com

Ni la Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Mise en garde sur les énoncés prospectifs

Certaines informations contenues dans cette présentation, y compris 
l'information des travaux d'exploration futurs, les résultats financiers ou 
d'exploitation et d'autres déclarations qui expriment les attentes ou les 
estimations de résultats futurs, constituent des "énoncés prospectifs" au sens 
des dispositions d'exonération de la United States Private Securities 
Litigation Reform Act de 1995 et des lois canadiennes en valeurs mobilières. 
Les mots "s'attendre à", "croire", "sera", "avoir l'intention", "estimer" et 
autres expressions similaires identifient des déclarations prospectives. Les 
énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre 
d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par 
la direction, sont intrinsèquement sujettes à des affaires importantes, 
économiques et concurrentiels des incertitudes, des risques et incertitudes, y 
compris la possibilité que les programmes de forage ne donneront pas les 
résultats escomptés . La Société met en garde le lecteur que de tels énoncés 
prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et 
d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement 
ou les réalisations de Ressources Clifton Star soient matériellement différents 
que ce que la Société ait pu estimer des résultats futurs, des performances ou 
des réalisations exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs et que 
les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Ces 
énoncés sont également basés sur certains facteurs et hypothèses. Pour plus de 
détails sur ces estimations, risques, hypothèses et facteurs, veuillez 
consulter le formulaire 20-F/Annuel de la Société déposé auprès de la 
Commission américaine des valeurs mobilières et valeurs mobilières provinciales 
et les autorités canadiennes réglementaires. La Société décline toute 
obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit 
suite à de nouvelles informations, d'événements ou autrement, sauf comme 
l'exige expressément par la loi. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier 
indûment à ces énoncés prospectifs.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Michel F. Bouchard
Président et chef de la direction
Ressources Clifton Star Inc.
mbouchard@cfo-star.com
418-914-9922
www.cfo-star.com / @ cliftonstar1

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer
Si vous ne voulez pas recevoir des communiqués de Marketwired, 
veuillez cliquer http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=476475901
S'il-vous-plaît 
ne pas répondre à ce courriel.