Source	Marketwire
Date	04/04/2017
Time	05:30:34 AM

Company	 RADISSON MINING RESOURCES INC.
Title	Radisson recoupe 11,9 g/t Au sur 3,0 mètres à l'ouest du gisement O'Brien 
à une profondeur de 533 m





    CDNX Symbol: RDS











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources minières Radisson Inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: RDS

Le 4 avril 2017

Radisson recoupe 11,9 g/t Au sur 3,0 mètres à l'ouest du gisement O'Brien à une 
profondeur de 533 m


ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 4 avril 2017) -

Note aux éditeurs : trois photos sont associées à ce communiqué de presse.

Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS) ("Radisson") est 
heureuse d'annoncer des résultats supplémentaires du programme de forage de 20 
000 mètres en cours au projet aurifère O'Brien situé à mi-chemin entre 
Rouyn-Noranda et Val-D'or le long de la faille Larder-Lake-Cadillac (voir 
figure 1, 2 et 3).

Depuis la dernière mise à jour, (voir communiqué de presse du 1er mars 2017), 
les résultats d'échantillonnage de deux trous de forage (OB-17-22 et OB-17-23) 
ont été obtenus.

Faits saillants :

/T/

--  Le forage OB-17-23 a recoupé 11,9 g/t Au sur 3,0 mètres à une profondeur
de 533 mètres, 200 mètres sous le sondage OB-16-14 ayant recoupé une
valeur de 20,2 g/t Au sur 2,5 mètres (voir figure 1).

--  Le forage OB-17-23 a aussi recoupé 13,9 g/t Au sur 1,4 mètres à une
profondeur de 614 mètres et 3,5 g/t Au sur 1,5 mètres dans les sédiments
du Pontiac au sud des ressources courantes (voir figure 2).

--  Le forage OB-17-22 a recoupé 10,3 g/t Au sur 3,0 mètres à l'intérieur
d'une intersection plus large de 4,7 g/t Au sur 7,5 mètres à une
profondeur de 304 mètres en extension verticale de ressources
historiques à mi-chemin entre les ressources courantes et l'ancienne
mine O'Brien (voir figure 3).


/T/

Mario Bouchard, Président et chef de la direction commente : "Nous sommes 
emballés des résultats, la société continue d'intercepter des zones 
minéralisées à haute teneur en or en extension des ressources courantes et des 
ressources historiques du projet O'Brien. L'ajout d'une deuxième foreuse plus 
tôt cette semaine, permettra à la société générer des résultats de forage en 
extension des ressources et à l'extérieur de ce secteur, dans les sédiments du 
Cadillac au nord et dans les sédiments du Pontiac au sud, où plusieurs cibles 
d'exploration à haut potentiel de découverte ont été définies au cours des 
derniers mois".

Ajout d'une seconde foreuse en exploration

Le 2 avril, la société a mobilisé une seconde foreuse au projet O'Brien. Cet 
ajout permettra à Radisson de tester des cibles de forage d'exploration à haute 
priorité définies à l'aide du levé "Orevision PP" et par la compilation 
géologique du secteur. La première phase de travaux a comme objectif la 
vérification de cinq cibles définies dans les sédiments du Pontiac dans la 
partie sud-est de la propriété O'Brien pour approximativement 2 300 mètres de 
forage.

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Zone
De         A Intervalle    Teneur  Interprété
Trou                           (m)      (m)        (m)         Au          e
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-22                                                          VOLCANITES
200,2    201,2        1,0        3,5   DU PICHE
-----------------------------------------------------------------
304,0    311,5        7,5        4,7
-----------------------------------------------------------------
Incluant                     304,0    307,0        3,0       10,3
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-23                                                           SEDIMENTS
238,0    239,5        1,5        3,5 DU PONTIAC
----------------------------------------------------------------------------
446,0    449,0        3,0        4,4     QFP #1
----------------------------------------------------------------------------
CONGLOMERA
532,0    535,0        3,0       11,9 T DU PICHE
-----------------------------------------------------------------
Incluant                     533,2    533,7        0,5    69,1(i)
----------------------------------------------------------------------------
VOLCANITES
614,6    625,5       10,9        2,5   DU PICHE
-----------------------------------------------------------------
Incluant                     614,6    616,0        1,4       13,9
----------------------------------------
624,7    625,5        0,8        6,6
----------------------------------------------------------------------------
(i)  Indique la présence d'or visible.
Note:  les résultats sont présentés en longueurs forées. L'épaisseur vraie
est estimée entre 55 à 70% de la longueur forée.

/T/

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les 
analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la 
carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. 
Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec 
finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats 
supérieurs à 5000 ppb ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Les 
échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec 
la procédure de tamisage métallique. Le protocole de contrôle de qualité 
comprend l'insertion d'échantillon standard et de blanc pour chaque groupe 
d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire Techni-Lab 
Actlabs de Ste-Germaine-Boulé en Abitibi-Témiscamingue, Qc.

Personne qualifiée

Tony Brisson, géo., consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée 
pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information 
technique contenue dans ce communiqué de presse.

A propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet 
O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal 
actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée 
avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de 
roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes 
métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, 
avril 2015).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Enoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés 
prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, incluant la Date 
de clôture prévue, mais excluant certains faits historiques, correspondent à de 
l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et 
d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il 
s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer 
considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et 
incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon 
importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés 
sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web 
de SEDAR au www.sedar.com.

Pour voir les photos associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens 
suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/FIGURE_1_PR3.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/FIGURE_2_PR3.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/FIGURE_3_PR3.jpg

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Mario Bouchard
Président et chef de la direction
819-277-6578
mbouchard@radissonmining.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=590828876
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.