Source	Marketwire
Date	08/26/2014
Time	05:49:56 AM

Company	 APPALACHES RESOURCES INC.
Title	Ressources Appalaches : 287 g/t Au sur 1 mètre en forage à la mine d'or 
Dufferin





    CDNX Symbol: APP











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Appalaches Inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: APP
SYMBOLE FRANKFURT: OU3

Le 26 août 2014

Ressources Appalaches : 287 g/t Au sur 1 mètre en forage à la mine d'or Dufferin


RIMOUSKI, QUEBEC--(Marketwired - 26 août 2014) - Ressources Appalaches (TSX 
CROISSANCE:APP)(FRANCFORT:OU3) est heureuse d'annoncer les résultats de 16 
forages totalisant 2 022 m réalisés à la Mine Dufferin en Nouvelle-Ecosse. Une 
teneur exceptionnelle de 287 g/t (9,2 oz/t) d'or a été intersectée sur 1 mètre 
dans le forage F14-15 à 195 m de la surface correspondant à la veine #6.

L'objectif principal de la campagne de forages est d'explorer sous les galeries 
actuellement en exploitation soit principalement les veines 3 à 6 situées entre 
75 et 200 m de la surface mais aussi vers l'est pour développer ces galeries. 
Les résultats de forages sont comparables à ceux des campagnes de forages 
antérieurs réalisés sur la propriété et les veines ont été intersectées tel 
qu'anticipées.

Le tableau suivant présente les résultats significatifs.

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Forage        Azimuth  Inclinaison        De         A   Longueur  Teneur Au
#            (degrés)     (degrés)       (m)       (m)        (m)      (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
F14-01            346           75      36,1     36,35       0,25       5,44
----------------------------------------------------------------------------
F14-03            346           83     32,75      33,5       0,75       6,76
----------------------------------------------------------------------------
F14-04            166          -83      53,4     54,86       1,46      17,98
67,7      68,5        0,8       4,76
----------------------------------------------------------------------------
F14-05            166          -88     67,63     70,56       2,93      27,91
Incluant     67,63      68,1       0,47      25,90
Incluant        69      70,2        1,2      57,50
----------------------------------------------------------------------------
F14-06            346           83      28,2      29,1        0,9      12,60
34,95     35,55        0,6       4,67
----------------------------------------------------------------------------
F14-07            346           78      31,1     32,15       1,05       9,70
----------------------------------------------------------------------------
F14-10            166          -78      46,4     46,95       0,55      14,60
----------------------------------------------------------------------------
F14-11            166          -83      17,6        18        0,4       6,67
43,6     44,72       1,12      27,86
----------------------------------------------------------------------------
F14-12            166          -88      40,7     41,33       0,63       5,13
103,67     104,1       0,43       5,97
----------------------------------------------------------------------------
F14-13            166          -83        42      43,8        1,8      54,33
Incluant      42,6      43,4        0,8     122,00
84,5      86,1        1,6      23,37
----------------------------------------------------------------------------
F14-14            166          -83        96        97          1       4,60
158,33    158,79       0,46       6,55
----------------------------------------------------------------------------
F14-15            166          -83      39,7      41,9        2,2      11,40
Incluant      40,3      40,9        0,6      38,10
79,5      80,2        0,7       5,19
Incluant       195       196          1     287,00
----------------------------------------------------------------------------
F16-16            166          -83        42      42,5        0,5       5,43
50,65     50,94       0,29       8,02
81,35     86,55        5,2      21,52
Incluant     81,75      83,2       1,45      54,60
Incluant      83,2      84,3        1,1      28,40
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Note : La longueur est celle de l'intervalle foré.

Depuis 2008, plus de 18 veines de quartz de type "Saddle Reef Vein" ont été 
identifiées à la mine Dufferin. La structure anticlinale aurifère est suivie 
sur 1,4 km de longueur et jusqu'à près de 400 m de profondeur. Les veines sont 
subhorizontales juxtaposées une par-dessus l'autre avec 20 à 40 mètres 
d'espacement. La veine #1 qui débute à l'entrée de la mine et plonge à 8-10 
degrés  vers l'est a été suivie systématiquement sur 1 200 mètres de longueur 
jusqu'à 200 mètres de profondeur. Les travaux antérieurs indiquent 12 autres 
veines sous la #1 qui se prolongent aussi vers l'est. En plus, de nouvelles 
veines apparaissent au-dessus de la #1 dans la partie est de la propriété.

Production

La mine permet actuellement d'accéder et d'exploiter les quatre premières 
veines. Pour plus de détails sur la production veuillez voir le communiqué de 
presse de la Société du 21-08-2014.

Procédure d'analyse

Les échantillons ont été prélevés en fendant la carotte selon les normes de 
l'industrie avec des témoins, des doublons et des standards soumis à 
intervalles réguliers. Les analyses ont été effectuées au laboratoire d'ALS 
Minerals. Les échantillons ont été analysés pour l'or en utilisant la méthode 
d'analyse par Metallic Screen. La moitié de la carotte de forage a été 
conservée et tous les forages sont entreposés sur le site de la mine Dufferin 
en Nouvelle-Ecosse.

A propos de Ressources Appalaches

Depuis sa création en 1994, l'objectif de Ressources Appalaches est de 
découvrir et de développer les gisements de métaux de base et de métaux 
précieux au Canada, avec une expertise ciblée particulièrement vers les 
formations géologiques des Appalaches, au Québec et en Nouvelle-Ecosse. La 
Société se concentre principalement à l'exploration et au développement de la 
mine Dufferin en Nouvelle-Ecosse.

Des photos de la mine Dufferin et de ses installations sont disponibles sur le 
site internet de l'entreprise: www.ressourcesappalaches.com.

Le contenu de ce communiqué de presse a été préparé et examiné par monsieur 
Alain Hupé, Ing., qui agit comme personne qualifiée répondante selon la norme 
NI 43-101. Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de 
réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de 
croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de 
l'exactitude de ce communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs qui 
comprennent des éléments de risque et d'incertitude. Par conséquent, les 
résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans ces 
déclarations. Ces risques et incertitudes sont décrits dans les rapports 
trimestriels et annuels, et dans les documents soumis à l'administration des 
titres.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Alain Hupé, Ing.
Président et chef de la direction
418-724-0901
info@ressourcesappalaches.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: DRM - RÉSULTATS DE FORAGES MINIERS

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=496019545
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.