Source	Marketwire
Date	02/28/2014
Time	10:57:56 AM

Company	 DIOS EXPLORATION INC.
Title	Travaux automne-hiver de DIOS pour l'or sur 33 carats





    CDNX Symbol: DOS











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration DIOS inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: DOS

Le 28 février 2014

Travaux automne-hiver de DIOS pour l'or sur 33 carats


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 28 fév. 2014) - Des travaux de prospection, 
cartographie et échantillonnage des sols ont été réalisés en hélicoptère depuis 
deux ans par DIOS EXPLORATION (TSX CROISSANCE:DOS) et ont permis de délimiter 
un secteur fortement prospectif pour l'or au sein d'une roche intrusive 
felsique, en amont d'une traînée de dispersion glaciaire d'or dans le till sur 
le projet 33 CARATS, accessible par route et détenu à part entière par DIOS à 
la baie James, au nord de Chibougamau au Québec, le long de la route 167, à 40 
km au sud du gisement de diamants Renard et à 6 km au nord-ouest du dépôt de la 
mine Eastmain (1.0 million tonnes à 15.3 g/t Au, 15.1 g/t Ag et 0.27% Cu). DIOS 
a délimité la tonalite de Bohier hôte de plusieurs showings de type porphyrique 
minéralisés en or-argent-cuivre-bismuth associés à un creux du magnétisme. La 
traînée d'or pointe vers le creux magnétique au sein de la tonalite de Bohier 
(secteur de 3.5 par 1.5 km). Les premiers affleurements de tonalite minéralisée 
en or ont été découverts à l'été 2012. La propriété est recoupée par la rivière 
Eastmain et par de nombreux lacs de faible profondeur. Il y a peu 
d'affleurements et de vastes secteurs n'affleurent pas car couverts de marais, 
tourbières et ruisseaux. La minéralisation typique au sein de la tonalite est 
constituée de pyrite-chalcopyrite disséminée ou en veinules associée à 1-5% 
biotite-magnétite et/ou réseaux de veinules de quartz.

Le récent accès routier de cet automne a permis d'entreprendre un premier 
programme de forage au sol pour localiser la source de blocs minéralisés et de 
vérifier en profondeur certains showings de surface dans la tonalite de Bohier 
sur du terrain solide et ce, à partir de la route. Neuf sondages pour 1 332 
mètres de longueur ont été complétés sur la propriété 33 CARATS SUD. Le 
programme de forage pour l'or ciblait des linéaments magnétiques faibles à 
intenses au sein du creux magnétique. Le forage s'est fait en deux parties, 
avec un secteur de deux km entre ces deux parties demeuré inaccessible dû aux 
conditions de terrain. La partie nord du creux magnétique dans la tonalite a 
retourné 10 intervalles métriques de plus de 100 ppb Au dans trois trous 
différents: 13-01, 03 & 04. La meilleure cote est de 1.14 g/t Au, 2 g/t Ag & 
0.12% Cu sur 3.0 m (210.35-204.35 m) dans le trou 13-01. De larges zones 
d'altération potassique (biotite- feldspath potassique) et propylitique 
(épidote) ont été recoupées dans les trous 13-01 & 03. La seconde partie du 
programme de forage ciblait le secteur Shower Cap à deux km au sud, à 
l'extrémité sud de l'anomalie de creux magnétique. Le trou 13-07 a été foré 
directement sous le showing Shower Cap à une profondeur de sondage de 111 m et 
a donné 3 intervalles de plus de 1.0 g/t Au: 1.38 g/t Au, 1.7 g/t Ag & 0.15% Cu 
sur 0.5 m (19.00-19.50 m), 1.09 g/t Au, 1.2 g/t Ag & 0.13% Cu sur 1.5 m 
(25.25-26.75 m) et 1.3 g/t Au sur 1.0 m (100.00-101.00 m).

Les meilleurs résultats du programme de forage sont:

/T/

--  1,14 g/t Au; 2,0 g/t Ag; 0,124% Cu; 25 g/t Bi/ 3,0 mètres (trou 341-13-
01; 201,35-204,35 m);

--  0,322 g/tAu /7,75 m (trou 341-07; 19,00-26,75 m) incluant 1,375 g/t Au;
1,7 g/t Ag; 0,15% Cu/0,50 m (19,00-19,50 m), 1,085 g/t Au; 0,87 g/t Ag;
0,09% Cu/1,50m (25,25-26,75 m) et 1,295 g/t Au /1,00 mètre (100- 101 m).

--  0,184 g/t Au /11 mètres (trou 341-13-04; 91,50-102,50m) incluant 0,97
g/t Au/ 1 mètre (91,50-92,50m) et 0,868 g/t Au / 1 mètre (101,50-
102,50m)

/T/

Ces sections sont toutes associées à des zones de tonalitiques biotitisées-
silicifiées-sulfurisées (cpy-py) adjacentes à des dykes intermédiaires à 
porphyres de feldspath.

Plusieurs zones d'altération caractéristiques des porphyres ont été observées 
dans la tonalite. La biotitisation (une altération potassique) est plutôt bien 
développée et semble coïncidente avec des linéaments de magnétisme modéré de 
2000 x 250 mètres (gradient vertical) à l'intérieur d'une tonalite 
non-magnétique (3500 x 1500-2000 m). Cette altération biotite (-magnétite) 
consiste en 10-30% de disséminations (mm-cm) et/ou en remplissage de fractures. 
Des zones d'altération en feldspath potassique, hématitisation-épidotisation, 
et +/-carbonatation (altération propylitique) sont également présentes dans la 
portion nord de la tonalite "non-magnétique".

Carte : http://diosexplo.com/images/2013DDH.gif

Des affleurements minéralisés en or atteignant 4.93 g/t Au, 6,8 g/t Ag, 0.477% 
Cu et 14 g/t Bi ont été découverts en 2012. Des blocs erratiques anguleux 
d'ordre métrique ou plus, donc proximaux atteignent jusqu'à 7,76 g/t Au, 15,7 
g/t Ag, 2 % Cu et 74 g/t Bi. Un secteur de deux km de long au centre du creux 
magnétique n'a donc pas pu être foré cet automne. Des travaux de prospection 
cet automne ont mis à jour de nouveaux indices.

A 100 m à l'ouest de l'indice Shower Cap, un bloc métrique de tonalite vient de 
donner cette année 7.63 g/t Au, 16.5 g/t Ag, 0.64% Cu & 72 g/t Bi. A environ 
500 m à l'ouest de l'indice Shower Cap, un autre bloc minéralisé similaire 
(trouvé en 2012) a donné 6.11 g/t Au, 3.7 g/t Ag, 0.35% Cu. La minéralisation 
comprend des traces-1% PY-CPY-MC disséminée associée à 2% (mm jusqu'à 4 cm de 
large) veines de quartz, dans une tonalite non magnétique modérément 
silicifiée. La présence de ces blocs indique qu'un secteur de 500 x 500 m au 
nord de Shower Cap entre les trous 13-07 & 13-08 demeure très intéressant et 
prospectif. Tout ce secteur n'affleure pas et est couvert de marécages.

A 100 m au sud des trous 13-01 & 02, dans la partie nord-est du creux 
magnétique, un bloc métrique de tonalite silicifiée a donné cette année 5.62 
g/t Au, 7,3g/t Ag, 1,48% Cu, 4g/t Bi & 94 ppm Mo. La source de ce bloc se 
trouve sous un secteur marécageux non foré en 2013 dû aux conditions de 
terrain. Un autre bloc métrique trouvé à 350 m plus au sud avait donné 7.33 g/t 
Au, 14.5 g/t Ag, 0.63% Cu & 74 g/t Bi. La minéralisation comprend 5-15% PY-PO 
et tr-1% CPY-MC dans une zone de cisaillement fortement biotitisée et 
magnétique au contact d'une intrusion intermédiaire finement à moyennement 
grenue (? Dyke de porphyre de feldspath). La source en demeure inconnue. Les 
meilleurs résultats de 37 nouveaux échantillons de roche sont:

Résultats de prospection 2013 de plus de 100 ppb Au

/T/

UTM x       UTM y                  Au      Ag    Cu      Bi
(Nad 27 18U)(Nad 27 18u)         type  (ppm)  (ppm)    (%)  (ppm)
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Bloc             692304     5803154     Tonalite   7,63   16,5   0,76     19
Bloc             691689     5805638     Tonalite   5,62    7,3   1,48      4
Bloc             692201     5801910     Tonalite   1,68   10,5   0,73      7
Affleurement     692484     5803170     Tonalite   1,10    0,3   0,01      5
Affleurement     692240     5802126     Tonalite   0,70      0   0,00      6
Affleurement     692698     5802611     Tonalite   0,61    0,6   0,11      2
Affleurement     692698     5802611     Tonalite   0,54    0,6   0,11      5
Affleurement     692698     5802611     Tonalite   0,54    0,4   0,11      0
Affleurement     692698     5802611     Tonalite   0,47    0,9   0,19      2
Affleurement     692698     5802611     Tonalite   0,32    0,2   0,03      2
Affleurement     692709     5802568 Granodiorite   0,25    0,2   0,04      0
Affleurement     692715     5802610     Tonalite   0,22    1,4   0,02      0

/T/

Cartes : http://diosexplo.com/images/Prospection20112013.gif

http://diosexplo.com/images/33Carats2014Targets.jpg

Les principales cibles non-testées incluent:

/T/

1.  le contact est entre la tonalite et la granodiorite qui est délimité par
un linéament N-S de magnétisme modéré (gradient) situé en amont
glaciaire de blocs tonalitiques minéralisés (5,62; 6,59 et 7,33 g/t Au);
également coïncident avec de faibles anomalies aurifères dans l'humus
(98,5 percentile).

2.  l'intersection d'une brèche dioritique (observée en abondants blocs
glaciaires métriques) le long d'un linéament magnétique E-O;

3.  le secteur en amont de la traînée de blocs glaciaires JD (titrant
jusqu`à 3,18 g/t Au) intersectant le même linéament magnétique E-O
associé à la brèche dioritique;

4.  le contact ouest orienté N-S entre la tonalite magnétique et celle non-
magnétique; de nombreuses anomalies de cuivre dans l'humus (98,5
percentile) sont coïncidentes avec ce contact, incluant jusqu'à 131 000
ppb Cu.

5.  l'extension of possible de la zone altérée en biotite du nord et son
intersection avec la tonalite magnétique (cible prioritaire associée à
une anomalie spectrométrique de potassium)

/T/

Il est recommandé de réaliser un réseau de lignes au sol et un levé de 
polarisation provoquée (P.P.) sur la portion nord de la tonalite non magnétique 
où les sondages 1 à 6 ont intersecté des altérations plus intenses associées à 
des disséminations en sulfures (pyrite-chalcopyrite) et magnétite. Des 
conducteurs coïncidents de polarisation provoquée avec des linéaments 
magnétiques sont les cibles de forage prioritaires recherchées. Le linéament 
magnétique E-W associé à une brèche dioritique et des blocs tonalitiques 
minéralisés représente une autre cible de forage prioritaire.

Les analyses totales de roche et les études géologiques complétées cet hiver 
indiquent que la tonalite de Bohier appartient à la suite des high silica 
leucotonalite (calco-alcaline) associée à une zone de déformation avec 
altération et minéralisation. Les analyses d'élémens majeurs et d'éléments 
traces laissent supposer une géochimie et une géologie (sauf pour ce qui en est 
du thorium) similaire à celle du pluton de Mooshla en Abitibi (lequel est 
spatialement associé à cinq gisements d'or).

La longueur significative et l'importance des valeurs en or de la traînée de 
dispersion glaciaire menant à la tonalite aurifère de Bohier sont comparables à 
celle du projet d'or Au33 Ouest et à une autre traînée majeure identifiée à la 
Baie James, tel que l'indiquent les données internes des travaux de DIOS. 
L'équipe de recherche géologique chez DIOS croit que la source d'une traînée 
aurifère d'une telle longueur avec tant de valeurs de plus de 2 g/t en or et de 
plus de 1 g/t en or dans le till (concentrés de minéraux lourds) laissent 
supposer une source d'or très importante.

Les carottes de forages généralement échantillonnées sur un mètre de longueur 
ont été fendues en deux et analysées pour l'or au laboratoire de ALS-Chemex à 
Val d'Or, de même que les échantillons de prospection et ce, suivant un strict 
contrôle de qualité conforme aux normes de l'industrie. Ce communiqué a été 
préparé par MJ Girard, M.Sc.Géo, personne qualifiée selon la norme 43-101.

La bourse de croissance TSX-V et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent 
être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Marie-José Girard,
Présidente et chef de la direction
mjgirard@diosexplo.com
(514) 923-9123
www.diosexplo.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: DRM - RÉSULTATS DE FORAGES MINIERS

MWDisclaimer
Si vous ne voulez pas recevoir des communiqués de Marketwired, 
veuillez cliquer http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=469852786
S'il-vous-plaît 
ne pas répondre à ce courriel.