Source	Marketwire
Date	07/21/2016
Time	06:04:34 AM

Company	 MIDLAND EXPLORATION INC.
Title	Midland complète une première phase de prospection sur le projet aurifère 
Willbob dans la fosse du Labrador et identifie plusieurs nouveaux indices à 
haute teneur jusqu'à 15 g/t Au





    CDNX Symbol: MD











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration Midland inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: MD

Le 21 juillet 2016

Midland complète une première phase de prospection sur le projet aurifère 
Willbob dans la fosse du Labrador et identifie plusieurs nouveaux indices à 
haute teneur jusqu'à 15 g/t Au


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 21 juillet 2016) - Exploration Midland inc. 
("Midland") (TSX CROISSANCE:MD) est heureuse d'annoncer les plus récents 
résultats de la campagne de reconnaissance menée cet été sur son projet Willbob 
(détenu à 100 % par Midland) avec la découverte de plusieurs nouveaux indices 
aurifères significatifs qui ont retourné des teneurs jusqu'à 15,05 grammes par 
tonne d'or ("g/t Au") sur l'indice PBN ("PBN"). Ces nouvelles occurrences 
aurifères sont bien situées à l'intérieur d'un corridor aurifère de haute 
teneur avec plusieurs autres occurrences historiques comme l'indice 31 qui a 
retourné jusqu'à 31,0 g/t Au, l'indice Kuni (jusqu'à 19,8 g/t Au), l'indice 
Lafrance (jusqu'à 21,9 g/t Au), l'indice Dupuis Est (jusqu'à 15,0 g/t Au) et 
l'indice Polar Bear (jusqu'à 6,4 g/t Au).

L'indice PBN est localisé à 700 mètres au nord de l'indice Polar Bear (6,4 g/t 
Au) et a rapporté des valeurs de 15,05 g/t Au, 0,68 g/t Au et 0,16 g/t Au. Ces 
échantillons choisis ont été prélevés dans des veines de quartz minéralisées en 
pyrite-galène ainsi que dans la formation de fer à carbonate. Une autre zone 
d'altération importante en ankérite-albite-chlorite et qui a été nommée 
l'indice Sunshine ( "Sunshine" ), a rapporté des valeurs aurifères jusqu'à 7,27 
g/t Au. La zone Sunshine a été suivie sur plus 150 mètres et a aussi rapporté 
des valeurs de 3,18 g/t Au, 2,72 g/t Au, 1,72 g/t Au, 1,27 g/t Au et 6 autres 
valeurs entre comprises entre 0,20 g/t Au et 0,65 g/t Au. (Notez que les 
teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être représentatives des zones 
minéralisées).

Sur une courte période de 28 jours, un total de 619 échantillons choisis ont 
été recueillis principalement sur la partie nord de la propriété entre l'indice 
Dessureault et Kuni Sud. La première phase du programme estival de 2016 
incluait aussi une cartographie systématique des halos d'altération en 
quartz-ankérite-albite-chlorite qui enveloppent les systèmes aurifères sur la 
propriété Willbob. Seulement 212 échantillons ont été analysés jusqu'à 
maintenant sur le total de 619 échantillons recueillis. Le reste des résultats 
d'analyses sont attendus au cours des prochaines semaines.

Le levé magnétique aéroporté a été complété avec succès et couvre entièrement 
la propriété Willbob qui s'étire du NNO-SSE sur plus de 30 kilomètres de long 
et sur plus de 7 kilomètres de large. Le levé couvre la surface d'intérêt avec 
des lignes espacées aux 100 mètres, pour un total de 2 164 kilomètres linéaires.

La campagne de 2015 avait quant à elle mené à la découverte de 2 nouveaux 
indices avec 1,2 et 77,6 g/t Au situés respectivement à 500 mètres et 850 
mètres au sud de l'indice Kuni. Plus près et situé entre les deux indices à 
fortes teneurs, un nouvel échantillon polymétallique choisi a retourné 1,2 g/t 
Au, 132 g/t Ag, 8,5 % Pb et 7,1 % Zn (voir le communiqué de presse de Midland 
du 26 août 2015). Aussi en 2015, la nouvelle découverte Golden Tooth avec une 
trentaine (30) d'échantillons prélevés le long d'une nouvelle zone de 
cisaillement altérée en quartz-albite, avaient rapporté la présence d'or avec 
dix valeurs de plus de 3,0 g/t Au avec une valeur atteignant 25,2 g/t Au (voir 
le communiqué de presse de Midland du 6 octobre 2015). Aucun de ces nouveaux 
indices n'avait fait l'objet de rainurage ou de forage dans le passé.

A l'instar des gisements aurifères orogéniques, ces indices sont caractérisés 
par de fortes altérations en carbonate de fer, en fuschite (mica chromifère) et 
en quartz avec une dissémination d'arsénopyrite, de chalcopyrite, de pyrrhotine 
et de pyrite observée sur des épaisseurs allant de 10 à 100 mètres de large et 
traçable de façon discontinue sur plus de 10 kilomètres.
Midland entretient beaucoup d'espoir dans ce projet et compte bientôt reprendre 
ses travaux d'exploration à l'automne avec de la prospection, de la 
cartographie du rainurage, ainsi qu'une campagne de forage au diamant d'environ 
1 500 à 2 000 mètres. La propriété Willbob comprend 318 titres miniers couvrant 
une superficie d'environ 140 kilomètres carrés et elle est située à 
approximativement 70 kilomètres à l'ouest de la communauté de Kuujjuaq 
(Nunavik). L'ensemble des titres miniers couvre un complexe 
volcano-sédimentaire plusieurs fois plissé et injecté de nombreux filons 
couches de gabbros et ultramafiques.

Des figures localisant les nouveaux indices aurifères sur le projet Willbob 
peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : 
http://media3.marketwire.com/docs/Willbob_July_21_2016.pdf

Contrôle de la Qualité

Toutes les préparations et les analyses ont été réalisées par ALS Minerals de 
Val-d'Or. Tous les échantillons ont été analysés pour l'or par pyroanalyse avec 
une finition par absorption atomique (AA23) sur une fraction de 30 grammes et 
par une finition gravimétrique pour les valeurs supérieures à 3,0 g/t Au. Pour 
le contrôle de la qualité, dans chaque envoi, des standards certifiés et blancs 
ont été insérés à intervalles réguliers à travers la suite d'échantillons. Les 
données ont été revues par Mario Masson, géologue et Vice-Président pour 
Midland et personne qualifiée selon les normes NI 43-101.

A propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la 
découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de 
métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de 
compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Teck 
Resources Limited, Exploration Osisko - Baie James inc., SOQUEM INC, Japan Oil, 
Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt Inc. Midland préfère 
travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet 
égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction 
évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le 
portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Richard D. St-Cyr, géologue de projet 
pour Midland et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101. Pour plus 
d'information, veuillez consulter le site Web de la Société 
www.explorationmidland.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent 
des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés 
se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements 
futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels 
énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et 
lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Gino Roger
Président et Chef de la direction
450 420-5977
Fax: 450 420-5978
info@midlandexploration.com
www.explorationmidland.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=573060911
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.