Source	Marketwire
Date	07/05/2016
Time	05:30:36 AM

Company	 MIDLAND EXPLORATION INC.
Title	Midland annonce la découverte de plusieurs nouveaux indices aurifères 
jusqu'à 19,9 g/t Au sur Héva près de la faille Cadillac





    CDNX Symbol: MD











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration Midland inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: MD

Le 5 juillet 2016

Midland annonce la découverte de plusieurs nouveaux indices aurifères jusqu'à 
19,9 g/t Au sur Héva près de la faille Cadillac


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 5 juillet 2016) - Exploration Midland inc. 
("Midland") (TSX CROISSANCE:MD) a le plaisir d'annoncer la découverte de 
plusieurs nouveaux indices aurifères sur son projet Héva suite aux récents 
travaux de décapage et de prospection. Ce projet est détenu à 100 % par Midland 
et est situé à proximité de la prolifique faille Cadillac à environ 5 
kilomètres au nord-ouest de la mine Canadian Malartic détenue en coentreprise 
par Mines Agnico Eagle limitée et Yamana Gold inc. et contenant des réserves 
prouvées de 54,89 millions de tonnes à une teneur de 0,97 g/t Au ( 1,72 Moz Au) 
et des réserves probables de 166,64 millions de tonnes à une teneur de 1,12 g/t 
Au (6,0 Moz Au), pour un total de 7,72 Moz Au. Le projet Héva acquit par 
Midland en mai 2013 d'Arianne Phosphate inc., est constitué de deux blocs, 
nommés Héva Ouest et Héva Est et totalise 33 claims couvrant une superficie de 
plus de 1 200 hectares.

Au cours de ce programme, neuf (9) nouvelles tranchées (16-01 à 16-09) 
mécaniques ainsi que des travaux de prospection totalisant la collecte de 133 
échantillons choisis ont été complétés dans la partie ouest du bloc Héva Est 
avec comme principal objectif de vérifier la source de plusieurs nouvelles 
anomalies de géochimie de sols en or et en arsenic identifiées lors des travaux 
de 2015. Ces travaux de décapage et de prospections ont permis de mettre à jour 
cinq (5) nouveaux systèmes de veines de quartz aurifères directement associées 
avec des anomalies de géochimie de sols en or. Ces nouveaux indices ont 
retourné en échantillons choisis des valeurs de 19,9 g/t Au, 6,5 g/t Au, 5,4 
g/t Au, 3,5 g/t Au et 2,7 g/t Au ainsi que plusieurs valeurs aurifères 
supérieures à 0,1 g/t Au sur des distances en surface variant de 50 à 150 
mètres. Tous ces nouveaux indices demeurent ouverts latéralement et en 
profondeur.

Des travaux de prospection ont aussi été complétés dans un secteur situé à 
environ 1,2 kilomètre plus à l'est et ont permis d'identifier un autre 
important système de veines de quartz aurifères qui a pu être suivi sur une 
distance minimum de 150 mètres (ouvert dans les deux directions) avec des 
valeurs atteignant jusqu'à 9,1 g/t Au et 3,8 g/t Au en échantillons choisis. 
(Notez que les teneurs des échantillons choisis peuvent ne pas être 
représentatives des zones minéralisées).

Le tableau suivant montre les résultats supérieurs à 2 g/t Au obtenus en 
échantillons choisis lors de cette campagne ainsi que les coordonnées en 
projection (UTM Nad83 Zone 17) :

/T/

Echantillon   g/t Au        Est    Nord                          Description
--------------------    ----------------------------------------------------
S433057         19,9 (i) 706986 5341564    Veine #100W40 ; Tranchée 16-08EXT
S433086          9,1 (i) 708172 5341163           Veine #20E45 ; Prospection
S433011          6,5 (i) 706370 5341661       Veine #160W25 ; Tranchée 16-02
S433053          5,4 (i) 706996 5341559    Veine #100W40 ; Tranchée 16-08EXT
S433083          3,8 (i) 706922 5341587           Veine #20E45 ; Prospection
S433116          3,5 (i) 706985 5341490       Veine #100W25 ; Tranchée 16-06
S433131          2,7 (i) 706972 5341559       Veine #100W35 ; Tranchée 16-08
S433022          2,2     706380 5341680       Veine #160W45 ; Tranchée 16-02
S433088          2,1     706619 5341661          Veine #140W35 ; Prospection
Note : (i) Réanalyse par pyroanalyse avec fini gravimétrique sinon fini par
absorption atomique 30 g(AA23), g/t Au = gramme par tonne or,

/T/

Sur les 133 échantillons choisis récoltés au cours de cette campagne, près de 
60 % soit 79 des échantillons ont retourné des valeurs supérieures à 0,1 g/t Au 
incluants 18 valeurs au-dessus de 1 g/t Au dont 9 valeurs au-dessus de 2 g/t Au.

La majorité des veines de quartz aurifères sont minéralisées en arsénopyrite 
avec parfois de la pyrite et sont souvent altérées en séricite, en biotite et 
localement en albite. Ces veines aurifères sont souvent présentes dans des 
zones de cisaillements altérées en séricite au contact entre les différents 
niveaux de conglomérats polygéniques déformés et les niveaux de wackes plus 
massifs appartenant au Groupe de Timiskaming. Dans certains cas, les veines 
recoupent légèrement la schistosité et sont encaissées dans les conglomérats 
et/ou dans les wackes.

Les prochains travaux prévus à l'été 2016 comprendront le rainurage des 
meilleurs indices, des travaux de rainurage additionnels, de la prospection et 
un levé de géochimie de sols.

Des figures localisant les nouveaux indices aurifères sur le projet Héva 
peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : 
http://media3.marketwire.com/docs/HevaJuly52016.pdf

Contrôle de la Qualité

Toutes les préparations et les analyses ont été réalisées par ALS Minerals de 
Val-d'Or. Tous les échantillons ont été analysés pour l'or par pyroanalyse avec 
une finition par absorption atomique (AA23) sur une fraction de 30 grammes et 
par une finition gravimétrique pour les valeurs supérieures à 3,0 g/t Au. Pour 
le contrôle de la qualité, dans chaque envoi, des standards certifiés et blancs 
ont été insérés à intervalles réguliers à travers la suite d'échantillons. Les 
données ont été revues par Mario Masson, géologue et Vice-Président pour 
Midland et personne qualifiée selon les normes NI 43-101.

A propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la 
découverte de nouveaux gisements, d'or, d'éléments du groupe du platine, de 
métaux usuels et de terres rares de classe mondiale. Midland est fière de 
compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico Eagle ltée, Teck 
Resources Limited, Exploration Osisko - Baie James inc., SOQUEM INC, Japan Oil, 
Gas and Metals National Corporation et Mines Abcourt Inc. Midland préfère 
travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet 
égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction 
évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin d'améliorer le 
portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président 
Exploration chez Midland, géologue enregistré et personne qualifiée selon le 
Règlement 43-101. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la 
Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent 
des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés 
se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements 
futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels 
énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et 
lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Gino Roger, Président et Chef de la direction
450 420-5977
Fax: 450 420-5978
info@midlandexploration.com
www.midlandexploration.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=571504215
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.