Source	Marketwire
Date	06/19/2017
Time	04:52:50 AM

Company	 MATAMEC EXPLORATIONS INC.
Title	Matamec recoupe 1,7 g/t Au sur 30 m, incluant 4,26 g/t Au sur 4,5 m, 
prolongeant la zone 25 sur une longueur totale de 700 m sur la propriété Sakami





    CDNX Symbol: MAT











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Matamec Explorations inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: MAT
SYMBOLE OTCQB: MHREF

Le 19 juin 2017

Matamec recoupe 1,7 g/t Au sur 30 m, incluant 4,26 g/t Au sur 4,5 m, 
prolongeant la zone 25 sur une longueur totale de 700 m sur la propriété Sakami


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 19 juin 2017) -

Faits saillants de la campagne de forage de 2 925 mètres sur l'extension de la 
Zone 25:

/T/

--  1,70 g/t Au sur 30 m, incluant 4,26 g/t Au sur 4,5m
--  1,96 g/t Au sur 28,7 m, incluant 4,11 g/t Au sur 7,9m
--  3,82 g/t Au sur 3,0 m
--  Forage PT-17-105 se termine dans la minéralisation avec 0,73 g/t Au sur
6 m

/T/

Matamec Explorations inc. ("Matamec" ou la "Société ") (TSX 
CROISSANCE:MAT)(OTCQB:MHREF) et Métaux Stratégiques du Canada ("CSM") (TSX 
CROISSANCE:CJC)(FRANCFORT:YXEN)(OTCBB:CJCFF) sont très heureuses d'annoncer les 
résultats complets de la campagne de forage de 2017 sur la propriété aurifère 
Sakami, détenue par Matamec (50%) et CSM (50%). Au total, 2 925 mètres de 
forage ont été réalisés sur 7 sondages (PT-17-100 à PT-17-106) en bordure du 
lac Sakami, afin de confirmer l'extension possible vers l'ouest du corps 
minéralisé connu. Cette campagne a été un succès, permettant d'étendre la zone 
minéralisée jusqu'à 700 m et semble soutenir la théorie des sous-domaines de 
plus haute teneur avec une plongée s'étendant vers l'ouest-sud-ouest (voir 
figure 1). La carotte de forage fracturée du trou PT-17-104A, ainsi que la 
nature complexe du forage PT-17-105, illustrent la complexité géologique qui 
semble augmenter vers l'ouest. Le forage PT-17-105 termine dans une séquence de 
minéralisation; malheureusement ce trou fut arrêté due à la capacité de la 
foreuse à une profondeur verticale de 450m. Cette minéralisation est similaire 
aux minéralisations obtenues dans la Zone 25 recoupées dans les autres forages, 
suggérant un déplacement possible de la zone 25. Une investigation future de la 
minéralisation en profondeur est requise afin de mieux comprendre sa connexion 
possible avec la Zone 25, ainsi que son épaisseur totale.

Les faits saillants de ce lot de résultats inclus pour le forage PT-17-102: 
1,7g/t Au sur 30 m incluant 4,26g/t Au sur 4,5 m et 1,17g/t Au sur 10,5 m pour 
le forage PT-17-106. Le forage PT-17-104 a été repris (PT-17-104A) et il n'a pu 
recouper la zone minéralisée à la profondeur prévue due à la roche très 
fracturée rencontrée dans ce forage; possiblement relié à une zone de faille 
(point blanc sur la figure 1). Par contre, le forage a recoupé une zone 
rapportant 3,82 g/t Au sur 3 m à une faible profondeur et aillant des 
similarités au contexte géologique de la Zone 25. Les sondages PT-17-103 et 
PT-17-105 n'ont intercepté aucune minéralisation aurifère significative aux 
profondeurs prévus d'intercepter la Zone 25, ce qui démontre la complexité 
géologique potentielle dans l'extension ouest (points gris sur la figure 1). 
Des analyses géochimiques ainsi que des travaux d'interprétation sur la nature 
d'une nouvelle intrusion dioritique dans la séquence devraient permettre une 
meilleure compréhension du modèle géologique, puisque cela permettra de 
confirmer la réelle composition de la roche telle qu'une diorite ou un 
paragneiss fortement altéré. La possible diorite pourrait ajouter à la longue 
liste de similarités géologiques avec le gisement Eléonore de Goldcorp. Les 
intersections minéralisées pour PT-17-100 et PT-17-101 ont déjà été annoncées. 
Les meilleures intersections pour toute la campagne de forage 2017 sont 
affichées dans le tableau ci-dessous :

/T/

------------------------------------------------------------
Sondage          De           A Longueur(i)          Au
----------------------------------------------------------------------------
Déjà publiés    PT-17-100(i)       295,5       307,5        12,0        1,02
------------------------------------------------------------
Incluant       304,5       307,5         3,0        2,07
------------------------------------------------------------
PT-17-101       311,6       340,3        28,7        1,96
------------------------------------------------------------
Incluant       313,1       321,0         7,9        4,11
----------------------------------------------------------------------------
Nouveaux
résultats         PT-17-102       328,5       358,5        30,0        1,70
------------------------------------------------------------
Incluant       354,0       358,5         4,5        4,26
------------------------------------------------------------
PT-17-102       367,5       376,5         9,0        1,32
------------------------------------------------------------
PT-17-104A       240,0       243,0         3,0        3,82
------------------------------------------------------------
PT-17-105       586,5       592,5         6,0        0,73
------------------------------------------------------------
PT-17-106       196,5       207,0        10,5        1,17
----------------------------------------------------------------------------

/T/

(i) Longueur le long de la carotte. Selon la Société, l'épaisseur vraie des 
forages représente entre 70 % et 95 % de longueur le long de la carotte.

Figure 1 : Vue oblique et perpendiculaire à la Zone 25 montrant les résultats 
de la campagne Printemps 2017. Les diamètres de sphères indiquent les 
puissances d'intervalles minéralisés et leurs couleurs correspondent à leurs 
teneurs. Les ellipses démarquent des tendances de hautes teneurs à l'intérieur 
de la Zone 25, avec des intervalles moins riches intercalés. Seulement les 
forages de 2017 sont étiquetés; voir le texte pour plus amples discussions.

http://media3.marketwire.com/docs/1097505f_1.jpg

CSM a récemment exercé son option d'acquérir de Matamec un intérêt additionnel 
de 20% dans la propriété Sakami en émettant un million d'actions ordinaires de 
CSM et en effectuant 2M$CAD en exploration minière chaque année pour les cinq 
prochaines années incluant une étude de faisabilité indépendante "bancable". 
Nous vous invitons à consulter le communiqué du 14 février 2017 pour de plus 
amples informations sur les conditions de l'option additionnelle. Pendant la 
période de l'option additionnel, CSM continuera d'être l'opérateur des travaux 
d'exploration, supervisé par un comité de gestion formé de deux représentants 
de CSM et de deux représentants de Matamec.

Guy Desharnais, géo., Ph.D. (OGQ No.1141), est une personne qualifiée selon la 
norme IN 43-101; il est employé de SGS Canada Inc., est indépendant de Matamec, 
a conçu le programme de forages prévu, et a révisé et approuvé le contenu 
technique de ce communiqué.

"Ces derniers résultats témoignent de notre confiance dans le potentiel 
aurifère de la propriété Sakami", a déclaré André Gauthier, président et chef 
de la direction de Matamec. "L'extension vers l'ouest de la zone 25 s'avère 
encourageante et nous permet de réorienter la manière de poursuivre 
l'exploration de ce secteur minéralisé".

A propos de Matamec

Localisée à Montréal (Québec), Matamec Explorations Inc. est une société junior 
d'exploration minière, dont les activités portent sur deux axes principaux de 
développement : l'or, et les éléments essentiels pour les technologies liées à 
l'énergie, avec des propriétés contenant, entre autres, du lithium 
(Tansim-100%), du cobalt (Fabre-100%), du nickel-cobalt-platinoïdes 
(Vulcain-100%) et des terres rares (Kipawa-72%).

L'activité principale de la Société est le développement du gisement d'éléments 
de terres rares lourdes de Kipawa en co-entreprise avec Ressources Québec à 
hauteur de 72 % par Matamec et de 28 % par RQ (à titre de mandataire du 
Gouvernement du Québec), et Toyota Tsusho Corp. (Nagoya, Japon) détenant une 
redevance de 10% sur le profit net dans le gisement.

En plus des activités dans le secteur de l'énergie, la Société explore aussi 
pour l'or dans 6 propriétés, incluant les propriétés Matheson JV (50%) et 
Matheson-Pelangio (100%) situées à l'est de la mine Hoyle Pond à Timmins en 
Ontario, la propriété Valmont (100%) au Québec, ainsi que dans trois propriétés 
situées sur le territoire couvert par le Plan Nord dans des environnements 
géologiques similaires à certaines en mines en production. Celles-ci incluent 
les propriétés Sakami (détenue à 50%) et Opinaca Gold West (détenue à 100%) 
situées dans le secteur de la mine Eléonore à la Baie-James, et la propriété 
Casa-Detour (100%) située à l'est de la propriété Burntbush de Detour Gold Corp.

"La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué".

Visitez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/MatamecInc

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

André Gauthier, Président
514 844 5252
info@matamec.com

ou

CHF Capital Markets
Cathy Hume, CEO
+1 416-868-1079 x231
cathy@chfir.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=595157620
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.