Source	Marketwire
Date	05/26/2015
Time	11:04:59 AM

Company	 BRUNSWICK RESOURCES INC.
Title	Ressources Brunswick : Mise à jour sur la propriété Chester





    CDNX Symbol: BRU











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Brunswick inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: BRU

Le 26 mai 2015

Ressources Brunswick : Mise à jour sur la propriété Chester


ROUYN-NORANDA, CANADA--(Marketwired - 26 mai 2015) - Ressources Brunswick inc. 
(la "Société" ou "Brunswick") (TSX CROISSANCE:BRU) est heureuse d'annoncer le 
bilan du programme d'exploration préalablement réalisé sur la partie ouest de 
la propriété Chester, située au centre nord du Nouveau-Brunswick, Canada. Les 
claims sont situés à environ 55 km ouest nord-ouest de la ville de Miramichi ou 
à 35 km de Sunny Corner et à 72 km au sud-ouest de Bathurst. Elle est située 
dans la limite sud du camp minier principal de Bathurst, tel que démontré dans 
la carte incluse du camp minier de Bathurst.

Un vaste programme d'exploration de sol a été effectué sur la portion ouest de 
la propriété Chester, se concentrant principalement sur le flanc ouest du 
ruisseau Clearwater dans un secteur qui n'a pas été exploré depuis la fin des 
années 1950. L'objectif était d'explorer la possibilité de découvrir des zones 
minéralisées additionnelles près de la surface similaires aux zones connues de 
Chester cuivre et SMV. Il a déjà été confirmé par un ancien opérateur (First 
Narrows 2004 et forage historique de 1967-68) que le gîte de la zone principale 
de veinules de cuivre se trouve à 500 à 700 mètres à l'ouest de la ressource 
calculée.

En juillet et en août 2014, Ressources Brunswick inc. a réalisé un total de 1 
103 mètres de forage au diamant avec 10 forages courts dans la portion ouest de 
la propriété Chester (claims de Chester West), tel qu'illustré sur le plan de 
localisation des sondages joint aux présentes. L'objectif de ce programme était 
de vérifier les anomalies géochimiques de sol découvertes et répertoriées dans 
le programme d'échantillonnage de sol détaillé réalisé par Ressources Explor 
inc. en 2013 (Communiqué de presse du 2 décembre 2013). Le programme était 
également pour vérifier la géologie sous-jacente pour la structure et les 
lithologies parce que la stratigraphie est relativement plane dans ce secteur 
du camp. La nature plane de la stratigraphie et la rareté des affleurements 
fait qu'il est difficile d'interpréter ce qui se passe à aussi peu que 30 cm 
sous la surface d'un affleurement, notamment l'épaisseur et les lithologies des 
unités stratigraphiques.

Les sondages CHS 14-01 à CHS 14-04 ont été forés pour vérifier la source d'une 
importante et dominante anomalie de sol en plomb provenant du programme 
d'échantillonnage de 2013. Il y a également une anomalie de zinc et de cuivre 
plus faible dans la même tendance. Ces 4 sondages ont tous recoupé de la 
minéralisation de plomb et de zinc même si celle-ci est du remplissage de 
fractures dans les roches felsiques. Les sondages ont tous été arrêtés dans la 
zone des 104 à 131 mètres et ont recoupé une série de roches volcanique 
felsiques interstratifiées avec des sédiments.

Le sondage CHS 14-01 a recoupé une section de 13,35 mètres de roches felsiques 
avec une unité de sulfures minéralisés contenant du plomb et du zinc éparpillé 
près de la surface. Ceci correspond à une unité similaire découverte à 
proximité dans les affleurements sur la route d'accès. Elle traverse une série 
de roches felsiques et sédimentaires jusqu'à ce qu'elle traverse une faille de 
91,4 à 93,9 mètres, après quoi elle retourne dans une unité de feldspath, 
laquelle semble être la formation du ruisseau Clearwater. Les deux unités sont 
altérées mais seulement le sommet des unités a retourné de la minéralisation de 
plomb et de zinc. Ce sondage a confirmé la faille présumée et interprétée et a 
également confirmé la présence d'une minéralisation de métaux de base dans 
cette unité. (La formation du ruisseau Clearwater est l'unité stratigraphique 
hôte pour la couche contenant le gîte Chester SMV et la zone de veinules de 
cuivre Chester, situés à environ 2 kilomètres à l'est).

Le sondage CHS 14-02 a été foré 50 mètres derrière et au sud du sondage CHS 
14-01. Il est également implanté dans les sédiments et par la suite, il 
traverse une couche de roches felsiques. Il a recoupé une unité felsique de 
16,35 mètres d'épaisseur juste sous les sédiments. Cette unité est également 
feldspathique et pyritique et altérée en chlorite et en séricite et renferme 
des sulfures éparpillées et disséminées incluant des sulfures de plomb, de zinc 
et de cuivre. Même si les teneurs semblent basses, le sondage a été 
échantillonné dans son ensemble. Cette unité est corrélative avec une unité 
similaire dans le premier sondage et démontre la continuité de l'altération et 
de la minéralisation dans cet horizon, lequel semble être la formation du 
ruisseau Clearwater. Ceci suggère également que cet horizon semble s'épaissir 
vers le sud, puisqu'avec seulement 50 mètres de distance, l'épaisseur est 
supérieure de 3 mètres dans le second sondage. Tous les deux ont des 
caractéristiques similaires d'altération et de minéralisation. Le pendage 
obtenu est de 15 degrés  vers le sud.

Les sondages CHS 14-03 et CHS 14-04 ont été forés à environ 50 mètres plus au 
sud et à 100 mètres à l'est des deux premiers sondages. Ils ont également 
recoupé des couches de sédiments et de roches felsiques avec des quantités 
variables de sulfures, principalement de la pyrrhotine et de la pyrite avec un 
peu de chalcopyrite, de la galène et de la sphalérite (minéralisation de 
cuivre, de plomb et de zinc). Ces sondages ont été placés plus loin de la cible 
et étaient plus courts et semblent avoir été forés un peu trop courts. Il est 
recommandé qu'ils sont approfondis au moins jusqu'à 200 mètres chacun, sinon 
encore plus profondément. Il s'agit des premiers forages dans ce secteur et la 
géologie souterraine commence à peine à être découverte. Le modèle géologique 
est celui de Chester SMV et des zones de veinules de cuivre, à environ 1,5 km à 
2 km vers l'est. Les détails quant à l'orientation et au pendage de la limite 
ouest de la zone ne sont pas encore définis et la limite ouest semble avoir un 
pendage différent que celui de la limite est.

Les sondages CHS 14-05 à CHS 14-10 étaient situés dans la section nord de la 
propriété et ont été forés pour vérifier une anomalie de cuivre dans le sol 
largement répandue, découverte en 2013. Le sondage CHS 14-05 a été foré pour 
vérifier une cible électromagnétique près de l'anomalie de sol et sous 
celle-ci. De 54,7 mètres à 72,25 mètres, il a recoupé de la minéralisation de 
chalcopyrite éparpillée avec de la minéralisation de pyrrhotine et de pyrite 
dans des roches felsiques avec des degrés variables d'altération, de talqueux à 
chloritique. La pyrrhotine allait de courtes épaisseurs massives avec de la 
chalcopyrite disséminée mais avec, dans l'ensemble, une quantité moindre de 
chalcopyrite d'environ 6 à 8 %. L'anomalie de sol coïncide avec le secteur où 
l'horizon minéralisé se projette à la surface.

Le sondage CHS 14-06 a été foré pour vérifier la même anomalie de cuivre que 
celle du sondage CHS 14-05 mais en forant un sondage vertical directement à 
l'intérieur de l'anomalie. La source de cette anomalie de cuivre a été 
découverte dans un substratum rocheux lessivé et érodé, consistant de roches 
felsiques altérées qui sont dans le même horizon que celui qui a été recoupé 
dans le sondage CHS 14-05 mais à 250 mètres vers le nord-ouest. Le sondage CHS 
14-07 a été foré verticalement à environ 200 mètres au sud du sondage 
CHS-14-06. De 9,5 mètres à 36,8 mètres, il a recoupé des roches felsiques 
altérées (probablement la formation du ruisseau Clearwater) avec de la 
chalcopyrite, de la pyrite et de la pyrrhotine éparpillée et disséminée. De 
29,75 mètres à 30,9 mètres, une zone de pyrrhotine massive à semi-massive a été 
recoupée qui contient de la chalcopyrite disséminée. La roche hôte est la 
formation du ruisseau Clearwater.

Les sondages CHS 14-08, CHS 14-09 et CHS 14-10 ont été forés pour vérifier 
d'autres portions de l'anomalie de sol. Ils ont connu un succès mitigé puisque 
le lessivage de l'horizon anomal avait retiré la majorité du cuivre du 
substratum rocheux près de la surface. Il est à noter que le substratum rocheux 
anomal est plat et peu profond. Le sondage CHS 14-08 a recoupé des sédiments et 
quelques roches felsiques et s'est arrêté dans une roche non identifiée, 
calcaire d'apparence basaltique. Le sondage CHS 14-09 a été foré verticalement 
jusqu'à une profondeur de 137 mètres, arrêtant dans une série de rhyolites, de 
basaltes et de matériel porphyrique feldspathique, que l'on soupçonne être une 
extension à l'ouest de la formation de la rivière Sevogle, surjacent la 
formation du ruisseau Clearwater.

En résumé, le programme de forage de 2014 montre des signes d'une 
minéralisation potentielle largement répandue dans un secteur de la propriété 
qui n'avait pas été préalablement été exploré de façon énergique et qui n'avait 
pas été foré pendant plus de 50 ans.

Les six derniers sondages ont démontré qu'une anomalie aérienne 
électromagnétique (AEM) qui avait été décelée dans plusieurs levés aériens 
depuis 1996 a une source in-situ dans le substratum rocheux et qu'elle est 
provoquée par une couche de sulfures massifs contenant de la minéralisation de 
cuivre disséminée. L'extension en aval-pendage de cette zone devrait maintenant 
être envisagée comme une cible d'exploration valide puisqu'elle a tous les bons 
types de roches et les bons âges pour cette partie du camp minier de Bathurst, 
tel que déterminé en utilisant Chester SMV et les zones de veinules de cuivre 
comme modèle.

Les quatre premiers sondages ont prolongé l'horizon productif de Chester non 
seulement à l'ouest d'environ un kilomètre au-delà de tout forage historique 
mais ils pourraient également prolonger le pendage jusqu'à la surface dans une 
zone qui n'était pas connue préalablement. Du forage additionnel est requis.

Christian Dupont, ingénieur, est la personne qualifiée responsable de 
l'information contenue dans ce communiqué de presse.

Ressources Brunswick inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse de 
croissance TSX (TSXV-BRU).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Brunswick inc. La Bourse 
de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens 
attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) 
n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du 
présent communiqué de presse.

La Société

Ressources Brunswick inc. est une compagnie canadienne de ressources naturelles 
détenant des propriétés minières en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Brunswick 
se concentre actuellement sur l'exploration du camp minier de Bathurst. Le camp 
minier de Bathurst est là où 47 dépôts SMV (sulfures massifs volcaniques) ont 
été découverts jusqu'à maintenant, y compris les mines Brunswick No. 12 et 
Brunswick No. 6 où plus de 130 000 000 tonnes de minerai de métaux de base ont 
été produites jusqu'à maintenant. La propriété principale de Ressources 
Brunswick est le projet Chester cuivre et SMV situé dans le camp minier de 
Bathurst. Les ressources minérales de Chester (Communiqué de presse de 
Ressources Explor du 10 avril 2014) sont les suivantes :

Estimation des ressources minérales - Dépôt Chester (7 mars 2014)

/T/


----------------------------------------------------------------------------
Coupure                   Cu       Zn       Ag
Catégorie                      (Cu %)     Ktonnes      (%)      (%)    (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
Dans la fosse
----------------------------------------------------------------------------
Mesurées                          0,5         101     1,87     0,14      6,7
----------------------------------------------------------------------------
Indiquées                        0,5       1 296     1,34     0,06      3,3
----------------------------------------------------------------------------
Mesurées et indiquées             0,5       1 397     1,38     0,06      3,5
----------------------------------------------------------------------------
Présumées                        0,5       2 060     1,25      n/a      n/a
----------------------------------------------------------------------------
Sous la fosse
----------------------------------------------------------------------------
Présumées                        2,0          29     2,33      n/a      n/a
----------------------------------------------------------------------------
Combinées
----------------------------------------------------------------------------
Mesurées                          0,5         101     1,87     0,14      6,7
----------------------------------------------------------------------------
indiquées                        0,5       1 299     1,34     0,06      3,3
----------------------------------------------------------------------------
Mesurées et indiquées             0,5       1 400     1,38     0,06      3,5
----------------------------------------------------------------------------
Présumées                   variable       2 089     1,26      n/a      n/a
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Note : Les ressources présumées sont basées principalement sur d'anciens 
résultats de forage qui ne possèdent pas suffisamment d'analyses de zinc et 
d'argent pour générer des teneurs de ressources pour ces éléments.

Robert Sim, un géologue consultant indépendant, était la personne qualifiée 
responsable de préparer le rapport technique, tel que défini dans le Règlement 
43-101 sur l'information concernant les projets miniers ("Règlement 43-101"), 
conformément au Formulaire 43-101 A1 (le "rapport technique"). M. Sim est un 
géologue comptant plus de 30 ans d'expérience principalement dans l'exploration 
de métaux de base et de métaux précieux, les opérations, la modélisation de 
ressources, l'évaluation de type faisabilité. M. Sim a travaillé sur des dépôts 
similaires de sulfures massifs volcaniques (SMV), incluant le dépôt Winston 
Lake en Ontario et le dépôt Cayeli en Turquie. M. Sim a obtenu l'aide du géo-
statisticien Bruce Davis, Ph.D, FAusIMM, de BD Resource Consulting Inc
Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités 
de Brunswick ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés 
sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas 
une garantie de la performance future et comprennent des risques et des 
incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle de 
Brunswick. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les 
conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés 
dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents 
publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle 
ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés 
prospectifs. Brunswick ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs 
ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances 
ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient 
prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs 
mobilières applicables.

Pour voir les cartes associées à ce communiqué, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://media3.marketwire.com/docs/1009066e.pdf

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Christian Dupont, Président et chef de la direction
(888) 764-5195
(819) 797-0596
Fax: (819) 797-6050
www.brunswickresources.com
brunswick@tlb.sympatico.ca

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=529883021
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.