Source	Marketwire
Date	11/25/2014
Time	06:19:32 AM

Company	 LAMÊLÉE IRON ORE LTD.
Title	Lamêlée complète une Etude Economique Préliminaire (PEA) démontrant des 
résultats très encourageants





    CDNX Symbol: LIR











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Lamêlée Minerais de Fer ltée

SYMBOLE TSX CROISSANCE: LIR

Le 25 novembre 2014

Lamêlée complète une Etude Economique Préliminaire (PEA) démontrant des 
résultats très encourageants


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 25 nov. 2014) -

LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE NE DOIT PAS ETRE PUBLIE NI DIFFUSE AUX 
ETATS-UNIS OU PAR L'INTERMEDIAIRE DE SERVICES DE NOUVELLES AUX ETATS-UNIS.

Le conseil d'administration de Lamêlée Minerais de Fer Ltée ("Lamêlée" ou la 
"Société") (TSX CROISSANCE:LIR) est fier d'annoncer les résultats d'une Etude 
Economique Préliminaire ("PEA") préparée par CIMA+ pour sa propriété Lac 
Lamêlée Sud ("le Projet Lamêlée") situé à 50 km au sud de Fermont, Québec.

Un sommaire des résultats du rapport technique PEA NI 43-101 est présenté 
ci-dessous. Le rapport technique PEA NI 43-101 sera déposé sur SEDAR et le site 
Web de la société d'ici 45 jours.

FAITS SAILLANTS DU PEA DE LAMELEE

/T/

--  Valeur actuelle nette ("VAN") de 529,9 M $ (avant taxes) à un taux
d'escompte de 8 %;

--  Taux de rendement interne ("TRI") de 15,4 % (avant taxes);

--  Période de récupération de l'investissement (avant taxes) est de 5,8
années, à compter du début de la production;

--  La durée de vie de la mine est de 20 ans à 5 millions de tonnes de
concentré par année;

--  Dépenses d'immobilisations initiales du projet ("Capex") 816,7 M $;

--  Les coûts moyens d'opération sont de 54,81 $/tonne de concentré;

--  Hypothèse de prix à long terme pour le concentré de 79,50 US $/tonne,
FAB Sept-Iles;

--  Précision des estimés -15 % à +30 %

/T/

Selon Hubert Vallée, président et chef de la direction de Lamêlée: "les 
résultats du PEA du Projet Lamêlée sont très encourageants. Nous obtenons un 
TRI de 15,4 % avant taxes sur un investissement en capital de 816 M $ et une 
période de récupération de l'investissement de 5,8 années et ceci sur la base 
d'une hypothèse de prix à long terme du concentré très conservatrice. C'est le 
projet qui requiert le plus faible investissement en capital dans la fosse du 
Labrador. Les estimés sont appuyés par les coûts encourus dans des projets 
récents de construction et de mise en opération complétés avec succès. Le 
Projet Lamêlée est donc réalisable selon les coûts établis dans le PEA"

"Les résultats du PEA du Projet Lamêlée reflètent la familiarité de notre 
équipe avec les conditions environnementales, géologiques et sociales qui 
prévalent dans la région et son expérience dans le développement de mines de 
fer", d'ajouter Pierre Lortie, président du conseil de la société. "Notre 
confiance dans le succès du projet tient aussi en partie à la demande soutenue 
pour du concentré de minerai de fer de qualité supérieure comme celui qui sera 
produit par Lamêlée. Il convient d'insister sur le fait que les aciéries 
asiatiques ont besoin de ce concentré de fer de haute qualité pour mélanger 
avec ceux d'autres régions productrices, notamment l'Australie et le Brésil, 
afin d'assurer une bonne productivité de leurs hauts fourneaux."

SOMMAIRE DU PROJET

Lamêlée est situé à 560 km de Baie-Comeau et 80 km par la route au sud de 
Fermont. Lamêlée est approximativement à 270 km en droite ligne au nord de 
Port-Cartier. Lamêlée est accessible par la route 389 et est à proximité du 
chemin de fer d'ArcelorMittal. A 35 km de Fermont, on trouve la ville de Wabush 
desservie par des vols quotidiens reliant Montréal et Sept-Iles. Le Projet 
Lamêlée est entièrement situé au Québec.

Lamêlée a mandaté CIMA+ en mai 2014 pour la préparation d'une Etude Economique 
Préliminaire ("PEA"). Les services de Met-Chem Canada Inc. ("Met-Chem") ont été 
retenus pour produire un estimé des ressources minérales et un plan minier. 
L'expertise de Soutex Inc. ("Soutex") a été retenue pour les essais 
métallurgiques et l'élaboration du procédé. AMEC Inc. a développé la stratégie 
de disposition des résidus et la conception des bassins de rétention. Les 
considérations environnementales et les permis ont été examinés par WSP Canada 
Inc. ("WSP"). Michel L. Bilodeau a réalisé l'analyse économique du PEA.

MISE A JOUR DES RESSOURCES MINERALES

La propriété Lac Lamêlée est située dans la partie ouest de la fosse du 
Labrador qui abrite des dépôts de classe mondiale au sein de la formation de 
Sokoman. Plus précisément les formations de fer de ce secteur sont localisées 
dans la formation de Wabush qui correspond à l'équivalent métamorphique de la 
formation de Sokoman.

Met-Chem a effectué une mise à jour de la Ressource Minérale basée sur les 
résultats de travaux d'exploration réalisés en 2011 et 2012 et consistant en 2 
tranchées et 57 forages au diamant pour un total de 18 221 m. Des travaux 
supplémentaires de caractérisation complétés en 2014 comprennent 3 133 tests 
Satmagan, 266 tests Davis Tube ainsi que des tests de liquides lourds sur des 
composites sélectionnés.

Un modèle de blocs 3D a été développé dans le logiciel MineSight(R) avec une 
discrétisation du domaine du projet en blocs de 30 m par 30 m par 15 m 
respectivement dans les directions X, Y et Z. La Resource Minérale a été 
interpolée sur le fer total (T Fe%) en utilisant la méthode de l'inverse de la 
distance au carré ("IDW2"). Un facteur constant de densité de 3,35, 
représentant la densité moyenne de tous les oxydes de fer, fût utilisé pour 
convertir les volumes estimés en tonnes. Les Ressources Minérales présentées 
sont limités au tonnage total des blocs contraints dans les enveloppes d'oxydes 
de fer, ce qui qui inclut le MIF (Formation de Magnétite), le HIF (Formation 
d'Hématite) et le MHIF (Mélange de Magnétite et d'Hématite). Elles ne prennent 
pas en compte le tonnage de l'enveloppe QpyxM (Silicates de Fer).

L'estimation de la Resource Minérale a été effectuée par Schadrac Ibrango, 
P.Géo, PhD. personne qualifiée (QP). Met-Chem a décidé d'exclure la partie des 
Ressources Minérales en dessous du lac Lamêlée car le dénoyage complet du lac, 
par la construction d'une digue ou le minage en souterrain auront une forte 
probabilité d'avoir un effet négatif sur le rendement du projet. Afin de 
déterminer la partie des zones minéralisées qui peuvent être minées sans être 
affectées par le Lac Lamêlée Met-Chem a créé une enveloppe de fosse possédant 
une pente de 52 dégrée et limitée par une distance minimale de 50 m du lac.

La classification de la Ressource Minérale suit les directives adoptées par 
l'ICM à travers les normes et directives du règlement NI 43-101. Toutes les 
ressources estimées ont été classifiées comme Inférées.

SOMMAIRE DES RESSOURCES MINERALES

(Coupure de 15% T Fe)

/T/

------------------------------------
Tonnage       T Fe
Catégorie           (Mt)         (%)
------------------------------------
Inférées           354.1       29.49
------------------------------------

/T/

Des Ressources Minérales ne peuvent être considérées comme Réserves Minérales 
jusqu'à ce qu'ils aient démontré une viabilité économique. Des aspects 
Environnementaux, transactionnels, liés aux titres miniers, légaux, fonciers, 
sociopolitiques, liés au marché, ou toute autre question pertinente peuvent 
avoir un impact matériel sur les estimations des Ressources Minérales. La 
quantité et teneur rapportées de Ressources Inférées sont incertaines en leur 
nature et il n'y pas eu assez de travaux d'exploration pour définir ces 
Ressources Inférées comme Indiquées ou Mesurées. Il est également incertain que 
des travaux d'exploration futurs auront pour résultats de catégoriser ces 
ressources comme Indiquées ou Mesurées.

DEVELOPPEMENT MINIER

Afin de déterminer la quantité de fer récupérable dans chaque bloc de 
minéralisation, Soutex a fourni à Met-Chem une formule pour calculer la 
récupération en poids en fonction du contenu total en fer sur la base des 
résultats des essais métallurgiques.

Une analyse d'optimisation de la fosse a ensuite été réalisée à l'aide du 
module de planification du logiciel minier MineSight(R). L'algorithme 
Lerchs-Grossmann a été utilisé pour déterminer les limites économiques du 
gisement. L'analyse a montré que la conception de la mine à ciel ouvert devait 
être basée sur une durée de vie de 20 ans pour le PEA.

Les ressources minérales contenues à l'intérieur de la fosse, y compris la 
dilution minière, totalisent 272 millions de tonnes de ressources minérales 
inférées à une teneur totale Fe de 29,7% (récupération en poids de 36,3%). Pour 
accéder à ces ressources, 636 mt de roches stériles et de mort terrain devront 
être extraits, ce qui donne un taux de découverture de 2,3 à 1.

La méthode d'exploitation retenue pour le Projet Lamêlée est une mine à ciel 
ouvert conventionnelle, forage et dynamitage, transport par camion et 
chargement par pelle hydraulique. La flotte d'équipement sera opérée par la 
société. Suite à l'élaboration d'un plan minier d'une durée de vie de 20 ans, 
Met-Chem a estimé que la flotte d'équipement minier comprendra 22 camions 
miniers (227 tonnes), 3 pelles hydrauliques électriques (godet de 26,5 m3), 3 
foreuses de production ainsi qu'une flotte d'équipement de service pour 
supporter l'opération minière.

METALLURGIE ET PROCEDE

La conception du procédé est basée sur les résultats d'un programme d'essais.

Le minerai sort du broyeur sous forme de boue puis est tamisé par des tamis 
grossiers et de classification.

La première étape de séparation gravimétrique est accomplie par des spirales 
ébaucheuses. Par la suite, le concentré est dirigé vers des classificateurs 
hydrauliques de nettoyage qui vont enlever les particules de silice de 
grosseurs moyenne et fine. La sous-verse des classificateurs hydrauliques de 
nettoyage consiste en un concentré grossier de haute teneur. La surverse des 
classificateurs hydrauliques est composée de fines particules de fer et de 
fines particules de silice qui seront traitées par des spirales nettoyeuses.

Les deux concentrés produits, fin et grossier, seront mélangés pour produire un 
concentré final uniforme qui sera asséché par la suite par des filtres rotatifs 
horizontaux.

Pendant l'été, les résidus fins et grossiers seront entreposés séparément dans 
le même bassin de sédimentation, les résidus grossiers servant à la 
construction des digues.

L'hiver, tous les résidus seront mélangés et entreposés ensemble.

SPECIFICATIONS PRELIMINAIRE DU CONCENTRE

/T/

----------------------------------------------------------------
VALEUR
ELEMENT OU MINERAI                SYMBOLE                    (%)
----------------------------------------------------------------
Fer                                 Fe                      64.3
----------------------------------------------------------------
Silice                             SiO2                      4.5
----------------------------------------------------------------
Oxyde d'aluminium                  Al2O3                    0.38
----------------------------------------------------------------
Oxyde de calcium                    CaO                     0.65
----------------------------------------------------------------
Oxyde de magnésium                  MgO                     1.16
----------------------------------------------------------------
Oxyde de sodium                    Na2O                     0.02
----------------------------------------------------------------
Oxyde de potassium                  K2O                     0.01
----------------------------------------------------------------
Oxyde de titane                    TiO2                     0.51
----------------------------------------------------------------
Phosphore                            P       plus petit que 0.01
----------------------------------------------------------------
Manganèse                           Mn                      0.61
----------------------------------------------------------------
Chrome                              Cr       plus petit que 0.01
----------------------------------------------------------------
Vanadium                             V       plus petit que 0.01
----------------------------------------------------------------
Perte au feu (LOI)                                         -1.14
----------------------------------------------------------------
Dimensionnement : -150 mm                                   30.0
----------------------------------------------------------------

/T/

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET CHARGEMENT DU CONCENTRE DANS LES NAVIRES

Lamêlée prévoit utiliser les services d'un transporteur local pour acheminer 
son concentré jusqu'à Port-Cartier. La société prévoit également utiliser le 
quai municipal de la ville de Port-Cartier pour le chargement des navires.

Des installations de manutention, comprenant un déverseur de wagons et un 
chargeur de navire, seront construites par Lamêlée sur des terrains à proximité 
du quai.

Lamêlée prévoit aussi utiliser le transbordement pour pouvoir charger les 
navires de type "Cape size" (180 Mt).

COURS DU CONCENTRE DE MINERAI DE FER

Lamêlée a utilisé les prévisions provenant d'analystes et de différentes 
grandes banques pour établir les hypothèses de prix à long terme pour le 
concentré de fer, qu'elle a combinées à des études indépendantes sur le sujet. 
Les résultats de cette analyse ont été utilisés pour la réalisation du PEA.

/T/

--  Prix de vente du concentré de fer : 88,33 $ CA/tonne, FAB Sept-Iles

/T/

SOMMAIRE DES COUTS D'OPERATION

Les coûts d'opération ont été estimés par CIMA+, appuyés et validés par 
différentes expertises. La moyenne des coûts totaux d'opération estimée sur la 
vie de la mine est de 54,81 $ CA/tonne de concentré Ces coûts se répartissent 
comme suit :

/T/

Coût d'opération                        $/tonne de concentré
------------------------------------------------------------
Mine                                                   21,92
Concentrateur                                           8,24
Administration et services                              7,04
Logistique                                             17,61
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
TOTAL                                                  54,81

/T/

Personne Qualifié (QP)

Le Rapport Technique NI 43-101 ("Rapport") a été préparé par CIMA+, une mise à 
jour des ressources minérales estimées et un estimé des ressources de la fosse 
proposé a été préparé respectivement par Shadrac Ibrango, PGeo., PhD et Jeffrey 
Cassoff, ing., travaillant pour Met-Chem. M. Ibrango et M. Cassoff sont de 
personne qualifiées indépendantes tel que défini par le NI 43-101. Le Rapport a 
été préparé sous la direction de M. Jean-Sébastien Tremblay, ing. pour CIMA+, 
il a été revu et approuvé par les responsables respectifs des différentes 
sections du Rapport. Tous certifiant qu'ils sont des personnes qualifiées 
indépendantes tel que défini par le NI 43-101. M. Mathieu Girard, Ing. pour 
Soutex, M. David Bédard, ing. pour AMEC, M Michel L. Bilodeau, ing. consultant 
indépendant et M. Jean-Sebastien Houle,ing. pour WSP.

Au sujet de Lamêlée Minerais de Fer Ltée
La Société est une nouvelle société d'exploration de minerai de fer qui se 
concentre principalement sur l'aménagement d'un projet de minerai de fer situé 
dans la partie sud de la fosse du Labrador, à proximité de la frontière avec 
Terre-Neuve-et-Labrador, à environ 50 km au sud de la ville de Fermont 
(Québec). Le projet comprend 29 claims miniers visant une superficie de 1 524 
hectares, soit 15 km2. Les actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de 
croissance TSX sous le symbole "LIR". En décembre 2013, la Société a acquis la 
totalité du projet relatif à la propriété ferrifère sud du lac Lamêlée de 
Fancamp Exploration, situé dans le district minier de Fermont, dans le nord-est 
du Québec, sous réserve d'une redevance calculée à la sortie de la fonderie de 
1,5 % en faveur de Sheridan Platinum Group Ltd., dont une tranche de 0,5 % est 
assujettie à un droit de rachat que la Société peut exercer en contrepartie de 
1,5 M$. La Société a également accordé une redevance calculée à la sortie de la 
fonderie de 1,5 % en faveur de Fancamp Exploration, dont une tranche de 0,5 % 
est assujettie à un droit de rachat que la Société peut exercer en contrepartie 
de 1,5 M$.

Les renseignements présentés dans le présent communiqué de presse peuvent 
comporter des énoncés prospectifs qui reposent sur des hypothèses formulées en 
date du présent communiqué de presse. Ces énoncés reflètent les estimations, 
les opinions, les intentions et les attentes actuelles de la direction et ne 
sont pas garants des résultats futurs. Lamêlée prévient le lecteur que tous les 
énoncés prospectifs sont incertains de nature et qu'un certain nombre de 
facteurs importants, dont bon nombre sont indépendants de sa volonté, 
pourraient avoir une incidence sur les résultats effectivement obtenus. Sauf si 
les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Lamêlée n'assume 
aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les 
renseignements prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation 
(au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) 
n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à 
l'exactitude du présent communiqué de presse.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Hubert Vallée
Président et chef de la direction
Cellulaire : +1 514 793-7153
HVallee@LameleeIron.com

ou

Marc Duchesne
Chef des finances
Cellulaire : +1 514 910-6906
MDuchesne@LameleeIron.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: DRM - RÉSULTATS DE FORAGES MINIERS

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=508844611
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.