Source	Marketwire
Date	11/15/2017
Time	05:30:29 AM

Company	 RADISSON MINING RESOURCES INC.
Title	Radisson découvre 27,5 g/t en Or sur 1,4 m près de la surface et étend la 
Zone Vintage sur 825 mètres latéral au projet O'Brien





    CDNX Symbol: RDS











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources minières Radisson inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: RDS
SYMBOLE OTC PINK: RMRDF

Le 15 novembre 2017

Radisson découvre 27,5 g/t en Or sur 1,4 m près de la surface et étend la Zone 
Vintage sur 825 mètres latéral au projet O'Brien


ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 15 nov. 2017) -

Faits saillants du communiqué:

/T/

--  Le forage OB-17-56 étend la Zone Vintage par plus de 500 mètres ("m")
latéral avec une intersection de 27,5 g/t Au sur 1,4 m à une profondeur
de 65,8 m. (Voir figure 1)

--  La Zone Vintage a été identifiée sur près de 825 m horizontalement et
jusqu'à une profondeur de 580 m.

--  Les résultats de deux trous d'exploration additionnels réalisés sur la
Zone Vintage sont en cours d'analyse.

/T/

Ressources minières Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS)(OTC:RMRDF) ("Radisson" 
ou la "Société") est heureuse d'annoncer que le forage OB-17-56 étend la Zone 
Vintage d'un 500 mètres latéral additionnel au projet aurifère O'Brien. Le 
projet est situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac ("L-L-C"), à 
mi-chemin entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or au Québec. La Zone Vintage est 
parallèle et au nord du secteur des ressources courantes du projet O'Brien. 
Elle se situe environ 85 mètres au nord de la faille L-L-C dans un contexte 
similaire à celui de mines historiques et toujours en production dans le camp 
minier de Cadillac. Cette structure a maintenant été identifiée sur plus de 825 
mètres latéral d'Est en Ouest, jusqu'à une profondeur de 580 mètres et demeure 
ouverte dans toutes les directions.

Mario Bouchard, Président et chef de la direction commente : "Les résultats 
courants continuent d'étendre la dimension globale de la Zone Vintage. De 
fortes teneurs en or ont été obtenues à des profondeurs allant d'aussi peu que 
65 mètres jusqu'à 580 mètres dans les neufs forages complétés sur Vintage en 
2017. Dû à sa proximité par rapport au secteur des ressources courantes et à sa 
forte teneur en or, la Zone Vintage prendra une place importante dans le plan 
d'exploration du projet O'Brien".

Sommaire des résultats de forage

/T/

----------------------------------------------------------------------------
De         A  Intervalle  Teneur
Forage          (m)       (m)         (m)      Au  Zone interprétée
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-52      367,5     368,0         0,5    12,2  Grauwacke du Cadillac
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-56       65,8      67,2         1,4    27,5  Grauwacke du Cadillac
----------------------------------------------------------------------------
Volcanites du Piché, QFP
OB-17-56      202,0     232,7        30,7     0,9  #2
----------------------------------------------------------------------------
Incluant      222,4     223,7         1,3     4,6  QFP #2
----------------------------------------------------------------------------

/T/

(i)VG; Indique la présence d'or visible.

Note; les résultats sont présentés en longueurs forées. L'épaisseur vraie est 
estimée entre 55 à 70% de la longueur forée.

Programme d'exploration sur la Zone Vintage

La zone Vintage est une zone parallèle du projet O'Brien située 
approximativement 85 mètres au nord de la faille Larder-Lake-Cadillac. Elle est 
comprise dans les sédiments du Groupe de Cadillac, dans une séquence de 
conglomérat polymictes, de formations de fer rubanées et de Grauwacke. En 
parallèle, les ressources courantes des secteurs 36E et Kewagama sont situées 
dans le Groupe de Piché au sud de la faille L-L-C. La zone Vintage a été 
l'objet de quelques travaux d'exploration par le passé. A travers la 
compilation historique complétée en 2017, Radisson y a identifié plusieurs 
cibles d'exploration à haute priorité. Les neuf premiers forages testant ces 
cibles couvrent une longueur horizontale de 825 mètres et jusqu'à une 
profondeur verticale de 580 mètres. Ces intervalles s'ajoutant à l'information 
historique disponible permettent de démontrer la continuité et la géométrie 
favorable de la zone Vintage. Toutes les intersections demeurent ouvertes 
latéralement et en profondeur.

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les 
analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la 
carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. 
Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec 
finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats 
supérieurs à 5000 ppb ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Les 
échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec 
la procédure de tamisage métallique. Le protocole de contrôle de qualité 
comprend l'insertion d'échantillon standard et de blanc pour chaque groupe 
d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire Swastika à 
Swastika en Ontario.

Personne qualifiée

Tony Brisson, géo., consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée 
pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information 
technique contenue dans ce communiqué de presse.

A propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet 
O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal 
actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée 
avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de 
roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes 
métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, 
avril 2015).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Enoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés 
prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, incluant la Date 
de clôture prévue, mais excluant certains faits historiques, correspondent à de 
l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et 
d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il 
s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer 
considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et 
incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon 
importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés 
sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web 
de SEDAR au www.sedar.com.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Mario Bouchard
Président et chef de la direction
(819) 277-6578
mbouchard@radissonmining.com
www.radissonmining.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=600536284
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.