Source	Marketwire
Date	11/15/2017
Time	10:30:31 AM

Company	 OPUS ONE RESOURCES
Title	Opus One recoupe des teneurs en or de 5,6 g/t sur 1,4m et de 6,3 g/t sur 
0,8m dans la veine no 3 du secteur Kellar sur la propriété Grizzly près de la 
région Chibougamau-Chapais,...





    CDNX Symbol: OOR











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Opus One Inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: OOR

Le 15 novembre 2017

Opus One recoupe des teneurs en or de 5,6 g/t sur 1,4m et de 6,3 g/t sur 0,8m 
dans la veine no 3 du secteur Kellar sur la propriété Grizzly près de la région 
Chibougamau-Chapais,...

... au Québec (Canada)

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 15 nov. 2017) -

Note aux rédacteurs : Six cartes sont associées à ce communiqué de presse.

Ressources Opus One Inc. (la "Société" ou "Opus One") (TSX CROISSANCE:OOR) est 
heureuse d'annoncer que le programme de tranchées, effectué cet été sur la 
veine no. 3 du secteur Kellar a été une réussite. Le programme a mené à la 
découverte de teneurs en or prometteuses. Le secteur Kellar présente des 
structures aurifères orientées nord-nord-est recoupées par des veines 
conjuguées est-ouest. Le programme de tranchées de 2017 visait à exposer la 
veine est-ouest no. 3, qui avait été découverte dans le cadre du programme de 
tranchées de l'automne 2016. Des travaux d'excavation ont été effectués sur la 
veine no. 3 en vue d'en exposer la longueur maximale. La veine a été exposée et 
échantillonnée sur une distance longitudinale de plus de 100 mètres. La 
structure demeure ouverte dans toutes les directions.

La largeur de la zone minéralisée varie entre 0,2m à plus de 2 m incluant la 
veine et ses épontes silicifiées. Celle-ci contient du quartz et des carbonates 
avec des traces de tourmaline et de sulfures (jusqu'à 5 % de pyrite et de 
chalcopyrite locale). La veine est orientée d'est en ouest avec une inclinaison 
d'environ 55 degrés  vers le sud. La roche hôte est constituée de basaltes 
coussinés fortement altérés, principalement par les carbonates et la silice. 
Des rainurages sur la veine et ses épontes ont été effectués à tous les trois à 
cinq mètres. Il n'était pas toujours possible d'accéder à la pleine largeur de 
la zone pour l'échantillonnage. Le tableau ci-dessous présente les meilleurs 
résultats (individuels ou combinés) des 98 échantillons prélevés 
perpendiculairement à la veine, lesquels provenaient de plus de 35 rainures;

Veine no. 3

/T/

----------------------------------------------------------------------------
No. de rainure       Teneur g/t (Au)    Longueur (m)   Etendue de la rainure
----------------------------------------------------------------------------
02                              5,21            0,43                  Pleine
----------------------------------------------------------------------------
09                              4,39            0,84                  Pleine
----------------------------------------------------------------------------
19                             12,48            0,24                  Pleine
----------------------------------------------------------------------------
26                              6,34            0,78                  Pleine
----------------------------------------------------------------------------
32                              4,24            0,62               Partielle
----------------------------------------------------------------------------
34                              5,59            1,36               Partielle
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Le tableau complet des résultats, une carte de localisation et une carte 
détaillée des tranchées sont disponibles en suivant le lien inscrit au bas du 
présent communiqué.

La veine no. 3 et la structure aurifère se perdent tant à l'est qu'à l'ouest en 
raison de l'épaisseur du mort terrain; toutefois, les levés de polarisation 
provoquée (PP), effectués en 2016, montrent une continuité de la veine ainsi 
que d'autres anomalies parallèles similaires, orientées est-ouest et 
nord-nord-est. Les meilleures teneurs et épaisseurs ont été observées à l'est 
de la tranchée. La prochaine phase d'exploration vers l'est est prévue pour 
2018. Il s'agira de travaux de forages au diamant sur les meilleures cibles 
géochimiques et géophysiques du secteur Kellar.

D'autres tranchées ont aussi été creusées sur les anciens indices des veines 
no. 2 et Kill. Aucun résultat significatif n'est rapporté de ces travaux.

HISTOIRE DE L'INDICE KELLAR

L'indice Kellar a été découvert en 1936 par George E. Kellar, un prospecteur à 
l'emploi de Prospector Airways. On avait déclaré à l'époque avoir trouvé de 
l'or visible et une veine de quartz orientée nord-nord-est en décapant 
manuellement ou à la dynamite de petites tranchées (pits) le long de la 
structure sur une distance de 487 m (1 600 pi). Les travaux avaient été 
abandonnés en raison de la difficulté d'accès au site. Ils ont toutefois repris 
après la construction de la route menant à Chibougamau, qui était destinée à 
desservir les mines des environs. On pouvait alors accéder à la propriété en 
hydravion à partir d'une base située au Lac Caché. Selon d'anciens rapports 
provenant de la base de données publique SIGEOM, plusieurs tranchées ont été 
nettoyées, puis ré échantillonnées au moyen d'une petite foreuse portative au 
début des années 50. Les échantillons recueillis révélaient des teneurs en or 
de 3,4 à 23,8 g/t. Au fil des ans, un certain nombre d'entreprises sont 
retournées sur place pour rééchantillonner les vieilles tranchées; elles ont 
obtenu des résultats similaires. Ce n'est que plus tard qu'on a procédé à un 
important levé de polarisation provoquée (PP) sur la zone principale. C'est à 
ce moment que l'on a découvert la structure de la veine no. 1, en plus de 
plusieurs autres anomalies parallèles qui pouvaient laisser croire à un système 
de veines parallèles. Au début des années 80, un petit programme de forage 
(avec des trous de faible diamètre) a été mis en place pour étudier la 
structure de la veine no. 1 et de l'anomalie; les résultats furent mitigés.

En 2016, GFK Resources Inc. (désormais Ressources Opus One) a complété une 
tranchée de 460 mètres le long de la veine no. 1, découvert la veine no. 3 et 
procédé à un levé de polarisation provoquée (PP) selon une grille de 100 mètres 
sur l'entièreté du secteur Kellar. En 2017, des travaux de prospection furent 
complétés de même que le décapage des zones qui coïncidaient avec les anomalies 
révélées par le levé de PP.

Louis Morin, chef de la direction : "Cette première phase d'exploration sur la 
veine no. 3, récemment découverte, a généré des résultats prometteurs, soit des 
teneurs cohérentes sur de faibles épaisseurs. Nous nous attendons à obtenir de 
meilleures épaisseurs vers l'est, mais il nous a été malheureusement impossible 
d'exposer la structure. Nous sommes persuadés que le programme de forage de 
l'hiver prochain révélera le potentiel de ce secteur en plus de nous faire 
découvrir d'autres cibles prometteuses sur la propriété."

Grizzly est une propriété aurifère composée de 142 claims, d'une superficie de 
7 765 hectares, située à environ 40 kilomètres au nord-ouest de la ville de 
Chapais. La propriété est accessible par de nombreux chemins forestiers. La 
propriété est localisée sur les roches archéennes des formations de Gilman et 
La Trève. Plus de 10 indices aurifères historiques y ont été découverts. Ils 
sont majoritairement orientés est-ouest et nord-nord-est et présentent des 
teneurs en or allant de 1 à 46 g/t. Très peu de travaux d'exploration 
(prospection de base, excavation, forages de surface, etc.) ont été effectués 
sur le territoire.

Les échantillons recueillis dans le cadre du programme de forage de l'automne 
2017 ont été acheminés chez Laboratoire Expert, de Rouyn-Noranda, pour y être 
analysés. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de 
pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant 
des résultats supérieurs à 5.0 g/t d'or ont systématiquement été ré analysé par 
gravimétrie. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion 
d'échantillon de référence (standard) et de blanc pour chaque groupe 
d'échantillons.

A propos de Opus One : Opus One est une société d'exploration minière qui 
concentre ses activités à l'exploration pour la découverte de gisements d'or et 
de métaux de base de haute qualité, sur des propriétés situées stratégiquement 
près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la 
ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au 
nord-est de l'Ontario - un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour 
ses gisements d'or. Opus One détient des propriétés dans la région de Val-d'Or 
et des secteurs de Matagami et de Chibougamau-Chapais. La propriété Bachelor 
Extension est adjacente à la mine d'or Bachelor, de ressources Metanor, les 
propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à 
l'ouest et au nord de la mine Vezza, qui est actuellement en production par la 
compagnie privée Ressources Nottaway Inc. La propriété Courville est située à 
l'est de Val D'Or.

Opus One a également optionné trois propriétés, toutes aisément accessibles par 
un bon réseau de routes : la propriété Fecteau, située dans la bande 
d'Urban-Barry qui est l'hôte du gisement de Windfall Lake et qui fait 
présentement l'objet d'intenses travaux de mise en valeur par Osisko Mining; la 
propriété Winwin située directement dans l'extension nord du projet Monster 
Lake de Iamgold, et la propriété Grizzly située à 40 kilomètres au nord-ouest 
de la ville de Chapais dans un environnement géologique similaire à celui de 
Croteau Est de la compagnie Northern Superior Inc.

Tony Brisson, géo., administrateur, agit en tant que personne qualifiée pour 
Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé 
l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités 
de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs 
sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils 
ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et 
des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle 
d'Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les 
conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés 
dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents 
publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle 
ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés 
prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs 
ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances 
ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient 
prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs 
mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent 
être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Visitez notre site web au www.OpusOneResources.com

Le tableau complet des résultats est disponible à l'adresse suivante : 
http://media3.marketwire.com/docs/20171101_Opus_One.pdf

Pour voir les cartes associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens 
suivants :

http://www.marketwire.com/library/20171115-OOR_1_GrizzlyPropertyMap_lrg.jpg

http://www.marketwire.com/library/20171115-OOR_2_KellerVein-3_VUE_GENERALE_750.j
pg

http://www.marketwire.com/library/20171115-OOR_3_KellerVein-3_Trench-1a_lrg.jpg

http://www.marketwire.com/library/20171115-OOR_4_KellerVein-3Trench-1b_lrg.jpg

http://www.marketwire.com/library/20171115-OOR_5_KellerVein-3Trench-1c_lrg.jpg

http://www.marketwire.com/library/20171115-OOR_6_KellerVein-3_Trench-2_lrg.jpg

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Louis Morin
Chef de la Direction et Administrateur
(514) 591-5988
Info@OpusOneResources.com
www.OpusOneResources.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: DRM - RÉSULTATS DE FORAGES MINIERS

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=600602929
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.