Source	Marketwire
Date	11/28/2017
Time	07:30:57 AM

Company	 OPUS ONE RESOURCES
Title	Opus One découvre une nouvelle zone aurifère rapportant des teneurs en or 
de 7.1 g/t sur 0.5m et de 2.4 g/t sur 3.1m sur la propriété Fecteau dans le 
secteur d'Urban-Barry, au Québec (Canada)





    CDNX Symbol: OOR











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Opus One Inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: OOR

Le 28 novembre 2017

Opus One découvre une nouvelle zone aurifère rapportant des teneurs en or de 
7.1 g/t sur 0.5m et de 2.4 g/t sur 3.1m sur la propriété Fecteau dans le 
secteur d'Urban-Barry, au Québec (Canada)


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 28 nov. 2017) -

Note aux rédacteurs : Quatre cartes sont associées à ce communiqué de presse.

Ressources Opus One Inc. (la "Société" ou "Opus One") (TSX CROISSANCE:OOR) est 
heureuse d'annoncer que le programme de tranchées effectué cet été sur la 
propriété Fecteau dans la Ceinture de Roche Verte d'Urban-Barry a été une 
réussite. Le programme a mené à la découverte d'une nouvelle zone minéralisée 
présentant des teneurs en or prometteuses. Le décapage présente une veine de 
quartz d'orientation est-ouest contenue dans une unité plurimétrique de 
porphyre à quartz (QP) fortement cisaillé et altéré. Le décapage mécanique a 
été réalisé sur un secteur sub-affleurant découvert par prospection en juillet 
dernier. La veine a été exposée et échantillonnée sur une distance horizontale 
de plus de 38 mètres. Le décapage a été limité par l'épaisseur de mort-terrain. 
La structure demeure ouverte dans toutes les directions.

La largeur de la veine varie entre 2 et 3 mètres et est entourée par 1 à 2 
mètres d'intense silification et de veinules de quartz ('stockwork'). La veine 
contient majoritairement du quartz, des carbonates avec des quantités plus 
faibles de tourmaline et jusqu'à 5% de pyrite finement disséminée. La zone à 
'stockwork' silicifiée contient également de 1 à 3% de pyrite et est fortement 
anomale en or. La veine est de direction est-ouest avec un pendage de 52 degrés 
vers le nord. L'unité de porphyre à quartz encaissant est fortement cisaillé et 
altéré (silice et séricite surtout). Deux sondages historiques, les LF-12-03 et 
LF-12-02 (1.93 g/t Au sur 0.6m et 1.20 g/t Au sur 1.0m associé à des sulfures 
disséminés) sont localisés à 400 et 500 mètres à l'est de ce nouveau décapage.

Des rainurages sur la veine et ses épontes ont été effectués à tous les trois à 
cinq mètres. Le tableau ci-dessous présente un sommaire des meilleurs résultats 
(individuels ou combinés) des 88 échantillons prélevés perpendiculairement à la 
veine, lesquels provenaient de 11 rainures;

/T/

Décapage Fecteau
----------------------------------------------------------------------------
N degrés de
rainure      Teneur g/t (Au)   Longueur (m)                      Lithologie
----------------------------------------------------------------------------
03                       1.84           1.35    Veine de Quartz et stockwork
----------------------------------------------------------------------------
05                       2.32           0.91             Stockwork de quartz
----------------------------------------------------------------------------
06                       2.39           3.05    Veine de Quartz et stockwork
----------------------------------------------------------------------------
07                       2.21           2.92    Veine de Quartz et stockwork
----------------------------------------------------------------------------
08                       2.29           0.60             Stockwork de quartz
----------------------------------------------------------------------------
09                       2.03           0.89             Stockwork de quartz
----------------------------------------------------------------------------
11                       7.09           0.50                 Veine de Quartz
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Le tableau complet des résultats, une carte de localisation, une carte 
détaillée de la tranchée et des photos sont disponibles en suivant le lien 
inscrit au bas du présent communiqué.

Un suivi par forage au diamant est prévu pour l'hiver 2018.

En parallèle, une compilation géophysique et une ré-interprétation des donnés 
sur l'ensemble de la propriété sont présentement en cours et sera complétée en 
janvier prochain.

Louis Morin, chef de la direction : "Cette nouvelle découverte sur Fecteau est 
un exemple du fort potentiel dans ce camp minier qui est actuellement en 
développement intensif. Nous connaissions bien le potentiel pour des gisements 
de métaux de base aurifère de type VMS-Bousquet dans ce secteur particulier de 
la ceinture d'Urban-Barry. Cependant, la présence de veines de quartz aurifères 
avec des teneurs en or significatives associées à des unités de roches 
porphyriques nous incitent à une nouvelle approche pour l'exploration de 
Fecteau. Le programme de forage de l'hiver prochain nous permettra d'explorer 
cette zone ainsi que d'autres cibles prometteuses sur la propriété."

Fecteau est une propriété aurifère composée de 90 claims, d'une superficie de 5 
078 hectares, située dans le secteur hautement prometteur de la ceinture de 
roche verte d'Urban-Barry, à 30 kilomètres à l'est des projets Windfall Lake et 
Lynx de Minière Osisko Inc. La propriété est accessible par de nombreux chemins 
forestiers. Elle est localisée sur les roches archéennes de la formation de 
Fecteau. 8 indices aurifères ou de métaux de base (Cuivre et zinc) historiques 
y ont été découverts. Ils présentent des teneurs en or variant entre 1 et plus 
de 8 g/t. La propriété a surtout été explorée pour les métaux de base par le 
passé et est entourée par les claims de Minière Osisko Inc.

Les échantillons recueillis dans le cadre du programme de décapage de l'automne 
2017 ont été acheminés chez Laboratoire Expert, de Rouyn-Noranda, pour y être 
analysés. Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de 
pyro-analyse avec finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant 
des résultats supérieurs à 5.0 g/t d'or ont systématiquement été ré-analysé par 
gravimétrie. Le protocole de contrôle de qualité comprend l'insertion 
d'échantillon de référence (standard) et de blanc pour chaque groupe 
d'échantillons.

A propos de Opus One : Opus One est une société d'exploration minière qui 
concentre ses activités à l'exploration pour la découverte de gisements d'or et 
de métaux de base de haute qualité, sur des propriétés situées stratégiquement 
près des camps miniers reconnus, parfois près des mines existantes, dans la 
ceinture de roches vertes de l'Abitibi, située au nord-ouest du Québec et au 
nord-est de l'Ontario - un des secteurs les plus prolifiques dans le monde pour 
ses gisements d'or. Opus One détient des propriétés dans la région de Val-d'Or 
et des secteurs de Matagami et de Chibougamau-Chapais. La propriété Bachelor 
Extension est adjacente à la mine d'or Bachelor, de ressources Metanor, les 
propriétés Vezza Extension et Vezza Nord sont situées à quelques kilomètres à 
l'ouest et au nord de la mine Vezza, qui est actuellement en production par la 
compagnie privée Ressources Nottaway Inc. La propriété Courville est située à 
l'est de Val D'Or.

Opus One a également optionné trois propriétés, toutes aisément accessibles par 
un bon réseau de routes : la propriété Fecteau, située dans la bande 
d'Urban-Barry qui est l'hôte du gisement de Windfall Lake et qui fait 
présentement l'objet d'intenses travaux de mise en valeur par Osisko Mining; la 
propriété Winwin située directement dans l'extension nord du projet Monster 
Lake de Iamgold, et la propriété Grizzly située à 40 kilomètres au nord-ouest 
de la ville de Chapais dans un environnement géologique similaire à celui de 
Croteau Est de la compagnie Northern Superior Inc..

Tony Brisson, géo., administrateur, agit en tant que personne qualifiée pour 
Ressources Opus One, selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé 
l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités 
de Ressources Opus One ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs 
sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils 
ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et 
des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle 
d'Opus One. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les 
conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés 
dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents 
publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle 
ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés 
prospectifs. Opus One ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs 
ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances 
ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient 
prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs 
mobilières applicables.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que défini dans les règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent 
être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

Visitez notre site web au www.OpusOneResources.com

Le tableau complet des résultats est disponible à l'adresse suivante :

http://media3.marketwire.com/docs/2017FecteauPropertyAssaystABLE.pdf

Pour voir les cartes associées à ce communiqué, veuillez consulter les liens 
suivants :

http://media3.marketwire.com/docs/FecteauPropertyGeology.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/FecteauTrench-1.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/Photomosaic.jpg

http://media3.marketwire.com/docs/Qtz_Vein_closeup.jpg

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Louis Morin
Chef de la Direction et Administrateur
(514) 591-5988
info@OpusOneResources.com
www.OpusOneResources.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: DRM - RÉSULTATS DE FORAGES MINIERS

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=600956528
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.