Source	Marketwire
Date	11/29/2017
Time	12:32:50 PM

Company	 DIOS EXPLORATION INC.
Title	Dios découvre de nouvelles occurrences aurifères à 8 km à l'ouest de son 
projet K2 : 6.72 g/t en or sur la cible WI





    CDNX Symbol: DOS











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration DIOS inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: DOS

Le 29 novembre 2017

Dios découvre de nouvelles occurrences aurifères à 8 km à l'ouest de son projet 
K2 : 6.72 g/t en or sur la cible WI


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 29 nov. 2017) - DIOS EXPLORATION (TSX 
CROISSANCE:DOS) découvre de nouvelles occurrences aurifères à 8 km à l'ouest de 
son projet K2 : 6.72 g/t en or dans des roches et jusqu'à une valeur très 
significative de 233 ppb en or dans l'horizon B à 50 m de distance, à 700 m en 
aval de conducteurs électromagnétiques.

En 2017, des travaux de prospection/cartographie furent réalisés par Dios sur 
son projet K2, situé dans la ceinture de roches vertes de la Eastmain 
Inférieure, à la Baie James Eeyou Istchee, au Québec. Le focus fut mis sur les 
extensions des indices Attila, le linéament magnétique le long de la marge SO 
du pluton Kali et sur les conducteurs ouest ou Cible-Wi (inputs/vtem).

A la limite ouest de la propriété K2, les levés géophysiques aéroportés 
antérieurs ont défini un conducteur électromagnétique de 3 km de long (Cible-WI 
composée de 9 anomalies inputs & vtem) n'affleurant pas à la marge du pluton 
Kali et des volcanites adjacentes. Les inputs peuvent être interprétés comme 
deux conducteurs parallèles (N 260-255) à la limite SE d'une anomalie (bas 
gradient & tilt) magnétique de 4 par 0.5km. Encore plus à l'ouest, des 
conducteurs inputs-EM s'étendent sur une distance minimale de 7-8 kilomètres 
dans un domaine de roches volcaniques favorables.

La reconnaissance fut compliquée par des tourbières et marécages recouvrant la 
plupart des inputs ouest. Une ligne-test de sols composée de 4 échantillons fut 
réalisée sur 2 drumlins NE-SO entre des inputs, et deux de ces échantillons 
d'horizon-B (espacé de 50m) montrent des contenus en or significatifs, i.e. 49 
& 283 ppb Au. Cette anomalie pédogéochimique reste ouverte au nord (tourbières) 
et latéralement. Le long du même drumlin, un bloc erratique avec 1% pyrite a 
titré 6.72 g/t Au, 29 g/t Ag & 0.12% Cu. Situé à 700 mètres en amont du bloc 
aurifère, le conducteur vtem d'une longueur de 1km coïncide aux trois inputs 
les plus à l'est. Un échantillonnage de sols systématique le long du drumlin 
ainsi que de la polarisation provoquée sur la Cible-WI sont recommandés. Les 
données mag-vtem aérioportées sont présentement retraitées pour la présence de 
sulfures disséminés/conducteurs faibles (polarisation provoquée apparente).

Près de 8 km à l'est de la Cible-WI, l'indice Attila composé de 
stockworks/filonnets de chalcopyrite-pyrite/ quartz- chlorite- carbonate 
s'étendant sur 75m de long par 5-15m de large a titré jusqu'à 8.08 g/t Au, 96.7 
g/t Ag, 2.43% Cu & 0.17% Zn. Un total of 13 échantillons de roches de la "Zone 
Attila" avait titré en moyenne : 1.07 g/t Au, 38.8 g/t Ag, 1.25% Cu & 0.01% Bi 
(2016). Approximativement 100m plus au nord, Attila-Nord est une zone 
subparallèle de 50m de long par plusieurs mètres de large avec d'étroites 
veines de quartz-carbonate-pyrite dont 5 échantillons sont supérieurs à 1.0 g/t 
Au (up to 3.64 g/t Au & 26.7 g/t Ag; 2016). Les travaux de 2017 sur Attila, 
l'ont agrandi de 150-200m vers l'est:

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Easting m        Northing m        Au (g/t)          Ag (g/t)          Cu %
----------------------------------------------------------------------------
308300           5793881           1.625             54.7              1.960
----------------------------------------------------------------------------
308535           5794204           0.732             3.2               0.071
----------------------------------------------------------------------------
308536           5794204           0.762             28.5              0.039
----------------------------------------------------------------------------
308551           5794204           0.456             4.3               0.029
----------------------------------------------------------------------------
308554           5794227           0.342             0.5               0.002
----------------------------------------------------------------------------
308555           5794082           0.338             0.5               0.005
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Un levé de polarisation provoquée est recommandé sur le secteur Attila situé à 
l'ouest de la faille Kali.

La signature (tilt) magnétique laisse supposer que le même contexte volcanique 
favorable renfermant la plupart des minéralisations sulfurées riches en 
or-cuivre-argent de K2 (type-Attila: filonnets PY-CPY-MC/CL-SI-AK) s'étend à 
l'ouest le long du pluton Kali pour près de 3 kilomètres. A 2.5 km à l'ouest 
d'Attila, le nouvel indice Tikka est composé d'un dyke felsique séricitisé & 
silicifié (15-25m large) renfermant de 1-3% de pyrite disséminée, avec des 
concentrations cm de 5-10% pyrite & tr-1% malachite/ chalcopyrite dans la 
foliation. Ce dyke minéralisé/altéré est injecté à N250 dans des dacites et 
montre une extension latérale de 360m et demeure ouvert dans les 2 directions. 
Situé 1km plus à l'est, l'indice Vichnu se compose de dacites sulfurisées 
(py-cpy) le long de dykes métriques de QP (porphyre quartzeux). Les meilleurs 
résultats 2017 de ce secteur sont:

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Easting   m     Northing  m     Au (g/t)        Ag (g/t)        Cu %
----------------------------------------------------------------------------
T     305450          5793987         0.017           5               0.719
----------------------------------------------------------------------------
T     305342          5793970         1.485           23              0.473
----------------------------------------------------------------------------
T     305765          5794103         0.033           6.4             0.865
----------------------------------------------------------------------------
T     305415          5794050         1.700           3.5             0.118
----------------------------------------------------------------------------
V     306511          5794171         0.076           15.3            1.68
----------------------------------------------------------------------------
V     306520          5794166         0.062           11.1            1.34
----------------------------------------------------------------------------
T=TIKKA V=VICHNU

/T/

Situé 1km au nord d'Attila, le nouvel indice Brahma est composé d'un système de 
fractures cm biotitisées& silicifiées orientées à N270 dans les dacites en 
marge du QP de Kali. Il se compose de 1-5% pyrite & 5-10% chalcopyrite 
(malachite) en remplissage de fracture avec 1-2 % de pyrite disséminée dans les 
encaissants. L'échantillonnage 2017 a retourné les résultats suivants:

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Easting  m        Northing  m      Au (g/t)          Ag (g/t)          Cu %
----------------------------------------------------------------------------
307708           5794923           0.123             11.6              1.02
----------------------------------------------------------------------------
307700           5794911           0.202             9.9               0.95
----------------------------------------------------------------------------
307648           5794892           0.393             2.7               0.32
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Il y a 254 échantillons de roches, 44 de sol/horizon-B et 26 blancs recueillis 
pour analyses (Au-AA23 & ME-ICP41) au laboratoire ALS Global de Val d'Or. 
L'échantillonnage 2017 de roches donne 53 valeurs d'or (ou 21%) entre 0.1 et 
6.72 g/t Au, incluant 5 échantillons supérieurs à 1.0 g/t Au (6.72, 1.92, 1.7, 
1.625 & 1.485 g/t Au). L'or est associé à des valeurs significatives en argent, 
jusqu'à 148.0 g/t Ag, incluant 27 échantillons sup. à 10.0 g/t Ag (ou 11%) & 37 
échantillons avec plus de 5.0 g/t Ag (ou 15%) et des valeurs en cuivre jusqu'à 
3.62%, avec 40 échantillons de plus de 0.1% Cu (ou 16%) & 11 échantillons de 
plus de 1.0% Cu (ou 4%). Un échantillon a titré 1.34% Zn et 5 échantillons plus 
de 0.1% Zn. Ce communiqué a été révisé par Harold Desbiens, VP, M.Sc.Géo, 
personne qualifiée selon la norme 43-101.

La bourse de croissance TSX-V et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent 
être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Exploration DIOS inc.
Marie-José Girard
Présidente et chef de la direction
(514) 923-9123
mjgirard@diosexplo.com
www.diosexplo.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=601016481
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.