Source	Marketwire
Date	10/07/2014
Time	07:07:07 AM

Company	 KHALKOS EXPLORATION INC.
Title	Exploration Khalkos inc./Villebon : Teneur de 4,89 g/t en or récupéré par 
gravimétrie  sur 13 tonnes de roche





    CDNX Symbol: KAS











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration Khalkos inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: KAS

Le 7 octobre 2014

Exploration Khalkos inc./Villebon : Teneur de 4,89 g/t en or récupéré par 
gravimétrie  sur 13 tonnes de roche


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 7 oct. 2014) - EXPLORATION KHALKOS. 
("Khalkos") (TSX CROISSANCE:KAS) La direction de Khalkos est heureuse 
d'annoncer les résultats de l'échantillonnage en vrac exécuté sur la zone Céré 
de la propriété Villebon. Un taux de récupération de l'or de 82,5% a été obtenu 
par procédé gravimétrique seulement. Un doré de 64 grammes d'or titrant 83% Au, 
soit plus de 2 onces, a été produit à partir de l'usinage de 13 tonnes dont la 
teneur moyenne avant traitement ("head grade") a été calculée à 4,89 g Au/t.

Mentionnons, qu'en moyenne, dans la plupart des gisements aurifères de 
l'Abitibi, le taux de récupération gravimétrique de l'or dépasse rarement 60%. 
De plus, des tests effectués à l'URSTM (Unité de Recherche et de Service en 
Technologie Minérale) de Rouyn-Noranda sur des échantillons représentatifs du 
vrac de 13 tonnes, combinant gravimétrie et cyanuration, ont donné une 
récupération totale combinée de 97,9%. Tous ces tests démontrent une excellente 
qualité métallurgique de la minéralisation aurifère présente sur la propriété 
Villebon pouvant se traiter en grande partie facilement et simplement par 
gravimétrie.

Khalkos a également complété récemment quatre courts forages au diamant 
totalisant 262 mètres et vérifiant l'extension latérale sur un peu plus de 50 
mètres vers le NE de la zone Céré. Tous les sondages ont recoupé une zone de 
cisaillement altérée avec veines de quartz bleu associées titrant entre 0,11 
g/t Au sur 0,5 m. et 0,53 g/t Au sur 3,4 m.

Rappelons que les deux premiers sondages (VB-14-07 et 08) réalisés sur ce 
cisaillement avaient donné des sections à 17,1 g/t Au sur 7,8 m.; 17,5 g/t Au 
sur 0,5 m. et 1,02 g/t Au sur 6.1 m. (communiqué du 9 Juillet 2014). Seulement 
six sondages courts, pour un total de 365 m., ont été fait jusqu'à maintenant 
sur la zone Céré. Des anomalies géophysiques jamais testées auparavant se 
situent dans le prolongement de la structure aurifère mise à jour par l'équipe 
de Khalkos.

Les résultats du bilan métallurgique provenant de la zone Céré ont été préparés 
et validés par l'URSTM sous la supervision de M. Jean Lelièvre. M.Sc. ing. Ce 
communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue, président de 
Khalkos, personne qualifiée selon la Norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent 
être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Robert Gagnon, président
(819) 825-2303
rgagnon@khalkos.com

ou

Christian Guilbaud, B.A.A
(514) 813-7862
cguilbaud@videotron.ca
Fax: (514) 510-7964
www.khalkos.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: DRM - RÉSULTATS DE FORAGES MINIERS

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=501725976
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.