Source	Marketwire
Date	10/09/2014
Time	05:15:08 AM

Company	 DIOS EXPLORATION INC.
Title	Exploration DIOS inc.-Heberto : enveloppe de 1.89 g/t en or dans une 
structure anticlinale N-S & cibles de forage confirmées





    CDNX Symbol: DOS











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration DIOS inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: DOS

Le 9 octobre 2014

Exploration DIOS inc.-Heberto : enveloppe de 1.89 g/t en or dans une structure 
anticlinale N-S & cibles de forage confirmées


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 9 oct. 2014) - DIOS EXPLORATION (TSX 
CROISSANCE:DOS) annonce d'autres résultats très encourageants de son programme 
de recherche et d'exploration estival 2014 sur sa propriété AU33W. La 
cartographie géologique structurale détaillée du décapage Heberto a défini la 
ZONE APEX: une enveloppe minéralisée nord-sud de 7 m de large décapée sur 10 m 
de long titrant 1.89 g/t en or et ouverte en extensions nord et sud, à l'ouest 
et en profondeur. La ZONE APEX est contenue dans un pli anticlinal ouvert avec 
flancs qui pendent à 40-50 degrés  de chaque côté, laissant supposer un 
potentiel d'élargissement de la minéralisation près de la surface. Le rainurage 
de cette structure minéralisée avait donné jusqu'à 5.18 g/t en or sur 5 m. La 
moyenne totale des 72 rainures d'un mètre (jusqu' à 21.4 g/t Au) du décapage 
Heberto (30 m x 10 m) est de 0.74 g/t en or. La ZONE APEX consiste en 1-5% de 
pyrite disséminée avec veinules/stockworks de quartz dans une intrusion de 
diorite quartzifère foliée et altérée en biotite et séricite. La ZONE APEX est 
bordée à l'est de minéralisations de plus faibles teneurs (50-450 ppb Au) 
composées de traces à 1% pyrite associées à des fractures horizontales de 
dilatation. En 2014, deux échantillons choisis de diorite quartzifère avec 
veinules de quartz ont donné 7.89 et 8.06 g/t en or. La structure anticlinale 
minéralisée (ZONE APEX) et les fractures horizontales de dilatation pourraient 
résulter d'un soulèvement associé à un dôme magmatique enfoui sous le secteur 
d'Heberto. Voir résultats :

http://diosexplo.com/images/HebertoAPEXphotos.jpg

http://diosexplo.com/images/HebertoMapping.jpg

http://diosexplo.com/images/IPHebertoPP.jpg

L'indice Heberto coincide à la limite sud d'un faible conducteur nord-sud de 
polarisation provoquée (PP) d'un km de long qui n'affleure pas, situé sur le 
contact d'une anomalie magnétique sub-circulaire. Des anomalies de 
chargeabilité plus élevées (possiblement associées à plus de sulfures) ont été 
interprétées dans l'extension nord et à 400 m au sud d'Heberto. Le conducteur 
PP est considéré comme cible de première priorité et sera extensivement foré 
lors du prochain programme. Des anomalies en or dans les sols coincident aussi 
au conducteur PP. A 3.5 km au nord, le contexte géologique de la brèche 
magmatique-hydrothermale Robino (jusqu'à 37.6 g/t Au en éch. choisi; voir comm 
du 17 sept.) partage plusieurs similitudes avec l'indice minéralisé Heberto. A 
l'intérieur d'une structure nord-sud, des veinules de quartz-biotite-séricite 
minéralisées semblables à celles observées sur Heberto furent cartographiées à 
la marge nord de la brèche Robino. Robino coincide à une anomalie magnétique 
(un creux) circulaire de 350-400 m. Plusieurs anomalies magnétiques (creux) 
situées le long de structures annulaires ont été interprétées aux environs 
immédiats d'Heberto à partir des données géophysiques aéroportées. Toutes ces 
observations géologiques peuvent laisser supposer la présence d'une brèche 
minéralisée au voisinage d'Heberto.

L'exploration future de DIOS visera les secteurs d'Heberto et de Robino. 
D'attrayantes cibles de forage ont été récemment définies confirmant le 
potentiel du projet. Des structures concentriques recoupées de structures 
cassantes minéralisées en or, combinées à la découverte récente d'une brèche 
magmatique-hydrothermale laissent supposer la présence de dômes magmatiques 
(porphyriques) enfouis. En 2014, une cartographie détaillée a confirmé la 
présence d'un complexe de diorite-tonalite dans lequel des intrusions felsiques 
furent injectées de masses dioritiques et brèches associées sur la propriété 
AU33W. Les structures cassantes nord-sud semblent avoir contrôlé la mise en 
place des brèches, les altérations et la minéralisation aurifère. De plus, 
l'importante anomalie régionale en or dans le till et le bruit de fond 
fortement anomal en or de l'intrusion fracturée laissent entrevoir un large 
système minéralisé enfoui. Le contexte géologique du secteur d'Heberto laisse 
supposer un système aurifère oxidé de type intrusion-associé (IRG), accessible 
par route à la Baie James au Québec.

Ce communiqué a été révisé par H. Desbiens, M.Sc. Geo vice- président de DIOS 
et personne qualifiée selon la norme 43-101. La Bourse de croissance TSX et son 
fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la 
Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude 
ou de la véracité de ce communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Exploration DIOS inc.
Marie-José Girard, M.Sc., Geo
Présidente et chef de la direction
(514) 923-9123
mjgirard@diosexplo.com
www.diosexplo.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=502057458
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.