Source	Marketwire
Date	10/06/2015
Time	05:30:39 AM

Company	 MIDLAND EXPLORATION INC.
Title	Midland annonce la découverte d'un nouveau corridor aurifère sur son 
projet Willbob dans la Fosse du Labrador





    CDNX Symbol: MD











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration Midland inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: MD

Le 6 octobre 2015

Midland annonce la découverte d'un nouveau corridor aurifère sur son projet 
Willbob dans la Fosse du Labrador


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 6 oct. 2015) - Exploration Midland inc. 
("Midland") (TSX CROISSANCE:MD) est heureuse d'annoncer la découverte d'un 
nouveau corridor aurifère lors de la récente campagne de reconnaissance menée 
sur son projet aurifère Willbob, qui est détenu à 100 % par Midland. Les 
résultats de trente (30) échantillons prélevés le long d'une nouvelle zone de 
cisaillement altérée en quartz-albite, confirment la présence d'or avec dix 
valeurs de plus de 3,0 grammes par tonne d'or ("g/t Au") avec une valeur 
atteignant 25,2 g/t Au.

La zone cisaillée NNO-SSE et traçable sur au moins 300 mètres par 25 mètres de 
large, est marquée par des injections de quartz-albite traversé de veines 
d'arsénopyrite millimétriques multiples et massives dans une roche intrusive 
felsique très silicifiée, ankéritisée et hématisée avec arsénopyrite et pyrite 
disséminée dans les épontes. Les résultats d'analyses d'échantillons provenant 
de cette nouvelle zone minéralisée plurimétrique nommée Golden Tooth sont 
présentés ci-dessous.

/T/

Numéro         Méthode                            Numéro
----------------------------------------------------------------------------
d'échantillon  Au-AA (g/t)          Au-GRA (g/t)  d'échantillon  Au-AA (g/t)
----------------------------------------------------------------------------
R147992        plus grand que 10.0  25.2          R147995        1.72
----------------------------------------------------------------------------
R147997        6.29                 5.72          R147994        1.63
----------------------------------------------------------------------------
R147987        6.15                 6.89          R146991        1.46
----------------------------------------------------------------------------
R147991        4.66                 4.84          R147990        1.26
----------------------------------------------------------------------------
R146989        3.95                 2.67          R146978        1.025
----------------------------------------------------------------------------
R147983        3.88                 4.53          R146990        0.938
----------------------------------------------------------------------------
R147984        3.54                 3.4           R146987        0.919
----------------------------------------------------------------------------
R146977        3.52                 4.87          R146982        0.268
----------------------------------------------------------------------------
R147996        3.48                 3.34          R146992        0.235
----------------------------------------------------------------------------
R147988        3.42                 3.33          R146988        0.213
----------------------------------------------------------------------------
R146983        2.72                               R147989        0.19
----------------------------------------------------------------------------
R146984        2.68                               R146980        0.102
----------------------------------------------------------------------------
R146986        2.36                               R146985        0.096
----------------------------------------------------------------------------
R147986        1.98                               R146979        0.091
----------------------------------------------------------------------------
R147985        1.915                              R146981        0.006
----------------------------------------------------------------------------

/T/

Ce nouveau corridor aurifère jamais foré est situé à 2 kilomètres à l'ouest du 
corridor formé des indices Kuni (jusqu'à 19,8 g/t Au), Lafrance (jusqu'à 21,9 
g/t Au) et Polar Bear (jusqu'à 6,4 g/t Au). Des travaux de prospection 
antérieurs dans le secteur de l'indice Kuni avaient conduit à la découverte de 
plusieurs nouveaux indices aurifères dont certains avaient retourné jusqu'à 
19,8 et 9,8 g/t Au. Une campagne menée plus tôt cet été, a quant à elle, permit 
la découverte de 2 nouveaux indices avec 1,25 et 77,6 g/t Au situés 
respectivement à 500 mètres et 850 mètres au sud de l'indice Kuni. Plus près et 
situé entre les deux indices à fortes teneurs, un nouvel échantillon 
polymétallique choisi a retourné 1,17 g/t Au, 132 g/t Ag, 8,47 % Pb et 7,11 % 
Zn. Suite aux récents travaux de Midland, plusieurs de ces indices ont fait 
l'objet de rainurage et de prospection additionnelle. Plus de 150 échantillons 
ont été envoyés à l'analyse et les résultats sont en attentes.

A l'instar des gisements aurifères orogéniques, ces indices sont caractérisés 
par de fortes altérations en carbonate de fer, en fuschite (mica chromifère) et 
en quartz avec une dissémination d'arsénopyrite, de chalcopyrite, de pyrrhotine 
et de pyrite observée sur des superficies allant de 5 à 100 mètres de large et 
traçable de façon discontinue sur plus de 10 kilomètres.

Détenue à 100 % par Midland, la propriété Willbob compte 268 titres miniers 
couvrant une superficie d'environ 118 kilomètres carrés et elle est située 
approximativement à 70 kilomètres à l'ouest de Kuujjuaq (Québec). Midland 
entretient beaucoup d'espoir dans ce projet et compte reprendre ses travaux 
d'exploration dès l'an prochain avec de la cartographie, du rainurage et plus 
de prospection sur les nouveaux claims.

Des figures localisant les nouveaux indices sur le projet Willbob peuvent être 
consultées en utilisant le lien suivant : 
http://media3.marketwire.com/docs/Figure_Willbob_oct2015.pdf.

Contrôle de la Qualité

Toutes les analyses ont été réalisées à Vancouver, B.C. par ALS Minerals alors 
que les préparations ont été réalisées à Val-d'Or, Québec. Tous les 
échantillons ont été analysés pour le platine, palladium et or par pyroanalyse 
avec une finale ICP sur une fraction de 30 grammes. Les analyses de nickel et 
de cuivre ont été faites par ICP suivant une digestion à quatre acides. Pour le 
contrôle de la qualité, dans chaque envoi, des standards certifiés et blancs 
ont été insérés à intervalles réguliers à travers la suite d'échantillons. Les 
données ont été revues par Robert Banville, géologue senior pour Midland et 
personne qualifiée selon les normes NI 43-101.

A propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la 
découverte de nouveaux gisements, d'or, d'EGP, de métaux usuels et de terres 
rares de classe mondiale. Midland est fière de compter sur des partenaires 
renommés tels Teck Resources Limited, Mines Agnico Eagle Limited, Japan Oil, 
Gas and Metals National Corporation, SOQUEM inc. et Ressources Sphinx ltée. 
Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des 
ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. 
La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin 
d'améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les 
actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Banville, géologue senior pour 
Midland et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101. Pour plus 
d'information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent 
des éléments de risque et d'incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés 
se révéleront exacts. Il s'ensuit que les résultats réels et les évènements 
futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels 
énoncés. Ces risques et incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et 
lors de dépôts par Midland auprès des autorités réglementaires.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Gino Roger, Président et Chef de la direction
450 420-5977
Fax: 450 420-5978
info@midlandexploration.com
www.midlandexploration.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=544491780
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.