Source	Marketwire
Date	10/18/2017
Time	04:30:43 AM

Company	 DIOS EXPLORATION INC.
Title	Exploration DIOS inc. : L'indice CLN titre jusqu'à 12.55 g/t en or sur le 
projet AU33 de Dios





    CDNX Symbol: DOS











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration DIOS inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: DOS

Le 18 octobre 2017

Exploration DIOS inc. : L'indice CLN titre jusqu'à 12.55 g/t en or sur le 
projet AU33 de Dios


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 18 oct. 2017) - DIOS EXPLORATION (TSX 
CROISSANCE:DOS) rapporte que l'indice d'or CLN (Chain Lake Nord) échantillonné 
dans la partie inférieure d'une falaise abrupte sur 75 m le long d'une 
structure minéralisée altérée est-ouest a donné en grammes par tonne d'or des 
valeurs de : 12.55; 6.64; 4.66; 4.45; 2.01; 1.98 (huit échantillons sur neuf 
supérieurs à 0.5 g/t en or).

La minéralisation est typiquement une zone foliée altérée de 5 à 15 m de large 
(alternance de bandes de l'ordre des cm riches en biotite et quartz, pyrite, 
magnétite et plus ou moins de feldspath potassique) dans des tonalites. Le 
pourcentage en pyrite de la zone foliée varie de 1 à 10 (moyenne de 2-5 
pourcent et la magnétite jusqu'à 2 pourcent).

Un échantillonnage antérieur de la partie supérieure sud de la zone CLN (une 
falaise d'une dizaine de m de hauteur) avait retourné des valeurs de 2.23; 
2.56; 5.15 & 12.65 g/t en or. Elle se veut très similaire à la zone d'or 
Héberto située à 2 km plus au sud (4.8 g/t en or sur 8.65 m et 3.7 g/t en or 
sur 13 m en largeurs vraies), mais montre une orientation et un pendage 
différent. La zone CLN est bordée au nord par une tonalite magnétique hématisée 
près d'une structure régionale est-ouest (Chain Lake). La structure Chain Lake 
est caractérisée par un linéament magnétique et coïncide à de fortes anomalies 
en or (13 à 300 ppb incl. plusieurs valeurs de 40 à 59 et 93, 102, 176, 300) 
dans les sols/horizon-b.

Les échantillons ont été recueillis et analysés au laboratoire ALS Global de 
Val d'Or pour l'or (Au-AA23) sous la supervision de Harold Desbiens, VP, 
M.Sc.Géo, personne qualifiée selon la norme 43-101.

La bourse de croissance TSX-V et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que défini dans les Règles de la bourse de croissance TSX-V) ne peuvent 
être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Exploration DIOS inc.
Marie-José Girard
présidente et chef de la direction
(514) 923-9123
mjgirard@diosexplo.com
www.diosexplo.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=599634608
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.