Source	Marketwire
Date	10/18/2017
Time	05:01:02 AM

Company	 RADISSON MINING RESOURCES INC.
Title	Radisson étend la Zone Vintage sur 325 mètres latéral avec une 
intersection de 9,7 g/t en Or sur 2,9 mètres au projet O'Brien





    CDNX Symbol: RDS











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources minières Radisson inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: RDS
SYMBOLE OTC PINK: RMRDF

Le 18 octobre 2017

Radisson étend la Zone Vintage sur 325 mètres latéral avec une intersection de 
9,7 g/t en Or sur 2,9 mètres au projet O'Brien


ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 18 oct. 2017) - Ressources minières 
Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS)(OTC:RMRDF) ("Radisson" ou la "Société") est 
heureuse d'annoncer les résultats partiels du trou OB-17-48 complété 125 mètres 
("m") en extension latérale de la Zone Vintage du projet O'Brien. Le projet est 
situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac ("L-L-C"), à mi-chemin entre 
Rouyn-Noranda et Val-d'Or au Québec. La Zone Vintage est parallèle et au nord 
du secteur des ressources courantes du projet O'Brien. Elle se situe environ 85 
mètres au nord de la faille L-L-C dans un contexte similaire à celui de mines 
toujours en production et historiques dans le camp minier de Cadillac. Cette 
structure a maintenant été identifiée sur plus de 325 mètres latéral d'Est en 
Ouest, jusqu'à une profondeur de 360 mètres et demeure ouverte dans toutes les 
directions.

Faits saillants du communiqué:

/T/

--  Le forage OB-17-48 étend la Zone Vintage par plus de 125 mètres latéral
avec une intersection de 9,7 g/t Au sur 2,9 m. Les résultats finaux de
la fin du trou OB-17-48 demeurent en attente. (Voir figure 1)

--  La Zone Vintage a été identifiée sur près de 325 m horizontalement et
jusqu'à une profondeur de 360 m.

--  Les résultats du trou OB-17-49 demeurent en attente. Celui-ci ciblait
l'extension verticale du trou OB-17-42 ayant intercepté 13,7 g/t Au sur
1,5 mètres. (Voir communiqué de presse du 3 octobre 2017)

/T/

Mario Bouchard, Président et chef de la direction commente : "Les résultats 
courants continuent d'étendre la dimension globale de la Zone Vintage qui a 
maintenant été identifiée sur plus de 325 mètres en latéral et qui demeure 
ouverte dans toutes les directions. Dû à sa proximité par rapport au secteur 
des ressources courantes et à sa forte teneur en or, la Zone Vintage a le 
potentiel de prendre une place importante dans le plan d'exploration et de 
développement du projet O'Brien. Demeurant en attente des résultats finaux du 
programme de forage complété cet été dans la Zone Vintage, nous sommes à mettre 
en place un programme de forage qui ciblera l'extension latérale et verticale 
de cette zone."

Sommaire des résultats de forage

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Forage          De       A   Intervalle  Teneur (g/t)       Zone interprétée
----------------------------------------------------------------------------
(m)     (m)          (m)            Au
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-46      86,0    88,5          2,5           4.4    Volcanites du Piché
----------------------------------------------------------------------------
Volcanites du Piché
Incluant      88,0    88,5          0,5          15,9                  (i)VG
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-48     208,6   211,5          2,9           9,7  Grauwacke du Cadillac
----------------------------------------------------------------------------
Grauwacke du Cadillac
OB-17-48     260,0   260,5          0,5    EN ATTENTE                  (i)VG
----------------------------------------------------------------------------
(i)VG; Indique la présence d'or visible.
Note; les résultats sont présentés en longueurs forées. L'épaisseur vraie
est estimée entre 55 à 70% de la longueur forée.

/T/

Programme d'exploration sur la Zone Vintage

La société demeurant en attente des résultats finaux du programme de forage 
complété dans la Zone Vintage, elle révise les résultats courants et les 
programmes d'exploration historiquement réalisés dans la Zone Vintage afin d'y 
établir un second programme d'exploration.

La zone Vintage est une zone parallèle du projet O'Brien située 
approximativement 85 mètres au nord de la faille Larder-Lake-Cadillac. Elle est 
comprise dans les sédiments du Groupe de Cadillac, dans une séquence de 
conglomérat polymictes, de formations de fer rubanées et de Grauwacke. En 
parallèle, les ressources courantes des secteurs 36E et Kewagama sont situées 
dans le Groupe de Piché au sud de la faille L-L-C. La zone Vintage a été 
l'objet de quelques travaux d'exploration par le passé. A travers la 
compilation historique complétée en 2017, Radisson a identifié plusieurs cibles 
d'exploration à haute priorité dans ce secteur du projet O'Brien. Les quatre 
premiers forages testant ces cibles sont espacés de 325 mètres. Ces intervalles 
s'ajoutant à l'information historique disponible permettent de démontrer la 
continuité et la géométrie favorable de la zone Vintage. Toutes les 
intersections demeurent ouvertes latéralement et en profondeur.

20 000 mètres de forage complétés en 2017, 10 500 mètres en cours d'analyse

Radisson annonce qu'elle a complété le programme de forage planifié en 2017 
pour un total de 20 000 mètres forés. Le programme de forage finalisé a atteint 
ses deux objectifs principaux. Le premier objectif visait l'expansion des 
ressources courantes du projet O'Brien avec un total d'environ 15 000 mètres 
forés. En second lieu, environ 5 000 mètres de forage ont été complétés avec 
l'objectif de tester des cibles d'exploration à haute priorité définies à 
l'extérieur du secteur des ressources courantes du projet O'Brien, incluant le 
secteur de la Zone Vintage.

20 forages complétés en 2017 sont en cours d'analyse pour un total d'environ 10 
500 mètres.

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les 
analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la 
carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. 
Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec 
finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats 
supérieurs à 5000 ppb ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Les 
échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec 
la procédure de tamisage métallique. Le protocole de contrôle de qualité 
comprend l'insertion d'échantillon standard et de blanc pour chaque groupe 
d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire Swastika à 
Swastika en Ontario.

Personne qualifiée

Tony Brisson, géo., consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée 
pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information 
technique contenue dans ce communiqué de presse.

A propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet 
O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal 
actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée 
avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de 
roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes 
métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, 
avril 2015).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Enoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés 
prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, incluant la Date 
de clôture prévue, mais excluant certains faits historiques, correspondent à de 
l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et 
d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il 
s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer 
considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et 
incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon 
importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés 
sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web 
de SEDAR au www.sedar.com.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Mario Bouchard
Président et chef de la direction
(819) 277-6578
mbouchard@radissonmining.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=599648024
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.


COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources minières Radisson inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: RDS
SYMBOLE OTC PINK: RMRDF

Le 18 octobre 2017

Radisson étend la Zone Vintage sur 325 mètres latéral avec une intersection de 
9,7 g/t en Or sur 2,9 mètres au projet O'Brien


ROUYN-NORANDA, QUEBEC--(Marketwired - 18 oct. 2017) - Ressources minières 
Radisson Inc. (TSX CROISSANCE:RDS)(OTC:RMRDF) ("Radisson" ou la "Société") est 
heureuse d'annoncer les résultats partiels du trou OB-17-48 complété 125 mètres 
("m") en extension latérale de la Zone Vintage du projet O'Brien. Le projet est 
situé le long de la faille Larder-Lake-Cadillac ("L-L-C"), à mi-chemin entre 
Rouyn-Noranda et Val-d'Or au Québec. La Zone Vintage est parallèle et au nord 
du secteur des ressources courantes du projet O'Brien. Elle se situe environ 85 
mètres au nord de la faille L-L-C dans un contexte similaire à celui de mines 
toujours en production et historiques dans le camp minier de Cadillac. Cette 
structure a maintenant été identifiée sur plus de 325 mètres latéral d'Est en 
Ouest, jusqu'à une profondeur de 360 mètres et demeure ouverte dans toutes les 
directions.

Faits saillants du communiqué:

/T/

--  Le forage OB-17-48 étend la Zone Vintage par plus de 125 mètres latéral
avec une intersection de 9,7 g/t Au sur 2,9 m. Les résultats finaux de
la fin du trou OB-17-48 demeurent en attente. (Voir figure 1)

--  La Zone Vintage a été identifiée sur près de 325 m horizontalement et
jusqu'à une profondeur de 360 m.

--  Les résultats du trou OB-17-49 demeurent en attente. Celui-ci ciblait
l'extension verticale du trou OB-17-42 ayant intercepté 13,7 g/t Au sur
1,5 mètres. (Voir communiqué de presse du 3 octobre 2017)

/T/

Mario Bouchard, Président et chef de la direction commente : "Les résultats 
courants continuent d'étendre la dimension globale de la Zone Vintage qui a 
maintenant été identifiée sur plus de 325 mètres en latéral et qui demeure 
ouverte dans toutes les directions. Dû à sa proximité par rapport au secteur 
des ressources courantes et à sa forte teneur en or, la Zone Vintage a le 
potentiel de prendre une place importante dans le plan d'exploration et de 
développement du projet O'Brien. Demeurant en attente des résultats finaux du 
programme de forage complété cet été dans la Zone Vintage, nous sommes à mettre 
en place un programme de forage qui ciblera l'extension latérale et verticale 
de cette zone."

Sommaire des résultats de forage

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Forage          De       A   Intervalle  Teneur (g/t)       Zone interprétée
----------------------------------------------------------------------------
(m)     (m)          (m)            Au
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-46      86,0    88,5          2,5           4.4    Volcanites du Piché
----------------------------------------------------------------------------
Volcanites du Piché
Incluant      88,0    88,5          0,5          15,9                  (i)VG
----------------------------------------------------------------------------
OB-17-48     208,6   211,5          2,9           9,7  Grauwacke du Cadillac
----------------------------------------------------------------------------
Grauwacke du Cadillac
OB-17-48     260,0   260,5          0,5    EN ATTENTE                  (i)VG
----------------------------------------------------------------------------
(i)VG; Indique la présence d'or visible.
Note; les résultats sont présentés en longueurs forées. L'épaisseur vraie
est estimée entre 55 à 70% de la longueur forée.

/T/

Programme d'exploration sur la Zone Vintage

La société demeurant en attente des résultats finaux du programme de forage 
complété dans la Zone Vintage, elle révise les résultats courants et les 
programmes d'exploration historiquement réalisés dans la Zone Vintage afin d'y 
établir un second programme d'exploration.

La zone Vintage est une zone parallèle du projet O'Brien située 
approximativement 85 mètres au nord de la faille Larder-Lake-Cadillac. Elle est 
comprise dans les sédiments du Groupe de Cadillac, dans une séquence de 
conglomérat polymictes, de formations de fer rubanées et de Grauwacke. En 
parallèle, les ressources courantes des secteurs 36E et Kewagama sont situées 
dans le Groupe de Piché au sud de la faille L-L-C. La zone Vintage a été 
l'objet de quelques travaux d'exploration par le passé. A travers la 
compilation historique complétée en 2017, Radisson a identifié plusieurs cibles 
d'exploration à haute priorité dans ce secteur du projet O'Brien. Les quatre 
premiers forages testant ces cibles sont espacés de 325 mètres. Ces intervalles 
s'ajoutant à l'information historique disponible permettent de démontrer la 
continuité et la géométrie favorable de la zone Vintage. Toutes les 
intersections demeurent ouvertes latéralement et en profondeur.

20 000 mètres de forage complétés en 2017, 10 500 mètres en cours d'analyse

Radisson annonce qu'elle a complété le programme de forage planifié en 2017 
pour un total de 20 000 mètres forés. Le programme de forage finalisé a atteint 
ses deux objectifs principaux. Le premier objectif visait l'expansion des 
ressources courantes du projet O'Brien avec un total d'environ 15 000 mètres 
forés. En second lieu, environ 5 000 mètres de forage ont été complétés avec 
l'objectif de tester des cibles d'exploration à haute priorité définies à 
l'extérieur du secteur des ressources courantes du projet O'Brien, incluant le 
secteur de la Zone Vintage.

20 forages complétés en 2017 sont en cours d'analyse pour un total d'environ 10 
500 mètres.

Toutes les carottes de forages de cette campagne sont de calibre NQ. Les 
analyses ont été réalisées de façon systématique sur une moitié sciée de la 
carotte. La seconde moitié de la carotte est conservée pour référence future. 
Les analyses ont été effectuées avec la procédure standard de pyro-analyse avec 
finition par Absorption Atomique (AA). Les échantillons ayant des résultats 
supérieurs à 5000 ppb ont systématiquement été ré analysé par gravimétrie. Les 
échantillons contenant de l'or visible ont systématiquement été analysés avec 
la procédure de tamisage métallique. Le protocole de contrôle de qualité 
comprend l'insertion d'échantillon standard et de blanc pour chaque groupe 
d'échantillons. Radisson a retenu les services du Laboratoire Swastika à 
Swastika en Ontario.

Personne qualifiée

Tony Brisson, géo., consultant indépendant, agit en tant que personne qualifiée 
pour Radisson selon le Règlement 43-101 et a révisé et approuvé l'information 
technique contenue dans ce communiqué de presse.

A propos de Ressources Minières Radisson Inc.

Radisson est une société d'exploration minière basée au Québec. Le projet 
O'Brien, recoupé par la faille régionale de Cadillac, constitue le principal 
actif de Radisson. Le projet est l'hôte de l'ancienne mine O'Brien considérée 
avoir été le principal producteur d'or à fortes teneurs de la ceinture de 
roches vertes de l'Abitibi à l'époque de sa production (1 197 147 tonnes 
métriques à 15.25 g/t Au pour 587 121 onces d'or entre 1926-1957; InnovExplo, 
avril 2015).

Pour toutes informations, visitez notre site web au www.radissonmining.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

Enoncés prospectifs : Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés 
prospectifs. Toutes les affirmations incluses aux présentes, incluant la Date 
de clôture prévue, mais excluant certains faits historiques, correspondent à de 
l'information prospective et ces énoncés comprennent des éléments de risque et 
d'incertitude. Nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts et il 
s'ensuit que les résultats réels et les évènements futurs pourraient différer 
considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et 
incertitudes qui pourraient faire en sorte que ces énoncés changent de façon 
importante, ainsi que les hypothèse retenues pour développer de tels énoncés 
sont décrits dans la documentation de divulgation de Radisson sur le site web 
de SEDAR au www.sedar.com.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Mario Bouchard
Président et chef de la direction
(819) 277-6578
mbouchard@radissonmining.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=599648024
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.