Source	Marketwire
Date	10/17/2017
Time	07:56:35 AM

Company	 STELMINE CANADA LTD.
Title	Stelmine Canada : 16 nouvelles zones minéralisées jusqu'à 24,8 g/t Au à 
Courcy





    CDNX Symbol: STH











Press Release




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Stelmine Canada ltée

SYMBOLE TSX CROISSANCE: STH

Le 17 octobre 2017

Stelmine Canada : 16 nouvelles zones minéralisées jusqu'à 24,8 g/t Au à Courcy


QUEBEC, QUEBEC--(Marketwired - 17 oct. 2017) - Stelmine Canada ("Stelmine") 
(TSX CROISSANCE:STH ) est heureuse de présenter un sommaire et les points 
saillants de sa campagne d'exploration réalisée durant l'été 2017 sur la 
propriété phare de Courcy. Ces travaux ont permis d'ajouter plus de 16 
nouvelles zones minéralisées avec des teneurs jusqu'à 24,8 g/t Au provenant 
d'échantillons choisis. Un total de 398 m de rainurage a été réalisé sur les 2 
000 m2 de décapage. Plusieurs résultats d'analyse, notamment provenant des 
rainurages, restent à venir.

La propriété Courcy est située dans la partie est de la sous-Province de 
l'Opinaca près de la frontière Québec/Labrador, 100 km à l'ouest de la ville de 
Fermont, Québec. Notre équipe de terrain, a exploré la propriété du 10 juin au 
4 octobre 2017 et effectué une réinterprétation de la géologie de la moitié est 
de la propriété tout en agrandissant les zones connues en minéralisation 
aurifère et en découvrant de nouvelles zones potentielles à l'aide de décapages 
intensifs et d'échantillonnage de roches (Figure 1, toutes les figures sont 
illustrées sur notre site internet).

Nos travaux d'exploration ont été exécutés par une équipe de géologues, 
techniciens et spécialistes à partir d'un camp de base construit sur la berge 
du lac Couteau. Les points saillants de la campagne sont présentés ci-dessous :

/T/

--  Découverte de nouvelles zones aurifères potentielles;
--  Plus de 16 nouvelles zones minéralisées (riches en pyrrhotite-pyrite+/-
chalcopyrite) ont été décapées, cartographiées et échantillonnées
(échantillons choisis et rainurages) sur une surface de plus de 2,000m2;
--  Au total, 751 échantillons de roches, incluant 433 échantillons de
rainurage totalisant 398 m en longueur, ont été prélevés
d'affleurements, et d'anciennes et nouvelles zones de décapages. Les
échantillons furent expédiés au laboratoire ALS Chemex à Val d'Or pour
analyses de l'or et autres métaux;
--  La cartographie de la partie est de la propriété (35% de la propriété
originale) a permis la réinterprétation du cadre géologique et
structural.

/T/

Stelmine a réinterprété d'anciens relevés géophysiques au sol et aéroportés 
(i.e. Mag, VTEM, TDEM, Max-Min). Des échantillons de roches ont été expédiés au 
laboratoire de IOS Services Géoscientifiques pour examen pétrographique en lame 
mince et d'autres échantillons envoyés au laboratoire ALS Chemex de Val d'Or 
pour des analyses de roche totale et d'éléments en traces.

Résultats des Analyses

Jusqu'à maintenant, 473 analyses d'or, la plupart provenant d'échantillons 
choisis, ont été reçues du laboratoire. 28 analyses ont révélé des teneurs en 
Au plus grand que  0,30 g/t, plusieurs possédant des valeurs plus grand que  
1,0 g/t Au, incluant des concentrations de 2,84, 4,21, 8,39 et 24,8 g/t Au, 
respectivement. Les échantillons proviennent principalement de deux régions 
situées à l'ouest et au sud du camp Courcy (Figures 2 et 3).

Les teneurs élevées en Au analysées de la Zone Sud proviennent de formations de 
fer silicatées riches en pyrrhotite, contenant de la fuschite et du grenat, de 
lits de quartzites/arénites quartzifères à proximité et de zones de 
cisaillement/mylonites accompagnées de sills ultramafiques. Les valeurs 
aurifères sont concentrées le long d'une structure de 1,2 km, orientée ENE-WSW, 
hautement magnétique et conductrice (Figure 2). 11 échantillons choisis ont 
donné des teneurs variant entre 0,36 et 24,8 g/t Au. En combinant ces résultats 
à ceux obtenus par SOQUEM (2004-2006) le long de cette structure, on obtient un 
total de 30 échantillons possédant des teneurs en Au plus grand que  0,3 g/t; 
procurant une teneur moyenne de 2,75 g/t Au.

La Zone Ouest révèle des échantillons riches en Au récoltés de formations de 
fer silicatées riches en pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite et grenat (5-10 m en 
épaisseur), de meta-greywackes à grenat injectés de veines de pyrrhotite et de 
veines/veinules de quartz couvrant dans l'ensemble 2.5 km2. Plusieurs analyses 
de cette zone doivent être reçues. D'autres échantillons aurifères choisis ont 
produit des teneurs entre 0,31 et 8,38 g/t Au, avec une moyenne de 1,49 g/t. 21 
échantillons choisis de SOQUEM provenant de la même zone riche en formation de 
fer ont donné une concentration moyenne de 1,93 g/t Au, montrant une moyenne 
cumulative des données de SOQUEM/Stelmine à 1,79 g/t Au. Une campagne de 
sondages carottés au diamant de 772 m, répartis sur huit forages, menée par 
SOQUEM en 2006 dans la Zone Ouest a généré les résultats suivants: 0,4 g/t Au 
@15 m (sondage no. 2); 0,94 g/t Au @ 10,50 m (sondage no. 4) et 4,27 g/t Au @ 
42 m (incluant 12,15 g/t Au @ 13,5 m; sondage no. 8).

Cartographie géologique

Une cartographie systématique de la propriété a conduit une nouvelle 
interprétation de la géologie et structure de la propriété Courcy. Le cadre 
géologique et structural suggère une extension de la sous-Province de l'Opinaca 
dans la région de Courcy plutôt que l'Opatica. Plusieurs unités (méta-) 
sédimentaires composées de greywackes, mudstones, arénites quartzifères, 
quartzites et conglomérats monogéniques/polygéniques sont interstratifiées à 
des formations de fer silicatées riches en pyrrhotite et grenat et des roches 
volcaniques mafiques en moindre quantité. Plusieurs zones de 
cisaillement/mylonites/zones de déformation orientées ENE-WSW ont été 
cartographiées dans la Zone Sud près du contact entre la 
tonalite/métasédiments. Un large synforme orienté NE-SW forme la principale 
structure de la propriété.

Géophysique

Les nouvelles cartes géophysiques construites lors du traitement et 
réinterprétation des données de SQOUEM montrent une nette différence de 
résistivité apparente entre la Formation de Soulard, contenant les formations 
de fer minéralisées, relativement à la Formation de Courcy et des roches 
plutoniques. Ces résultats semblent confirmer la nature sédimentaire de la 
Formation de Soulard. Les cartes 2D de la première dérivée du champ magnétique 
et de l'inversion magnétique 3D démontrent de fortes anomalies positives 
associées au dykes/sills ultramafiques et des anomalies faibles à modérées 
juxtaposées aux formations de fer riches en pyrrhotite (Figures 4 et 5).  
Toutefois, les formations de fer possèdent une forte conductivité et le calcul 
des valeurs Tau (dB/dt) à partir du relevé VTEM démontrent une épaisseur 
relative élevée des roches riches en sulfures principalement associées aux 
formations de fer, non seulement à l'ouest du lac Couteau mais également dans 
les régions moins explorées au nord-est et sud-ouest, ouvrant de nouvelles 
possibilités d'exploration (Figure 6).

Protocole QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des 
échantillons récoltés de la propriété Courcy. Celui-ci inclut l'insertion et 
contrôle de standards certifiés, dans ce cas-ci un standard à haute 
concentration (MA-C2) et un standard à faible teneur (GTS-2A) en or, des 
blancs, des duplicatas afin de valider la précision et la justesse des 
résultats d'analyse. Tous les échantillons recueillis sur le terrain furent 
placés dans un sac en plastique, puis identifiés et scellés sous la supervision 
de géologues professionnels. Les sacs sont ensuite transférés dans des poches 
de riz et gardés en sécurité dans une tente avant d'être expédiés par avion 
jusqu'à Wabush. Le transport jusqu'au laboratoire de ALS Chemex de Val d'Or à 
partir de Wabush s'est effectué par camion appartenant à des compagnies de 
transport fiables. Les concentrations en Au ont été déterminées par méthode de 
"Fire Assay"(Au-AA25), tandis que les autres éléments incluant Ag, Cu, Zn, Pb, 
As et S furent analysés par ICP-AES après dissolution de l'échantillon en 
poudre par Aqua-Regia (ME-ICP41).
Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; 
une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

Suivez-nous sur www.Stelmine.com ainsi que sur notre page Facebook (Stelmine 
Canada) où vous pourrez y voir plusieurs photos du camp et les travaux en cours.

A propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les 
activités se situent au Québec. Stelmine détient 754 claims d'une superficie de 
383 km2 sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle 
des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes 
géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Eléonore. 
Le capital-actions de la Société est composé de 21 926 452 actions émises et en 
circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 6,6 millions $.

Enoncés prospectifs

Certaines déclarations faites aux présentes peuvent constituer des énoncés 
prospectifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs ou à des 
résultats économiques futurs de Stelmine et comportent des risques, 
incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient modifier de 
manière appréciable leurs résultats, rendements ou réalisations par rapport à 
ce qu'expriment ou laissent entendre les déclarations de Stelmine. Les 
événements ou résultats réels pourraient être très différents. Conséquemment, 
la décision d'investir dans les titres de Stelmine ne devrait en aucun temps 
être basée sur ces énoncés.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude 
du présent communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Isabelle Proulx
Présidente et chef de la direction
581-998-1222
info@stelmine.com
www.Stelmine.com

ou

Christian Guilbaud
Développement des affaires
514-813-7862

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=599614179
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.