Source	CANADA NEWSWIRE
Date	05/06/2021
Time	05:32:15 AM

Company	 Tarku Resources Ltd.
Title	Tarku fait le point sur son projet Silver Strike, Arizona Le forage
intercepte 213,5 g/t Ag sur 3 mètres





    CDNX Symbol: TKU











Press Release




" BC-Tarku-résultats-Az   05-06 2364
COMMUNIQUE diffusé par Canada NewsWire, Toronto 416-863-9350 -ME-

A l'attention co.305153:
^Tarku fait le point sur son projet Silver Strike, Arizona Le forage
intercepte 213,5 g/t Ag sur 3 mètres@

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSXV: TKU) (FRA:
7TK) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer les premiers
résultats de la campagne de forage 2021 de son projet Silver Strike, projet à
haute teneur en argent dans le district minier de Tombstone, Arizona. Le
meilleur résultat a donné 213,5 g/t Ag et 3,9% Mn sur 3,0 m dans le sondage
SS21-004 qui ciblait la structure nord-sud proche de l'ancienne mine East
Side.
La première phase du programme de forage à circulation inversé total de
10 000 pieds a été complétée le 15 avril dernier. Cette première phase a
comporté 10 trous de forage pour un total de 3 701 pieds et a ciblé les
systèmes de veines argentifères des zones historiques des mines Lucky Cuss,
Luck Sure, East Side et Bunker Hill. La deuxième phase de ce programme de
forage vient de reprendre ce 5 mai dernier et mettra l'accent sur les mines
historiques Ground Hog, Sunset, Ace-in-the-Hole et Solstice. Ces dernières
cibles se situent le long de structures régionales reconnues pour contenir de
la minéralisation en argent, manganèse, cuivre, plomb et zinc, et sont à des
distances de 2 à 5 km du centre historique minier de Tombstone (voir figure
1).
Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Un
résultat de 213 g/t Ag sur 3 mètres est un bon début pour un premier programme
d'exploration systématique sur le projet depuis 1930! Bien que nous n'ayons
pas intersecté toutes les hautes teneurs espérées dans ces 5 premiers
sondages, nous sommes très encouragés par ces résultats et par ce qui peut
être découvert dans les 17 prochains sondages. Ce premier programme de forage
est un processus d'apprentissage pour Tarku et nous avons obtenu des
informations précieuses sur la complexité des structures filoniennes
minéralisées. Et plus précisément, sur le fait que les structures recoupées ne
sont pas des structures planaires comme historiquement rapportées. La présence
de larges halos de manganèse et de plomb-zinc près de la surface sont de bons
indicateurs de la présence d'horizons à remplacement d'oxyde de manganèse et
d'argent. Nous sommes maintenant impatients d'acquérir davantage de
connaissance sur le projet avec le programme en cours ».
Les premiers résultats reçus à ce jour inclus les 5 premiers sondages
(SS21-001 à SS21-005) qui ciblaient les structures nord-sud dans la région de
Lucky Cuss. Tous les résultats d'analyses représentent une moyenne sur 5 pieds
(1,5 m) dû à la méthode d'échantillonnage qui utilise uniquement des
échantillons de 5 pieds (1,5 m) de longueur. Suite aux sondages SS21-001 et
SS21-002 qui sont directement entrés dans de larges halos minéralisés en Ag et
de Mn de faibles teneurs, nous avons constaté que la structure filonienne de
Lucky Cuss se situe plus à l'ouest que prévu. Dans le trou SS21-003, nous
avons intersecté une autre structure sub-parallèle nord-sud titrant 37,5 g/t
Ag et 1% Mn sur 1,5 m. Les sondages SS21-004 et SS21-005 ont ciblé la zone
East Side située à 250 mètres au sud des sondages précédents, zone qui est
maintenant interprétée comme se situant le long de la même structure que Lucky
Cuss. Le trou SS21-004 recoupe un intervalle intéressant de 10,7 m titrant
79,8 g/t Ag et 1,8% Mn incluant 213,5 g/t Ag et 3,9% Mn sur 3,0 m et montrant
le potentiel à haute teneur du système filonien de Lucky Cuss.
Bernard Lapointe, Président du conseil de Tarku, a déclaré: « Cette
nouvelle et imposante propriété minière a beau contenir quelques 167 sites
d'exploitation historiques, peu de travaux d'exploration modernes et
documentés ont été effectués. Ces résultats rapides et probants annoncés
aujourd'hui nous encouragent à poursuivre nos propres travaux pour ainsi
évaluer le plein potentiel de ce secteur qui connait présentement un nouvel
essor ».
Comme le montre le tableau 1, ces sondages nous permettent d'identifier
de larges zones minéralisées à teneur plus faible. Ces résultats semblent être
adjacents aux veines historiques d'argent à haute teneur, définissant
potentiellement un système épithermique plus grand.
Sur la base des résultats à ce jour, Tarku a l'intention d'achever les 1
600 m restants de la seconde phase du programme de forage à circulation
inversée (6 600 pieds) à Silver Strike d'ici juin 2021. Ces sondages ciblent
les zones Ground Hog, Sunset, Ace-in-the-Hole et Solstice. Avec tous les
résultats en main, Tarku sera en bonne position pour planifier les programmes
d'exploration futurs qui comprendront de la géochimie des sols, les levés
géophysiques et d'autres programmes de forage majeur.
FAIT IMPORTANT, les activités d'exploration prévues ci-dessus sont
assujetties aux restrictions de la COVID-19 en Arizona. Bien que les récents
programmes de travaux de Tarku aient été relativement sans entraves, il y a un
risque que des restrictions plus strictes aient une incidence sur la capacité
de la Société d'effectuer des travaux sur le terrain.
Tableau 1: Résultats des analyses de trous de forage - Communiqué de
presse du 6 mai 2021
Sondage (number sign)              Cible          De    À

Intersection              Ag (g/t)      Mn (g/t)         Pb (%)     Zn (%)
(m)

---

SS21-001
Lucky Cuss            3,0  18,3                   15,2                    5,5
2 684
na
na

---

42,7  51,8                    9,1                    4,3
1 630
na
na



SS21-002
Lucky Cuss            0,0  42,7                   42,7                    4,4
5 053
na
na

---


incl,   0,0   3,0                    3,0                   12,4
2 550         0,5        0,3



SS21-003
Luck Sure           47,2  48,8                    1,5                   37,5
10 200         0,1        0,2

---

SS21-004
East Side           62,5  73,2                   10,7                   79,8
17 970         0,1
na

---

Incl.  70,1  73,2                    3,0                  213,5            38 
700         0,1         na



SS21-004                           80,8  86,9                    
6,1                   21,2
7 560         0,1
na

---

Incl.  82,3  86,9                    4,6                   28,4

8 347         0,2         na



SS21-005
East Side          123,4 125.0                    1,5                   35,7
7 450         0,2
na

---

SS21-006
Lucky Cuss                                             Analyses en attente

---

SS21-007
Lucky Cuss                                             Analyses en attente

---

SS21-008
Bunker Hill                                             Analyses en attente

---

SS21-009
Bunker Hill                                             Analyses en attente

---

SS21-010
Bunker Hill                                             Analyses en attente

---
Tableau 2: Localisation des sondage - Communiqué de presse du 6 mai 2021
Sondage (number sign)

Cible Azimut Plongé       Long. forée       Long. forée              
Coord_X               Coord_Y
(ft)               (m)                (utmZ12N)             (utmZ12N)

---

SS21-001
Lucky Cuss       135      50                400              121,9
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-002
Lucky Cuss        95      50                439              133,8
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-003
Luck Sure         95      50                525              160,0
587 516,0
3 507 262,0

---

SS21-004
East Side         95      50                292               89,0
587 614,0
3 507 537,0

---

SS21-005
East Side         95      56                435              132,6
587 614,0
3 507 537,0

---

SS21-006
Lucky Cuss        95      55                220               67,1
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-007
Lucky Cuss        95      90                325               99,1
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-008
Bunker Hill       325      50                440              134,1
588 756,6
3 506 613,4

---

SS21-009
Bunker Hill       325      50                225               68,6
588 670,2
3 506 564,6

---

SS21-010
Bunker Hill       325      60                400              121,9
588 670,2
3 506 564,6

---

TOTAL              3,701            1,128.1
Méthode d'échantillonnage de forage et assurance qualité / contrôle
qualité
La première phase (3 701 pieds) a été contracté par Major Drilling de
Salt Lake City, Utah. Les échantillons de forage ont été recueillis par forage
à circulation inversée en utilisant un échantillonnage de face, un retour
central, un marteau de fond qui recueille des échantillons de roche
directement à partir de la face de forage, réduisant ainsi la contamination
dans le fond du trou. Chaque échantillon est recueilli à l'aide d'un
séparateur binaire qui dirige la moitié de l'échantillon dans un sac
d'échantillon, envoyé pour analyse, tandis que l'autre moitié est ensachée et
conservée comme duplicata sur le terrain. Les échantillons prélevés variaient
en poids de 15 à 20 kilogrammes.
L'envoie des échantillons au laboratoire de préparation ALS Minerals de
Tucson, Arizona, implique une chaîne de contrôle directe (CCD) du site de
forage au camion de transport ALS Minerals, puis directement au laboratoire de
préparation. Les formulaires CCD sont conservés à chaque changement (dans ce
cas, de la zone de stockage verrouillée sur le site de Tarku directement au
camion de transport du laboratoire).
Au laboratoire de préparation, chaque échantillon est ensuite broyé à
plus de 70% passant -2 mm (10 mesh), puis une séparation rotatif Boyd de 1
kilogramme est pulvérisé à plus de 85% passant 75 microns (200 mesh).
L'échantillon est ensuite traité par Aqua Regia et analysé par ICP-MS pour 51
éléments dont l'argent (Ag), le cuivre (Cu), le plomb (Pb), le zinc (Zn) et
l'or (Au). Notez que l'analyse de l'or par cette méthode est semi-quantitative
en raison de la petite taille de l'échantillon utilisé.
Les échantillons dépassant la limite de détection pour Au et Ag sont
analysés par Fire Assay 30g avec une finition gravimétrique. Les échantillons
dépassant la limite de détection pour Cu, Pb, Mn et Zn sont traités à l'Eau
Régale et analysés par ICP-OES (spectroscopie d'émission optique à plasma à
couplage inductif).
Les échantillons d'assurance qualité / contrôle qualité (AQ/CQ)
comprennent l'utilisation de duplicata sur le terrain, d'échantillons blancs
et de Standards certifiés (SC) pour Au, Ag et Cu. Les échantillons AQ/CQ ont
été contrôlés en permanence par le personnel de terrain de Tarku. Des
duplicata sur le terrain ont été recueillis comme deuxième échantillon au
cyclone de la foreuse et constituent 5% du flux d'échantillons. Les blancs
comprennent des morveaux de marbre pur provenant d'une source commerciale et
représent 2,5% des d'échantillons. Les SC constituent 2,5% des d'échantillons
et ont été obtenus auprès de Shea-Clark Smith de Reno, Névada. Les ajouts
AQ/CQ au flux d'échantillons totalisent 10% supplémentaires des échantillons
analysés.
L'analyse des échantillons AQ/CQ est effectuée dès réception des
résultats analytiques. Les défaillances identifiées statistiquement seront
portées à l'attention d'ALS Minerals pour re-analyse.
Personnes Qualifiées
M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de
Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information
concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques
contenues dans ce communiqué de presse.
Mise à jour sur la transaction Silver Strike
Le 12 octobre 2020, Tarku a signé l'accord final avec des tiers sans lien
de dépendance (les « Vendeurs ») en vertu duquel Tarku détient l'option
d'acquérir une participation de 75% sur 3 ans sur 1250 hectares de titres
miniers non breveté (« Accord sur les Titres Non Breveté ») dans le district
minier à cuivre, or et argent de la région de Tombstone, Arizona. Conformément
à l'accord, pour gagner l'intérêt de 75% dans la propriété, la Société émettra
3.000.000 d'actions ordinaires (émises), paiera 175.000 USD (dont un minimum
de 50000 USD sera un paiement en espèces et 125.000 USD seront versés soit en
actions ou en espèces à la discrétion de la Société), et engager jusqu'à 3
millions de dollars américains en dépenses de projet pour gagner les intérêts,
comme suit:
Conformément à l'accord, pour gagner l'intérêt de 75% dans la propriété
sur 3 ans la Société doit émettre 3 000 000 d'actions ordinaires (émises),
doit payer 175 000 USD (dont un minimum de 50 000 USD par paiement en espèces
et 125 000 USD versés soit en actions soit en espèces à la discrétion de la
Société), et doit engager jusqu'à 3 millions de dollars américains en dépenses
d'exploration sur le projet, répartit comme suit:
<<

--  Tarku acquerra un intérêt de 25% sur la propriété après avoir dépensé 1
000 000 $US en frais d'exploration au cours de la première année de la
période d'acquisition.
--  Tarku acquerra un intérêt supplémentaire de 26% (total de 51%) sur 
lapropriété après avoir dépensé 1 000 000 $US supplémentaires en frais
d'exploration et avoir produit un rapport 43-101 sur la propriété au
cours des 2 premières années de la période d'acquisition
--  Tarku acquerra un intérêt supplémentaire de 24% (total de 75%) sur la
propriété après avoir dépensé 1 000 000 $US supplémentaires pour un
cumulatif de 3 000 000 $US en frais d'exploration au cours des 3
premières années de la période d'acquisition.
<>>
À la fin de cette période d'acquisition, le vendeur et Tarku deviendront
des partenaires d'une coentreprise sur la propriété, 75% Tarku, 25% le
vendeur. Si le vendeur choisit de disposer de son intérêt restant, Tarku
conservera un droit de premier refus.
De plus, la signature de cet accord permet également à Tarku d'acquérir
33 titres brevetés (Patented Claims) supplémentaires dans la zone historique
de Tombstone en vertu d'un accord entre des tiers et les Vendeurs, nommément
les options Rohe, Corkran et Turner (les « Options »). Ces ententes sont
séparées et indépendantes de l'Accord sur les Titres Non Breveté. Ces options
nécessitent divers paiements comptant d'un coût total de 700 000 USD. Les
paiements sont étalés jusqu'en juillet 2025 pour l'option Rohe, jusqu'en
octobre 2021 pour l'option Corkran et jusqu'en juillet 2023 pour l'option
Turner. Tarku émettra également 50 000 actions pour l'Option Corkran. À la fin
de chaque acquisition d'option, les titres brevetés seront ajoutés à l'Accord
sur les Titres Non Breveté décrite ci-dessus pour former le partenariat de
coentreprise sur la propriété, 75% Tarku, 25% le vendeur.
À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU, FRA : 7TK)
Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes
dans les juridictions minières favorables comme le Québec et l'Arizona. Au
Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral
and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami,
interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture
de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en
métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme
Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc.
En Arizona, dans le district de Tombstone, Tarku détient l'option d'acquérir
75% sur 3 ans sur le projet argentifère Silver Strike.
Suivez (at)TarkuResources sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse
de croissance TSX) n'assument aucune

" BC-Tarku-résultats-Az   05-06 2364
COMMUNIQUE diffusé par Canada NewsWire, Toronto 416-863-9350 -ME-

A l'attention co.305153:
^Tarku fait le point sur son projet Silver Strike, Arizona Le forage
intercepte 213,5 g/t Ag sur 3 mètres@

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSXV: TKU) (FRA:
7TK) (la « Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer les premiers
résultats de la campagne de forage 2021 de son projet Silver Strike, projet à
haute teneur en argent dans le district minier de Tombstone, Arizona. Le
meilleur résultat a donné 213,5 g/t Ag et 3,9% Mn sur 3,0 m dans le sondage
SS21-004 qui ciblait la structure nord-sud proche de l'ancienne mine East
Side.
La première phase du programme de forage à circulation inversé total de
10 000 pieds a été complétée le 15 avril dernier. Cette première phase a
comporté 10 trous de forage pour un total de 3 701 pieds et a ciblé les
systèmes de veines argentifères des zones historiques des mines Lucky Cuss,
Luck Sure, East Side et Bunker Hill. La deuxième phase de ce programme de
forage vient de reprendre ce 5 mai dernier et mettra l'accent sur les mines
historiques Ground Hog, Sunset, Ace-in-the-Hole et Solstice. Ces dernières
cibles se situent le long de structures régionales reconnues pour contenir de
la minéralisation en argent, manganèse, cuivre, plomb et zinc, et sont à des
distances de 2 à 5 km du centre historique minier de Tombstone (voir figure
1).
Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Un
résultat de 213 g/t Ag sur 3 mètres est un bon début pour un premier programme
d'exploration systématique sur le projet depuis 1930! Bien que nous n'ayons
pas intersecté toutes les hautes teneurs espérées dans ces 5 premiers
sondages, nous sommes très encouragés par ces résultats et par ce qui peut
être découvert dans les 17 prochains sondages. Ce premier programme de forage
est un processus d'apprentissage pour Tarku et nous avons obtenu des
informations précieuses sur la complexité des structures filoniennes
minéralisées. Et plus précisément, sur le fait que les structures recoupées ne
sont pas des structures planaires comme historiquement rapportées. La présence
de larges halos de manganèse et de plomb-zinc près de la surface sont de bons
indicateurs de la présence d'horizons à remplacement d'oxyde de manganèse et
d'argent. Nous sommes maintenant impatients d'acquérir davantage de
connaissance sur le projet avec le programme en cours ».
Les premiers résultats reçus à ce jour inclus les 5 premiers sondages
(SS21-001 à SS21-005) qui ciblaient les structures nord-sud dans la région de
Lucky Cuss. Tous les résultats d'analyses représentent une moyenne sur 5 pieds
(1,5 m) dû à la méthode d'échantillonnage qui utilise uniquement des
échantillons de 5 pieds (1,5 m) de longueur. Suite aux sondages SS21-001 et
SS21-002 qui sont directement entrés dans de larges halos minéralisés en Ag et
de Mn de faibles teneurs, nous avons constaté que la structure filonienne de
Lucky Cuss se situe plus à l'ouest que prévu. Dans le trou SS21-003, nous
avons intersecté une autre structure sub-parallèle nord-sud titrant 37,5 g/t
Ag et 1% Mn sur 1,5 m. Les sondages SS21-004 et SS21-005 ont ciblé la zone
East Side située à 250 mètres au sud des sondages précédents, zone qui est
maintenant interprétée comme se situant le long de la même structure que Lucky
Cuss. Le trou SS21-004 recoupe un intervalle intéressant de 10,7 m titrant
79,8 g/t Ag et 1,8% Mn incluant 213,5 g/t Ag et 3,9% Mn sur 3,0 m et montrant
le potentiel à haute teneur du système filonien de Lucky Cuss.
Bernard Lapointe, Président du conseil de Tarku, a déclaré: « Cette
nouvelle et imposante propriété minière a beau contenir quelques 167 sites
d'exploitation historiques, peu de travaux d'exploration modernes et
documentés ont été effectués. Ces résultats rapides et probants annoncés
aujourd'hui nous encouragent à poursuivre nos propres travaux pour ainsi
évaluer le plein potentiel de ce secteur qui connait présentement un nouvel
essor ».
Comme le montre le tableau 1, ces sondages nous permettent d'identifier
de larges zones minéralisées à teneur plus faible. Ces résultats semblent être
adjacents aux veines historiques d'argent à haute teneur, définissant
potentiellement un système épithermique plus grand.
Sur la base des résultats à ce jour, Tarku a l'intention d'achever les 1
600 m restants de la seconde phase du programme de forage à circulation
inversée (6 600 pieds) à Silver Strike d'ici juin 2021. Ces sondages ciblent
les zones Ground Hog, Sunset, Ace-in-the-Hole et Solstice. Avec tous les
résultats en main, Tarku sera en bonne position pour planifier les programmes
d'exploration futurs qui comprendront de la géochimie des sols, les levés
géophysiques et d'autres programmes de forage majeur.
FAIT IMPORTANT, les activités d'exploration prévues ci-dessus sont
assujetties aux restrictions de la COVID-19 en Arizona. Bien que les récents
programmes de travaux de Tarku aient été relativement sans entraves, il y a un
risque que des restrictions plus strictes aient une incidence sur la capacité
de la Société d'effectuer des travaux sur le terrain.
Tableau 1: Résultats des analyses de trous de forage - Communiqué de
presse du 6 mai 2021
Sondage (number sign)              Cible          De    À

Intersection              Ag (g/t)      Mn (g/t)         Pb (%)     Zn (%)
(m)

---

SS21-001
Lucky Cuss            3,0  18,3                   15,2                    5,5
2 684
na
na

---

42,7  51,8                    9,1                    4,3
1 630
na
na



SS21-002
Lucky Cuss            0,0  42,7                   42,7                    4,4
5 053
na
na

---


incl,   0,0   3,0                    3,0                   12,4
2 550         0,5        0,3



SS21-003
Luck Sure           47,2  48,8                    1,5                   37,5
10 200         0,1        0,2

---

SS21-004
East Side           62,5  73,2                   10,7                   79,8
17 970         0,1
na

---

Incl.  70,1  73,2                    3,0                  213,5            38 
700         0,1         na



SS21-004                           80,8  86,9                    
6,1                   21,2
7 560         0,1
na

---

Incl.  82,3  86,9                    4,6                   28,4

8 347         0,2         na



SS21-005
East Side          123,4 125.0                    1,5                   35,7
7 450         0,2
na

---

SS21-006
Lucky Cuss                                             Analyses en attente

---

SS21-007
Lucky Cuss                                             Analyses en attente

---

SS21-008
Bunker Hill                                             Analyses en attente

---

SS21-009
Bunker Hill                                             Analyses en attente

---

SS21-010
Bunker Hill                                             Analyses en attente

---
Tableau 2: Localisation des sondage - Communiqué de presse du 6 mai 2021
Sondage (number sign)

Cible Azimut Plongé       Long. forée       Long. forée              
Coord_X               Coord_Y
(ft)               (m)                (utmZ12N)             (utmZ12N)

---

SS21-001
Lucky Cuss       135      50                400              121,9
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-002
Lucky Cuss        95      50                439              133,8
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-003
Luck Sure         95      50                525              160,0
587 516,0
3 507 262,0

---

SS21-004
East Side         95      50                292               89,0
587 614,0
3 507 537,0

---

SS21-005
East Side         95      56                435              132,6
587 614,0
3 507 537,0

---

SS21-006
Lucky Cuss        95      55                220               67,1
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-007
Lucky Cuss        95      90                325               99,1
587 663,0
3 507 702,0

---

SS21-008
Bunker Hill       325      50                440              134,1
588 756,6
3 506 613,4

---

SS21-009
Bunker Hill       325      50                225               68,6
588 670,2
3 506 564,6

---

SS21-010
Bunker Hill       325      60                400              121,9
588 670,2
3 506 564,6

---

TOTAL              3,701            1,128.1
Méthode d'échantillonnage de forage et assurance qualité / contrôle
qualité
La première phase (3 701 pieds) a été contracté par Major Drilling de
Salt Lake City, Utah. Les échantillons de forage ont été recueillis par forage
à circulation inversée en utilisant un échantillonnage de face, un retour
central, un marteau de fond qui recueille des échantillons de roche
directement à partir de la face de forage, réduisant ainsi la contamination
dans le fond du trou. Chaque échantillon est recueilli à l'aide d'un
séparateur binaire qui dirige la moitié de l'échantillon dans un sac
d'échantillon, envoyé pour analyse, tandis que l'autre moitié est ensachée et
conservée comme duplicata sur le terrain. Les échantillons prélevés variaient
en poids de 15 à 20 kilogrammes.
L'envoie des échantillons au laboratoire de préparation ALS Minerals de
Tucson, Arizona, implique une chaîne de contrôle directe (CCD) du site de
forage au camion de transport ALS Minerals, puis directement au laboratoire de
préparation. Les formulaires CCD sont conservés à chaque changement (dans ce
cas, de la zone de stockage verrouillée sur le site de Tarku directement au
camion de transport du laboratoire).
Au laboratoire de préparation, chaque échantillon est ensuite broyé à
plus de 70% passant -2 mm (10 mesh), puis une séparation rotatif Boyd de 1
kilogramme est pulvérisé à plus de 85% passant 75 microns (200 mesh).
L'échantillon est ensuite traité par Aqua Regia et analysé par ICP-MS pour 51
éléments dont l'argent (Ag), le cuivre (Cu), le plomb (Pb), le zinc (Zn) et
l'or (Au). Notez que l'analyse de l'or par cette méthode est semi-quantitative
en raison de la petite taille de l'échantillon utilisé.
Les échantillons dépassant la limite de détection pour Au et Ag sont
analysés par Fire Assay 30g avec une finition gravimétrique. Les échantillons
dépassant la limite de détection pour Cu, Pb, Mn et Zn sont traités à l'Eau
Régale et analysés par ICP-OES (spectroscopie d'émission optique à plasma à
couplage inductif).
Les échantillons d'assurance qualité / contrôle qualité (AQ/CQ)
comprennent l'utilisation de duplicata sur le terrain, d'échantillons blancs
et de Standards certifiés (SC) pour Au, Ag et Cu. Les échantillons AQ/CQ ont
été contrôlés en permanence par le personnel de terrain de Tarku. Des
duplicata sur le terrain ont été recueillis comme deuxième échantillon au
cyclone de la foreuse et constituent 5% du flux d'échantillons. Les blancs
comprennent des morveaux de marbre pur provenant d'une source commerciale et
représent 2,5% des d'échantillons. Les SC constituent 2,5% des d'échantillons
et ont été obtenus auprès de Shea-Clark Smith de Reno, Névada. Les ajouts
AQ/CQ au flux d'échantillons totalisent 10% supplémentaires des échantillons
analysés.
L'analyse des échantillons AQ/CQ est effectuée dès réception des
résultats analytiques. Les défaillances identifiées statistiquement seront
portées à l'attention d'ALS Minerals pour re-analyse.
Personnes Qualifiées
M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de
Tarku est la personne qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information
concernant les projets miniers qui a approuvé les informations techniques
contenues dans ce communiqué de presse.
Mise à jour sur la transaction Silver Strike
Le 12 octobre 2020, Tarku a signé l'accord final avec des tiers sans lien
de dépendance (les « Vendeurs ») en vertu duquel Tarku détient l'option
d'acquérir une participation de 75% sur 3 ans sur 1250 hectares de titres
miniers non breveté (« Accord sur les Titres Non Breveté ») dans le district
minier à cuivre, or et argent de la région de Tombstone, Arizona. Conformément
à l'accord, pour gagner l'intérêt de 75% dans la propriété, la Société émettra
3.000.000 d'actions ordinaires (émises), paiera 175.000 USD (dont un minimum
de 50000 USD sera un paiement en espèces et 125.000 USD seront versés soit en
actions ou en espèces à la discrétion de la Société), et engager jusqu'à 3
millions de dollars américains en dépenses de projet pour gagner les intérêts,
comme suit:
Conformément à l'accord, pour gagner l'intérêt de 75% dans la propriété
sur 3 ans la Société doit émettre 3 000 000 d'actions ordinaires (émises),
doit payer 175 000 USD (dont un minimum de 50 000 USD par paiement en espèces
et 125 000 USD versés soit en actions soit en espèces à la discrétion de la
Société), et doit engager jusqu'à 3 millions de dollars américains en dépenses
d'exploration sur le projet, répartit comme suit:
<<

--  Tarku acquerra un intérêt de 25% sur la propriété après avoir dépensé 1
000 000 $US en frais d'exploration au cours de la première année de la
période d'acquisition.
--  Tarku acquerra un intérêt supplémentaire de 26% (total de 51%) sur 
lapropriété après avoir dépensé 1 000 000 $US supplémentaires en frais
d'exploration et avoir produit un rapport 43-101 sur la propriété au
cours des 2 premières années de la période d'acquisition
--  Tarku acquerra un intérêt supplémentaire de 24% (total de 75%) sur la
propriété après avoir dépensé 1 000 000 $US supplémentaires pour un
cumulatif de 3 000 000 $US en frais d'exploration au cours des 3
premières années de la période d'acquisition.
<>>
À la fin de cette période d'acquisition, le vendeur et Tarku deviendront
des partenaires d'une coentreprise sur la propriété, 75% Tarku, 25% le
vendeur. Si le vendeur choisit de disposer de son intérêt restant, Tarku
conservera un droit de premier refus.
De plus, la signature de cet accord permet également à Tarku d'acquérir
33 titres brevetés (Patented Claims) supplémentaires dans la zone historique
de Tombstone en vertu d'un accord entre des tiers et les Vendeurs, nommément
les options Rohe, Corkran et Turner (les « Options »). Ces ententes sont
séparées et indépendantes de l'Accord sur les Titres Non Breveté. Ces options
nécessitent divers paiements comptant d'un coût total de 700 000 USD. Les
paiements sont étalés jusqu'en juillet 2025 pour l'option Rohe, jusqu'en
octobre 2021 pour l'option Corkran et jusqu'en juillet 2023 pour l'option
Turner. Tarku émettra également 50 000 actions pour l'Option Corkran. À la fin
de chaque acquisition d'option, les titres brevetés seront ajoutés à l'Accord
sur les Titres Non Breveté décrite ci-dessus pour former le partenariat de
coentreprise sur la propriété, 75% Tarku, 25% le vendeur.
À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU, FRA : 7TK)
Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes
dans les juridictions minières favorables comme le Québec et l'Arizona. Au
Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 A » (Apollo, Admiral
and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami,
interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture
de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en
métaux de base grâce aux récents succès d'exploration des sociétés comme
Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd. et Probe Metals Inc.
En Arizona, dans le district de Tombstone, Tarku détient l'option d'acquérir
75% sur 3 ans sur le projet argentifère Silver Strike.
Suivez (at)TarkuResources sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de
réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse
de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l'exactitude du présent communiqué.
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont
assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui
pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent
considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques
et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports
périodiques de Tarku, y compris le rapport annuel, ou les documents que Tarku
dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.
SOURCE Tarku Resources Ltd.



Consulter le contenu original pour télécharger le multimédia :
http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/May2021/06/c7531.html

-0-                           05/06/2021
/Renseignements: Courriel: investors(at)tarkuresources.com; Site Web:
www.tarkuresources.com/
(TKU. 7TK)

CO:  Tarku Resources Ltd.
ST:  Saskatchewan, Québec, Arizona
IN:  MIN MNG PRM
SU:

-30-