Source	Marketwire
Date	09/17/2014
Time	04:45:55 AM

Company	 DIOS EXPLORATION INC.
Title	DIOS trouve une brèche de cheminée hydrothermale magmatique donnant 
jusqu'à 37 grammes d'or par tonne





    CDNX Symbol: DOS











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Exploration DIOS inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: DOS

Le 17 septembre 2014

DIOS trouve une brèche de cheminée hydrothermale magmatique donnant jusqu'à 37 
grammes d'or par tonne


MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 17 sept. 2014) - DIOS EXPLORATION (TSX 
CROISSANCE:DOS)  annonce une découverte significative sur le terrain : une 
brèche de cheminée hydrothermale magmatique, ROBINO, donne jusqu'à 37 grammes 
d'or par tonne et 14 grammes d'argent par tonne associé à de fortes anomalies 
en bismuth et molybdène soit la plus haute valeur jamais trouvée sur la 
propriété, à près de 3.5 kilomètres du principal indice aurifère Heberto. Cette 
découverte constitue un développement majeur dans la compréhension du projet 
AU33, accessible par route à la Baie James.

L'indice d'or HEBERTO, qui a donné jusqu'à 5.18 g/t en or sur 5 mètres (largeur 
réelle) en rainurage, se compose de pyrite disséminée le long de petits 
filonnets de quartz et séricite dans une diorite quartzifère. Heberto coincide 
à un faible conducteur nord-sud de polarisation provoquée d'un kilomètre de 
long sur la marge d'une anomalie magnétique sub-circulaire, elle-même incluse 
dans un creux magnétique.

ROBINO montre la même orientation de structures qu'Heberto et un contenu en or 
anomal (0.1 à 37.6 g/t or). La brèche de cheminée de forme ovale affleure sur 
une superficie minimum de 30 m par 40 m et demeure ouverte vers le nord-ouest. 
La brèche de cheminée ROBINO coincide à un creux du magnétisme de forme ovale 
de 400 m x 250 m (caractéristique d'une destruction de magnétite associée à 
l'altération).

La brèche de cheminée magmatique hydrothermale ROBINO, comporte différents 
faciès incluant une BRECHE CENTRALE, enveloppée par une MICRO BRECHE recoupant 
une granodiorite fracturée altérée (séricite-silice), le tout injecté de 
ring-dykes et dykes mafiques. Latéralement, ROBINO passe de stockworks à 
quartz-séricite-pyrite à une brèche minéralisée, laissant supposer le même 
scénario possible pour Heberto.

BRECHE CENTRALE :10-20% de matrice fine (farine de roche) interstitielle avec 
1-2% pyrite et 80-90% de fragments de tonalite sub-anguleux

MICRO BRECHE :5-7% de fragments (clastes) bien arrondis dans une matrice 
tonalitique

Une autre brèche hydrothermale (Mitsumis) se trouve à 5 km à l'est d'Heberto 
(stockworks de biotite-quartz-pyrite, contenus aurifères anomaux, jusqu' à 0.5 
g/t en or, dans une diorite quartzifère comme Heberto).

VOICI DONC DE BONS INDICATEURS D'UN SYSTEME MINERALISE D'ENVERGURE : la 
présence de structures concentriques associées à d'autres cassantes 
minéralisées et des brèches de cheminées magmatiques-hydrothermales (toutes 
deux laissant supposer des dômes magmatiques enfouis), la juxtaposition d'halos 
d'altérations, une trainée d'or dans le till significative régionalement et des 
contenus en or anomaux dans les roches intrusives. Le contexte géologique du 
secteur Heberto laisse supposer un système aurifère d'intrusion associée oxydé 
(IRG) avec contrôle structural.

L'exploration du projet priorisera le forage des cibles Heberto ainsi que des 
brèches de cheminées hydrothermale-magmatiques du secteur, soit:

1- la cible Heberto, conducteur de chargeabilité (PP) de 1 km de long, 
stockworks de quartz-séricite-pyrite passant possiblement à une brèche;

1a- l'anomalie Heberto-Nord (creux magnétique sub-circulaire) : zone altérée 
sous un petit lac situé le long de la structure nord-sud Heberto;

1b- la cible Heberto-Sud (creux magnétique sub-circulaire) : zone altérée sous 
un petit lac situé le long de la structure nord-sud Heberto;

2- la brèche de cheminée hydrothermale magmatique Robino coincidente à un creux 
magnétique oval;

3- la brèche de cheminée hydrothermale Mitsumis coincidente à un creux 
magnétique.

4- d'autres cibles magnétiques de "brèches de cheminées" le long de linéaments.

A l'Archéen, de tels systèmes aurifères sont généralement associés à des petits 
plutons supracrustaux avec volcanisme calco-alcalin (à alcalin) et formation de 
brèches. Ces contextes magmatique-hydrothermaux montrent des structures 
cassantes dans les roches recouvrant un système de batholite qui concentre la 
montée du magma et des fluides dans d'étroites régions en apex (ou coupoles) 
(Tosdal & Richards, 2001, Richards 2011). La mise en place de tels magmas peu 
profonds peut créer des dômes associés à des zones de failles de dilatation 
favorisant la canalisation des fluides et du magma. Les formes cylindriques de 
certains plutons peuvent être causées par des brèches (cheminées) ou diatrèmes 
formés par l'évacuation rapide de volatiles, pour être par la suite remplis 
lors de la montée de magma porphyrique (stocks et dykes). Ces conduits de haute 
perméabilité ont probablement affaibli de façon thermique leurs épontes et 
ainsi favorisé encore plus de fracturation et de circulation de fluides 
minéralisés en métaux.

Ce communiqué a été préparé par M.J. Girard, présidente de DIOS et personne 
qualifiée selon la norme 43-101.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent 
être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité du présent communiqué.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Exploration DIOS inc.
Marie-José Girard, M.Sc., Geo
Présidente et chef de la direction
(514) 923-9123
mjgirard@diosexplo.com
www.diosexplo.com

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=499064527
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.