Source	Marketwire
Date	09/10/2015
Time	05:35:41 AM

Company	 KOMET RESOURCES INC.
Title	Le Filon Guiro reconnu sur 700 mètres et résultats de forage à haute 
teneur dont 42,2 g/t Au sur 0,59 mètres et 31,1 g/t Au sur 1,35 mètres





    CDNX Symbol: KMT











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Komet inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: KMT

Le 10 septembre 2015

Le Filon Guiro reconnu sur 700 mètres et résultats de forage à haute teneur 
dont 42,2 g/t Au sur 0,59 mètres et 31,1 g/t Au sur 1,35 mètres


QUEBEC, QUEBEC--(Marketwired - 10 sept. 2015) - Les Ressources Komet inc. 
("Komet" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:KMT) annonce les premiers résultats 
de la campagne de forage qui vient de se terminer à la mine de Guiro.

Suite à la campagne de sondage carotté de mai à juillet 2015, le filon aurifère 
Guiro est maintenant reconnu sur plus de 700 m en extension latérale et sur 150 
m de profondeur, il demeure ouvert en direction ouest, en profondeur sous les 
anciennes galeries d'exploitation et en profondeur à l'est. Le comportement de 
ce filon est typique des gites filoniens des ceintures de "roches vertes" avec 
une suite de masses ovoïdes allongées de minerai. Les nouvelles zones 
rencontrées hors des anciens chantiers d'exploitation se comportent de façon 
similaire à celles précédemment minées. La section minière actuelle couvre 
environ 300 m latéralement et 125 m en profondeur, l'extension latérale est 
reconnue par une maille de sondage de 25 x 50 m sur 250 m de longueur et de 50 
x 100 m sur 150 m de longueur.

André Gagné, président et chef de la direction, déclare : "L'intersection de la 
minéralisation sur une longueur de 700 m, soit plus du double de la longueur 
reconnue historiquement, est très encourageante. Ce programme a beaucoup 
amélioré notre compréhension de la géométrie du filon et nous sommes très 
optimistes du potentiel de doubler ou tripler le 700m en profondeur.".

Sondage en profondeur

Prioritairement, les prochaines étapes d'exploration dans le secteur de Guiro 
seront la définition du filon en profondeur sous le niveau 125 m, puis sur ses 
extensions latérales.

Résultats significatifs et tableau des faits saillants

Le sondage Gu2015dd01 a retourné 12,59 g/t Au sur 1,45 m (de 143,00 m à 144,45 
m le long du forage), le Gu2015dd16 a retourné 9,20 g/t Au sur 4,30 m (de 
158,00 m à 162,30 m le long du forage), le Gu2015dd25 a retourné 8,84 g/t Au 
sur 3,04 m (de 117,50 m à 120,54m le long du forage) dont 42,2 g/t Au sur 0,59 
m (de 119,95 m à 120,54 m le long du forage) et enfin le sondage Gu2015dd35 qui 
a retourné 31,10 g/t Au sur 1,35 m (de 105,45 m à 106,80 m le long du forage). 
Le tableau 1 compile les faits saillants des 35 trous de forages effectués dans 
cette campagne. L'ensemble des résultats de tous les échantillons analysés en 
utilisant la pyroanalyse suivie de la spectroscopie d'absorption atomique au 
laboratoire SGS de Ouagadougou sont disponibles sur le site internet de la 
société (Résultats Campagne Guiro Mai-Juillet 2015).

Tableau 1

/T/

De          A             Intervalle   Epaisseur vraie
Sondage       (mètres)   (mètres)     g/t Au    (mètres)          (mètres)
Gu2015dd01      143,00     144,45      12,59        1,45              1,26
Gu2015dd02      115,60     117,78       5,04        2,18              1,89
Gu2015dd04      125,33     127,28       5,81        1,95              1,69
Gu2015dd06       80,60      83,40       2,05        2,80              2,42
Gu2015dd07       42,80      43,66       3,82        0,86              0,74
Gu2015dd10       61,45      62,90       3,65        1,45              1,26
Gu2015dd12      105,64     106,75       1,39        1,11              0,96
Gu2015dd14       62,00      64,00       2,33        2,00              1,73
Gu2015dd16      158,00     162,30       9,20        4,30              3,72
Gu2015dd25      117,50     120,54       8,84        3,04              2,63
Gu2015dd27      116,00     116,50       6,76        0,50              0,43
Gu2015dd32      149,00     149,66       8,73        0,66              0,57
Gu2015dd35      105,45     106,80      31,10        1,35              1,17

/T/

Analyse de la minéralisation

L'équipe technique se prépare à faire une analyse poussée du caractère 
intrinsèque de la minéralisation aurifère selon un traitement comprenant entre 
autre une extraction totale de l'or inclus dans l'échantillon. Ce traitement 
libère et conserve un maximum de grain à l'état naturel tant au point de vue de 
la forme que de la granulométrie. Il permet d'observer de façon quantitative et 
qualitative, la minéralogie et la teneur en métaux des classes granulométriques 
naturelles de même que celle du concentré en métaux lourd. Une balance semi 
métallurgique de la teneur est obtenue suite au traitement complet de 
l'échantillon, la teneur finale calculée représente alors la vrai teneur 
effective de celui-ci et non pas une évaluation basé sur 1 à 5% de 
l'échantillon. Le résultat de l'investigation permet de vérifier adéquatement 
l'analyse originale ce qui implique : une base de données de meilleure qualité, 
d'avoir l'information minéralogique complète et d'obtenir une quantification de 
l'effet pépite permettant de contrôler la variation exercé sur la teneur du 
gite par le traitement statistique. L'association minéralogique et les minéraux 
réfractaires sont identifiés permettant d'ajuster la méthode d'analyse et la 
méthode d'extraction.

Calcul de la Ressource

Suite à la réception des résultats d'analyses complet et du traitement 
minéralogique des échantillons, un calcul de la ressource sera complété 
incluant les extensions et les sections non-extraites de la mine.

Jacques Marchand, ing. géo., est la personne qualifiée qui a révisé le présent 
communiqué de presse et est responsable de l'information géologique qui y est 
présentée.

De plus amples renseignements sur Komet sont disponibles à : 
http://kometgold.com.

Enoncé prospectif

Ni la Bourse de croissance TSX ni le fournisseur de services de réglementations 
(tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou 
l'exactitude de ce communiqué. - Le présent communiqué de presse contient des 
énoncés pouvant constituer de l'"information prospective" ou des "énoncés 
prospectifs" au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Cette 
information prospective est assujettie à de nombreux risques et incertitudes, 
dont certains échappent à la volonté de Komet. Les résultats ou les 
réalisations réelles peuvent différer considérablement de ceux qui sont 
formulés, ou suggérés, dans cette information prospective. Il existe de 
nombreux facteurs qui pourraient causer une telle disparité, notamment 
l'instabilité des prix du marché des métaux, les répercussions des fluctuations 
des cours de change des devises étrangères et des taux d'intérêt, des réserves 
mal estimées, les risques pour l'environnement (réglementations plus sévères), 
les situations géologiques imprévues, les conditions défavorables à 
l'extraction, les risques politiques entraînés par l'exploitation minière dans 
des pays en voie de développement, les changements de réglementation et de 
politiques gouvernementales (lois et politiques), le défaut d'obtenir les 
permis nécessaires et les approbations des instances gouvernementales, ou tout 
autre risque lié à l'exploitation et au développement. Rien ne garantit que les 
évènements projetés dans l'information prospective se produiront ou, s'ils se 
produisent, quels en seront les bienfaits pour Komet. L'information prospective 
est fondée sur les estimations et les avis de la direction de Komet au moment 
de la publication de l'information et Komet n'assume aucune obligation 
d'effectuer une mise à jour publique ou une modification de l'un des énoncés 
prospectifs, que ce soit en conséquence de renseignements nouveaux, 
d'évènements futurs ou de toute autre cause, sauf si cela est exigé par les 
lois applicables en valeurs mobilières.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Relations avec les investisseurs / renseignements
André Gagné
Président et Chef de la direction
581-300-1666
a.gagne@kometgold.com
Skype : andregagne11

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: DRM - RÉSULTATS DE FORAGES MINIERS

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=541817645
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.