Source	Marketwire
Date	09/28/2015
Time	04:02:42 AM

Company	 GEOMEGA RESOURCES INC.
Title	Ressources Géoméga Inc. : Nouvelle zone aurifère sur la propriété Anik





    CDNX Symbol: GMA











Press Release	




COMMUNIQUE DE PRESSE TRANSMIS PAR MARKETWIRED


POUR: Ressources Géoméga inc.

SYMBOLE TSX CROISSANCE: GMA

Le 28 septembre 2015

Ressources Géoméga Inc. : Nouvelle zone aurifère sur la propriété Anik

Faits saillants du communiqué :

- 7 échantillons provenant de la nouvelle zone Kovi ayant donné des valeurs de 
1,05 à 31,8 g/t Au

- Zone Bobby mise à jour en surface sur 35 par 10 mètres où 12 échantillons ont 
titrés de 1,65 à 20,2 g/t Au

MONTREAL, QUEBEC--(Marketwired - 28 sept. 2015) - Ressources Géoméga Inc. 
("GéoMégA" ou la "Société") (TSX CROISSANCE:GMA) annonce les premiers résultats 
provenant de ses campagnes d'explorations pour l'été 2015 sur le portfolio 
aurifère. Sur la propriété Anik, près de 240 échantillons ont été prélevés 
manuellement ou à la scie, provenant de 6 nouvelles tranchées qui avaient pour 
cibles des anomalies géochimiques et géophysiques. De plus la tranchée TR-14-16 
a été prolongée et elle a mis à jour une partie de l'indice Bobby en surface 
sur 35 mètres de longueur. L'indice avait donné des intersections de 0.41 g/t 
Au / 56.5 m incluant 1.0 g/t Au / 15.0 m lors de la campagne de forage 2014.

Une nouvelle zone aurifère, l'indice Kovi, fut mise à jour par la tranchée 
TR-15-27. Cette zone de près de 10 mètres d'épaisseur est contenue dans une 
unité sédimentaire présentant des altérations en séricite, ankérite, fuchsite 
et des veines de quartz centimétriques à décimétriques. La minéralisation est 
composée de pyrite, pyrrhotite et arsénopyrite, de trace à 10% dans le sédiment 
comme dans les veines. Les résultats les plus significatifs provenant de la 
zone Kovi sont de 31.8 g/t et 7.23 g/t Au. Un résumé des teneurs aurifères de 
la campagne 2015 sur la propriété Anik est présenté au tableau suivant.

"La découverte de cette nouvelle zone aurifère Kovi, localisée à 50 mètres au 
sud-est du forage ANK-16, qui avait intersecté l'unité sédimentaire avec une 
teneur de 19,45 g/t Au sur 1,0 mètres en début de forage, est vraiment très 
encourageante. Tout comme pour l'indice Bobby, les minéralisations aurifères 
associées aux altérations sont extensives et proposent de beaux secteurs à 
investiguer dans les prolongements des zones.

De plus, la mise à jour de ces zones aurifères confirme l'excellent potentiel 
de la propriété Anik et démontre la nécessité de poursuivre les travaux 
d'exploration. Les indices Bobby et Kovi présentent des contextes similaires et 
ne sont distant que de 600 mètres. Cette propriété de plus de 80 km2, 
géologiquement très bien localisée, est loin d'avoir révélé tout son potentiel. 
Plusieurs belles cibles à haut potentiel seront à investiguer." commente Alain 
Cayer, vice-président exploration de GéoMégA.

Des travaux de suivis seront réalisés cet automne sur la propriété Anik. Les 
travaux comprendront entre autres le prélèvement d'échantillons en rainures qui 
recouperont les zones aurifères des indices Bobby et Kovi. De plus, 
dépendamment de la disponibilité des fonds, une campagne de forage pourrait 
être planifiée afin d'investiguer les extensions latérales et en profondeurs 
des indices.

Deux autres propriétés, McDonald et Rivière-à-l'Aigle, ont fait l'objet de 
travaux d'explorations à l'été 2015. Les résultats partiels, provenant des 950 
échantillons envoyés au laboratoire, démontrent quelques anomalies aurifères 
(plus petit que 1.0 g/t Au) localisées dans les extensions des vecteurs 
géochimiques qui ont été investiguées. L'intensification des travaux 
d'explorations se poursuivra dans ces secteurs à la saison 2016.

/T/

----------------------------------------------------------------------------
Longueur                   Nad83z18 Nad83z18
Tranchée    Echantillon Au g/t      (cm)       Lithologies      Est     Nord
----------------------------------------------------------------------------
TR-16                                       Veine Quartz /
(Indice                                   Gabbro Si Sr Cc
Bobby)         P127551   1,84      20cm               8Py   534503  5477085
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz /
Gabbro Si Sr Ak
P127552   6,10      15cm           Cc 20Py   534509  5477078
----------------------------------------------------------------
Gabbro Ak Si Cl
R640169   2,00 Ech. Main          3Py trPo   534517  5477092
----------------------------------------------------------------
R640183   1,65      30cm Gabbro Cl Ak trPy   534522  5477103
----------------------------------------------------------------
Gabbro Ak Si 8Py
trCp / veines
R640188   9,39      20cm            quartz   534527  5477095
----------------------------------------------------------------
Gabbro Ak Si Sr
4Py trCp / veines
R640190   7,14      40cm            quartz   534525  5477093
----------------------------------------------------------------
Gabbro Ak Si Sr
10Py trCp /
R640191   3,22      25cm     veines quartz   534524  5477089
----------------------------------------------------------------
Gabbro Ak Si Sr
R640193   2,84      50cm               4Py   534518  5477082
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz /
Gabbro Sr Cl 10Py
R640352  20,20 Ech. Main               5As   534528  5477094
----------------------------------------------------------------
Gabbro Sr Ak trPy
R640358   1,85 Ech. Main As / veine quartz   534514  5477080
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz /
Gabbro Sr Ak 5Py
R640362   7,34      40cm              trAs   534520  5477082
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz /
Gabbro Sr Cl Ak
R640373   2,82      20cm              trPy   534517  5477082
============================================================================
TR-27                                      Schiste Sr Ak /
(Indice                                   Veine Quartz Ak
Kovi)          R640314   1,98 Ech. Main           Py trAs   534912  5477336
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz Fc
R640317   7,23      35cm     Sr Ak 7As 1Py   534913  5477340
----------------------------------------------------------------
Arénite Si Ak Sr
R640322   1,05      20cm        Py trAs Cp   534908  5477353
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz 5Py
R640323   2,28      15cm               2As   534906  5477350
----------------------------------------------------------------
Veine Py /
R640324  31,80 Ech. Main        arénite Py   534906  5477350
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz Py
Po trAs Cp /
Schiste Sr Ak
R640331   1,23      40cm              trPy   534910  5477336
----------------------------------------------------------------
Veine Quartz /
R640381   1,28      15cm           Arénite   534910  5477395
============================================================================
Wacke Ak Cc trPy
/ veine quartz Ak
Bloc (12m3)     R640211   1,21 Ech. Main              trPy   534984  5477426
----------------------------------------------------------------------------

/T/

CLIQUER ICI pour accéder à la carte en plan des tranchées.

A propos du projet aurifère Anik (détenu à 100%)

Anik, situé à environ 40 km au sud de la ville de Chapais, au Québec, bénéficie 
d'un accès routier permanent, d'infrastructures publiques et de main-d'oeuvre 
expérimentée dans ses environs immédiats. La propriété n'est assujettie à 
aucune redevance.

Divulgation norme canadienne 43-101

Alain Cayer, géo., M.sc., vice-président exploration de GéoMégA, est la 
personne qualifiée selon le Règlement 43-101 qui a supervisé et approuvé la 
rédaction des informations techniques contenus dans ce communiqué de presse.

Tous les échantillons ont été analysés au laboratoire d'ALS Global de Val-d'Or 
par pyro-analyse avec finition par absorption atomique et avec une finition 
gravimétrique si la teneur était supérieure à 0,50 g/t Au. Des analyses 
multi-élémentaire par aqua-regia et spectroscopie (ICP-AES/MS) ont été réalisé 
pour plusieurs échantillons au laboratoire ALS Global à Vancouver. Les 
contrôles de qualité comprennent l'insertion systématique de blancs, et de 
standards aurifères certifiés dans chaque envoi au laboratoire.

A propos de GéoMégA (www.geomega.ca)

GéoMégA est une société d'exploration minière québécoise dont l'objectif est la 
découverte et le développement durable de gisements économiques de métaux au 
Québec. GéoMégA s'engage à respecter les normes de l'industrie minière 
canadienne et se distinguer par son ingénierie innovante, l'engagement des 
parties prenantes et son dévouement à la transformation locale.

Actuellement, GéoMégA a 62,203,116 actions ordinaires en circulation.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation 
(au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance 
TSX) n'assument aucune responsabilité à l'égard de la pertinence ou de 
l'exactitude du présent communiqué.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard de 
nos intentions et de nos plans. Les énoncés prospectifs contenus dans les 
présentes sont basés sur diverses hypothèses et estimations posées par la 
Société et comportent un nombre de risques et d'incertitudes. Par conséquent, 
les résultats réels pourraient varier considérablement de ceux prévus ou 
suggérés dans ces énoncés prospectifs et les lecteurs ne devraient pas se fier 
indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez noter que les énoncés prospectifs 
comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, comme il est 
mentionné dans les documents déposés par la Société auprès des autorités en 
valeurs mobilières du Canada. Divers facteurs peuvent empêcher ou retarder nos 
plans, notamment la disponibilité et le rendement des entrepreneurs, les 
conditions météorologiques, l'accessibilité, les prix des métaux, la réussite 
ou l'échec des travaux d'exploration et de mise en valeur effectués à divers 
stades du programme ainsi que l'environnement économique, concurrentiel, 
politique et social en général. La Société se décharge expressément de 
l'obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, sauf si la législation en 
valeurs mobilières l'exige.

- 30 -

L'INFORMATION DE CONTACT:

Kiril Mugerman
Président et Chef de la direction
Ressources Géoméga Inc.
450 465-0099 ext. 3
kmugerman@geomega.ca

INDUSTRIE: Fabrication et production - Mines et métaux
SUJET: MEX - MISE À JOUR D'EXPLORATION MINIÈRE

MWDisclaimer

--------------------------------------------------
25, rue York, 9e etage, Toronto (Ontario)  M5J 2V5
Numero sans frais : 1 888 299-0338
Telephone : 416 362-0885
info@marketwired.com
--------------------------------------------------
Si vous ne voulez pas 
recevoir des communiqués de Marketwired, veuillez cliquer 
http://marketwire.com/mw/fmuf.jsp?id=543595015
S'il-vous-plaît ne pas répondre 
à ce courriel.